# 多孔二氧化硅材料的制备与表征

### 论文摘要

硅酸亚铁锂（Li2FeSiO4）是一种新型的锂离子电池正极材料,具有资源丰富、价格低廉、安全性能好的特点,是理想的下一代动力锂离子电池的正极材料。多孔二氧化硅（SiO2）价廉、高温热稳定性好、结构不容易坍塌的优点,是理想的制备多孔Li2FeSiO4的来源材料。多孔尤其是介孔可以明显提高锂离子在Li2FeSiO4的迁移速率,改善其电化学性能。本论文主要摸索制备多孔SiO2材料,为下一步制备Li2FeSiO4打下基础。本论文以多孔SiO2的制备、表面活性剂的作用和性能分析为主要研究对象。采用不同类型的表面活性剂和复合表面活性剂制备出多孔SiO2,并对产物进行了系统的性能分析。首先采用简单的化学沉淀法,通过廉价的硅酸钠、盐酸和表面活性剂合成了多孔SiO2。在此基础上通过反复试验确定了硅酸钠的浓度、盐酸的浓度和PH值对实验的影响。重点研究了表面活性剂的种类对实验结果的影响,分别使用聚乙二醇（PEG）、烷基酚聚氧乙烯醚（OP-10）和十二烷基苯磺酸钠（SDBS）合成出一系列的多孔SiO2。并且利用正交实验得出了最优的实验工艺参数:硅酸钠的浓度为0.3 mol/L,盐酸的浓度为1.0 mol/L,活性剂PH值为4。其次是在单一表面活性剂的基础上采用复合表面活性剂合成多孔SiO2,考察了复合表面活性剂的不同物质的量的比值的对产物的影响。通过控制复合表面活性剂的物质的量的比得到形态结构不同的SiO2。并且利用正交实验得出了最优的实验工艺参数:硅酸钠浓度为0.3 mol/L,盐酸的浓度为1.0 mol/L,表面活性剂的物质的量的比为:1:1,反应PH值为:4。通过控制复合表面活性剂的物质的量的比得到形态结构不同的SiO2。最后通过BET测试、X射线小角衍射和光学显微镜对合成的样品进行了表征。结果表明:通过复合表面活性剂合成出的多孔SiO2的比表面积、孔道有序性、孔径等性能优于单一表面活性剂下的合成出的多孔SiO2。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 几种常见的多孔材料

- 1.1.1 活性炭

- 1.1.2 硅胶及活性铝

- 1.1.3 沸石及相关的微孔固体

- 1.1.4 其他新型多孔材料

- 1.2 多孔Si02 结构形成的机理

- 2 复合材料的制备方法'>1.3 聚合物／纳米Si02复合材料的制备方法

- 2 组装材料的制备'>1.4 多孔Si02组装材料的制备

- 2 的应用'>1.5 多孔Si02的应用

- 1.5.1 在化工领域的应用

- 1.5.2 在生物和医药领域的应用

- 1.5.3 在功能材料领域的应用

- 1.5.4 在环保领域的应用

- 1.6 本课题研究目的及主要内容

- 1.6.1 本课题的研究目的

- 1.6.2 本课题的研究内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 试剂与仪器

- 2.2 实验方案与步骤

- 2'>第三章 单一表面活性剂制备多孔Si02

- 3.1 硅酸钠浓度的选择

- 3.2 盐酸浓度的选择

- 3.3 pH 值的选择

- 2'>3.4 以OP-10 为活性剂制备多孔Si02

- 2'>3.5 以SDBS 为活性剂制备多孔Si02

- 2'>3.6 以PEG 为活性剂制备多孔Si02

- 3.7 正交实验及因素分析

- 3.8 反应温度的影响

- 3.9 煅烧温度的影响

- 2'>第四章 复合表面活性剂合成多孔Si02

- 4.1 引言

- 2'>4.2 复合表面活性剂下制备多孔Si02

- 4.3 正交实验及因素分析

- 2的表征'>第五章 多孔Si02的表征

- 5.1 单一表面活性剂条件下

- 5.1.1 XRD 分析

- 5.1.2 光学显微镜

- 5.1.3 比表面积和孔径分析

- 5.2 复合表面活性剂条件下

- 5.2.1 XRD

- 5.2.2 光学显微镜分析

- 5.2.3 比表面积和孔径分析

- 2 比表面积大小的影响'>5.3 PEG 分子量对多孔Si02比表面积大小的影响

- 第六章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].冷轧钢废油脂制备复合表面活性剂及其在低密度聚乙烯复合材料中的应用[J]. 化工科技 2020(05)

- [2].复合表面活性剂在石油强化催化裂化中的应用工艺研究[J]. 科技与企业 2012(21)

- [3].用复合表面活性剂制备更安全的异种骨移植材料(英文)[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2010(08)

- [4].复合表面活性剂在强化催化裂化中的应用工艺[J]. 广东化工 2010(07)

- [5].不同复合表面活性剂体系对酚醛树脂泡沫塑料性能影响的研究[J]. 化工科技 2008(06)

- [6].复合表面活性剂处理生物源性骨组织作为骨移植材料的生物安全性研究[J]. 中国医药生物技术 2009(04)

- [7].稠油用聚合物/表面活性剂二元复合表面活性剂[J]. 石油化工 2014(05)

- [8].耐温抗盐型复合表面活性剂驱油体系的合成及应用[J]. 断块油气田 2018(02)

- [9].FBY型复合表面活性剂在油井增产方面的研究[J]. 广东化工 2016(17)

- [10].高活性FHB-10复合表面活性剂组成与性能研究[J]. 石油天然气学报 2011(05)

- [11].复合表面活性剂(SDS/Tw-80)对长链烷烃的增溶和柴油污染土壤的洗脱作用[J]. 农业环境科学学报 2010(07)

- [12].复合表面活性剂对污染土壤中柴油的增溶和洗脱作用[J]. 生态环境学报 2009(02)

- [13].胜利油田无碱复合二元驱油体系的研制与性能评价[J]. 油田化学 2019(03)

- [14].含水乙醇汽油稳定性试验的表面活性剂研究[J]. 石油化工应用 2009(09)

- [15].脂肪醇聚氧乙烯醚磺酸盐耐温耐盐性研究[J]. 精细石油化工进展 2008(01)

- [16].适用特低渗透油藏降压增注复合表面活性剂体系及降压因素分析[J]. 科学技术与工程 2015(33)

- [17].改善氧化石蜡皂低温表面特性的研究[J]. 有色矿冶 2008(05)

- [18].相关中国专利[J]. 香料香精化妆品 2016(05)

- [19].车用上光乳化蜡的制备[J]. 当代化工 2009(02)

- [20].抗高温复合表面活性剂清洁压裂液体系研究与应用[J]. 断块油气田 2018(04)

- [21].单一及复合表面活性剂对联苯菊酯微乳液的影响[J]. 应用化学 2008(08)

- [22].复合表面活性剂体系绒囊泡的形成与稳定性研究[J]. 石油与天然气化工 2014(03)

- [23].提高含水乙醇汽油稳定性的表面活性剂研究[J]. 化工科技 2010(01)

- [24].复合表面活性剂对塑料薄膜无滴性能影响的研究[J]. 塑料工业 2008(S1)

- [25].微乳液进样-石墨炉原子吸收光谱法测定芝麻油中铅[J]. 绵阳师范学院学报 2012(05)

- [26].复合表面活性剂对铜金粉印金光泽度的影响[J]. 中国有色金属学报 2011(11)

- [27].煤岩矿物组成与微观结构对其润湿性的影响规律研究[J]. 煤炭技术 2018(07)

- [28].酚醛树脂表面活性剂的发泡探索与研究[J]. 科技创新与应用 2013(01)

- [29].单一及复合表面活性剂对菌株降解柴油的影响[J]. 环境科学与管理 2010(09)

- [30].表面活性剂对多环芳烃的淋洗修复[J]. 环境工程学报 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/374fcd180b0b50a9066abebe.html