# 钢与混凝土组合梁结构在水运工程中的应用研究

### 论文摘要

钢与混凝土组合梁结构充分利用了钢材受拉性能好和混凝土受压性能好的特点,是将两种材料通过连接件组合成整体而共同工作发挥作用的一种新型结构。近几十年来,钢与混凝土组合梁在国内外高层建筑、多层工业厂房、桥梁,特别是国内城市大跨立交桥等领域得到了越来越多的应用。目前,对组合梁的研究主要集中于建筑结构方面,在水运工程领域几乎没有应用,甚至没有规范条文的规定。鉴于此,本文对组合梁结构在水运工程中的应用做一些可行性研究。具体研究工作如下:钢与混凝土组合梁结构在水运工程中的应用情况的调查研究;对简支组合梁的承载力计算方法、刚度及变形作了系统总结,包括:弹性计算方法、塑性计算方法、抗剪连接件的计算、刚度及变形的计算方法等;利用不同国家关于组合梁的规范(我国规范、美国规范和欧洲规范)对同一简支梁进行设计比较,得出结论;连续组合梁的设计方法,包括中间支座截面的受弯承载力、变形计算及裂缝宽度验算等;利用不同国家关于组合梁的规范(我国规范、美国规范和欧洲规范)对同一连续梁进行设计比较,得出结论;组合梁与其他结构形式(钢板梁、钢桁架及混凝土)的适用性和经济性比较;组合梁疲劳性能研究,主要包括组合梁疲劳寿命分析、抗剪连接件的疲劳性能及各国规范对组合梁疲劳问题的设计规定。本文得到的主要结论:美国规范计算结果钢梁截面面积最大,我国规范计算结果次之,计算结果最小的是EC4;对于栈桥而言,当跨度在10m~50m时,组合梁更能显现出它的经济性和施工方便的优势。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 钢与混凝土组合结构的应用

- 1.2 钢与混凝土组合梁结构的研究意义

- 1.3 钢与混凝土组合梁结构的研究现状

- 1.3.1 组合梁的弹性分析方法

- 1.3.2 组合梁的塑性分析方法

- 1.3.3 组合梁的抗扭性能

- 1.3.4 组合梁的疲劳性能

- 1.4 存在的主要问题及本项目主要工作

- 第二章 组合梁在水运工程中的应用情况

- 2.1 调研情况

- 2.2 钢与混凝土组合梁结构的防腐处理

- 2.2.1 钢结构防腐

- 2.2.2 混凝土防腐

- 2.2.3 组合梁的防腐经济性

- 第三章 钢与混凝土简支组合梁结构的设计方法

- 3.1 钢与混凝土组合梁结构的弹性计算方法

- 3.1.1 换算截面计算法的基本假定

- 3.1.2 钢与混凝土组合梁的截面特性

- 3.1.3 组合梁截面的弹性计算方法

- 3.2 钢与混凝土组合梁的塑性计算方法

- 3.2.1 钢与混凝土组合梁的塑性计算理论的概述

- 3.2.2 组合梁截面塑性计算方法

- 3.3 抗剪的设计方法

- 3.3.1 抗剪连接件的设计计算方法

- 3.3.2 混凝土板纵向抗剪计算

- 3.4 箱形梁的截面特性

- 3.5 刚度及变形的计算

- 3.5.1 滑移效应影响下组合梁的短期刚度

- 3.5.2 组合梁的挠度计算

- 3.6 国外钢与混凝土组合梁的计算方法

- 3.6.1 翼缘有效宽度的确定

- 3.6.2 弹性截面属性

- 3.6.3 使用荷载作用下产生的应力分析

- 3.6.4 完全组合截面的承载力计算

- 3.6.5 抗剪连接件的设计

- 3.6.6 组合梁结构设计方法

- 3.6.7 组合梁结构变形的计算方法

- 3.7 EC4 中钢与混凝土组合梁的计算方法

- 3.7.1 翼缘有效宽度的确定

- 3.7.2 荷载分项系数和抗力分项系数

- 3.7.3 塑性分析时截面必须满足的条件及塑性应力分布

- 3.7.4 单个栓钉连接件的承载力计算

- 3.8 不同计算方法的比较

- 3.9 本章小节

- 第四章 钢与混凝土连续梁的设计方法

- 4.1 中间支座截面受弯承载力

- 4.1.1 负弯矩区段的受力状态

- 4.1.2 负弯矩区组合梁抗弯承载力计算

- 4.2 连续组合梁负弯矩截面的裂缝宽度验算

- 4.3 美国钢与混凝土组合连续梁的计算方法

- 4.4 不同计算方法的比较

- 4.5 本章小节

- 第五章 组合梁、钢板梁、钢桁架及混凝土梁的经济性比较

- 第六章 钢与混凝土组合梁的疲劳性能分析

- 6.1 疲劳的基本概念

- 6.1.1 疲劳的破坏特征

- 6.1.2 疲劳强度、疲劳极限与疲劳寿命

- 6.2 有限元软件简介

- 6.2.1 ANSYS 模型的建立

- 6.2.2 MARC 模型的建立

- 6.2.3 计算结果与实验结果的比较

- 6.3 组合梁疲劳寿命分析

- 6.4 剪力连接件疲劳问题的研究

- 6.5 各国规范对组合梁疲劳问题的规定及比较

- 6.5.1 各国规范对组合梁疲劳问题的规定

- 6.5.2 各国规范栓钉抗疲劳承载力的比较

- 6.6 本章小节

- 第七章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].钢板-混凝土组合梁两架一铺法架设施工技术[J]. 工程机械与维修 2020(02)

- [2].国内最长钢板混凝土组合梁桥合龙[J]. 江西建材 2020(06)

- [3].钢桁腹-混凝土组合梁桥受弯性能分析[J]. 应用力学学报 2020(04)

- [4].木-混凝土组合梁抗震性能研究进展[J]. 产业创新研究 2020(16)

- [5].木-混凝土组合梁桥长期性能试验研究[J]. 建筑结构 2020(17)

- [6].钢与混凝土组合梁桥横向连接构造研究进展[J]. 福建建材 2020(09)

- [7].市政立交桥钢混凝土组合梁施工要点探析[J]. 智能城市 2018(23)

- [8].木-混凝土组合梁有限元计算[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2019(01)

- [9].木-混凝土组合梁受力性能试验研究[J]. 四川建筑科学研究 2019(01)

- [10].钢与混凝土组合梁的承载力分析及其应用[J]. 建材与装饰 2019(18)

- [11].加筋木-混凝土组合梁承载力计算及尺寸设计方法[J]. 材料导报 2019(20)

- [12].钢板混凝土组合梁抗剪性能数值分析[J]. 中国勘察设计 2019(11)

- [13].火灾下木-混凝土组合梁温度场数值模拟[J]. 消防科学与技术 2017(01)

- [14].木-混凝土组合梁长期受力性能研究进展[J]. 林产工业 2017(04)

- [15].外包U形钢混凝土组合梁承载力计算研究[J]. 山东建筑大学学报 2017(01)

- [16].市政立交桥钢混凝土组合梁施工要点探析[J]. 建材与装饰 2017(44)

- [17].中建西北院“一种装配式钢与混凝土组合梁”获国家专利授权[J]. 建筑设计管理 2015(07)

- [18].钢-高强混凝土组合梁抗弯承载力分析[J]. 工程建设与设计 2013(11)

- [19].大跨度钢——混凝土组合梁结构设计与分析[J]. 江苏建筑 2020(01)

- [20].木-混凝土组合梁研究综述[J]. 建筑结构学报 2019(10)

- [21].钢板夹芯混凝土组合梁的变形分析[J]. 复合材料学报 2017(09)

- [22].CFRP外包膨胀混凝土组合梁的抗弯性能[J]. 水利与建筑工程学报 2016(02)

- [23].部分充填钢箱-混凝土组合梁受力性能有限元分析[J]. 华侨大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [24].钢筋混凝土组合梁的损伤诊断实验研究[J]. 中国科学:技术科学 2015(07)

- [25].装配式波形腹板钢箱-混凝土组合梁桥动力特性分析与试验研究[J]. 振动与冲击 2020(20)

- [26].钢箱-混凝土组合梁设计与应用[J]. 四川建筑 2014(03)

- [27].钢与混凝土组合梁分析与设计[J]. 山西建筑 2013(05)

- [28].某立交两层交叉钢混凝土组合梁的设计计算[J]. 城市道桥与防洪 2013(04)

- [29].部分外包混凝土组合梁非线性分析[J]. 安阳师范学院学报 2013(02)

- [30].钢与混凝土组合梁的挠度计算公式分析[J]. 山西建筑 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3764e54e2f0126459d3e456f.html