# 壳聚糖/beta沸石杂化DMFC膜的制备和阻醇性能研究

### 论文摘要

直接甲醇燃料电池（DMFC）以其高能量密度、低污染、系统结构简单、启动时间短、运行可靠性高以及燃料补充方便等优点,被认为是具有广阔应用前景的理想动力源之一。但是,Nafion?等DMFC用全氟磺酸膜存在严重的甲醇渗透问题,并且价格昂贵。因此,研制价格低廉的阻醇质子交换膜具有重要意义。本研究采用在醇水分离领域得到广泛应用的壳聚糖为高分子膜材料,beta沸石为无机填充材料,制备了不同颗粒大小的beta沸石填充壳聚糖杂化膜。为改善杂化膜中有机和无机组分间的界面形态,提高二者的相容性,采用不同的方法对beta沸石进行表面修饰,制备了表面改性沸石填充壳聚糖杂化膜。采用SEM、TEM、FT-IR、XPS、XRD、TGA等测试方法对beta沸石和杂化膜进行表征分析,并系统考察beta沸石粒径大小对杂化膜结构和性能的影响,以及beta沸石的表面改性对杂化膜界面形态、结构和性能的影响。结果表明,粒径约为800nm的沸石填充的壳聚糖杂化膜表现出较好的阻醇性能,300nm沸石填充的壳聚糖杂化膜则表现出稍高的质子传导率,而粒径在5μm左右的沸石在杂化膜制备过程中出现沉积分层现象。表面改性沸石填充壳聚糖杂化膜具有更低的甲醇渗透率,尤其是3-巯丙基三甲氧基硅烷（MPTMS）改性沸石填充量为30%的杂化膜,其甲醇渗透率在12mol/L甲醇浓度条件下仅为Nafion?117膜的7%。尽管表面改性对杂化膜的质子传导率提高有限,但是由于甲醇渗透率进一步降低,表面改性沸石填充的杂化膜表现出更高的选择性。其中,MPTMS改性沸石填充量为30%的杂化膜在12mol/L甲醇浓度条件下的选择性为同等条件下Nafion?117膜的4.6倍,显示了良好的综合性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 直接甲醇燃料电池（direct methanol fuel cell, DMFC）

- 1.2 质子交换膜（proton exchange membrane, PEM）的研究进展

- 1.2.1 全氟磺酸膜

- 1.2.2 PEM阻醇性能的提高

- 1.2.2.1 全氟或部分氟化磺酸膜的改性

- 1.2.2.2 非氟膜材料的开发

- 1.3 有机/无机杂化膜的研究

- 1.3.1 用于DMFC的有机/无机杂化膜

- 1.3.2 有机/无机杂化膜的界面形态

- 1.4 研究工作的提出

- 1.4.1 膜材料的选择

- 1.4.2 主要研究思路

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验材料和仪器设备

- 2.2 Beta沸石的合成与表面改性

- 2.2.1 Beta沸石的合成

- 2.2.2 Beta沸石的表面改性

- 2.2.2.1 磺化改性

- 2.2.2.2 表面接枝聚合改性

- 2.3 壳聚糖/沸石杂化膜的制备

- 2.4 沸石和膜的表征及性能测试

- 2.4.1 X射线衍射（XRD）

- 2.4.2 傅立叶转变红外光谱（FT-IR）

- 2.4.3 X射线光电子能谱（XPS）

- 2.4.4 透射电子显微镜（TEM）

- 2.4.5 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.4.6 热重分析（TGA）

- 2.4.7 离子交换容量（IEC）

- 2.4.8 膜的吸水率和甲醇吸附率

- 2.4.9 甲醇渗透率（methanol permeability，P）

- 2.4.10 质子传导率（Proton conductivity，σ）

- 2.4.11 选择性（Selectivity，β）

- 第三章 壳聚糖/beta沸石杂化膜

- 3.1 Beta沸石的结构

- 3.1.1 XRD

- 3.1.2 SEM和TEM

- 3.1.3 TGA

- 3.2 壳聚糖/Beta沸石杂化膜（CS/Beta）的结构

- 3.2.1 SEM

- 3.2.2 FT-IR

- 3.2.3 XRD

- 3.2.4 TGA

- 3.3 壳聚糖/Beta沸石（CS/Beta）杂化膜的性能

- 3.3.1 CS/Beta杂化膜的吸水率和甲醇吸附率

- 3.3.2 CS/Beta杂化膜的离子交换容量（IEC）

- 3.3.3 CS/Beta杂化膜的甲醇渗透率（P）

- 3.3.4 CS/Beta杂化膜的质子传导率（σ）

- 3.3.5 选择性（β）

- 3.4 小结

- 第四章 壳聚糖/磺化beta沸石杂化膜

- 3H）的结构'>4.1 磺化beta沸石（BetaSO3H）的结构

- 4.1.1 FT-IR

- 4.1.2 XPS

- 4.1.3 XRD

- 4.1.4 TGA

- 3H）的结构'>4.2 壳聚糖/磺化beta沸石杂化膜（CS/BetaSO3H）的结构

- 4.2.1 FT-IR

- 4.2.2 XRD

- 4.2.3 TGA

- 3H）杂化膜的性能'>4.3 壳聚糖/磺化beta沸石（CS/BetaSO3H）杂化膜的性能

- 3H杂化膜的吸水率和甲醇吸附率'>4.3.1 CS/BetaSO3H杂化膜的吸水率和甲醇吸附率

- 3H杂化膜的离子交换容量（IEC）'>4.3.2 CS/BetaSO3H杂化膜的离子交换容量（IEC）

- 3H杂化膜的甲醇渗透率（P）'>4.3.3 CS/BetaSO3H杂化膜的甲醇渗透率（P）

- 3H杂化膜的质子传导率（σ）'>4.3.4 CS/BetaSO3H杂化膜的质子传导率（σ）

- 3H杂化膜的选择性（β）'>4.3.5 CS/BetaSO3H杂化膜的选择性（β）

- 4.4 小结

- 第五章 壳聚糖/表面接枝beta沸石杂化膜

- 5.1 表面接枝beta沸石（g-Beta）的结构

- 5.1.1 TEM

- 5.1.2 FT-IR

- 5.1.3 TGA

- 5.2 壳聚糖/表面接枝beta沸石杂化膜（CS/g-Beta）的结构

- 5.2.1 SEM

- 5.2.2 XRD

- 5.2.3 TGA

- 5.3 壳聚糖/表面接枝beta沸石杂化膜（CS/g-Beta）的性能

- 5.3.1 CS/g-Beta杂化膜的吸水率和甲醇吸附率

- 5.3.2 CS/g-Beta杂化膜的离子交换容量（IEC）

- 5.3.3 CS/g-Beta杂化膜的甲醇渗透率（P）

- 5.3.4 CS/g-Beta杂化膜的质子传导率（σ）

- 5.3.5 CS/g-Beta杂化膜的选择性（β）

- 5.3 小结

- 第六章 结论和展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].V形截面DMFC的设计、制作及测试[J]. 电源技术 2016(11)

- [2].DMFC性能稳定性改善措施的探索[J]. 电池 2015(05)

- [3].DMFC燃料电池便携式应用前景[J]. 电子产品世界 2009(01)

- [4].一种微型直接甲醇燃料电池的制作与测试[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [5].被动式DMFC的性能[J]. 电池 2008(03)

- [6].基于虚拟仪器的DMFC实时监控系统[J]. 电源技术 2016(09)

- [7].适用于百瓦功率级DMFC的燃料稀释装置[J]. 电源技术 2012(06)

- [8].阻醇膜及阴极PTFE含量对被动式DMFC的影响[J]. 电池 2014(01)

- [9].零度以下环境中DMFC性能及传输特性[J]. 工程热物理学报 2011(09)

- [10].μDMFC流场板润湿特性对气液输运的影响[J]. 电源技术 2018(02)

- [11].阳极流场结构对直接甲醇燃料电池性能影响研究[J]. 科技导报 2009(20)

- [12].DMFC内部气液两相流动与电性能的短时落塔实验研究[J]. 空间科学学报 2008(01)

- [13].高浓度甲醇可控汽化传输对DMFC性能的影响[J]. 电源技术 2019(05)

- [14].Performance of Sewage Sludge Treatment and Electricity Generation by Different Configuration Microbial Fuel Cells[J]. Journal of Harbin Institute of Technology 2013(04)

- [15].基于AT89S52的多堆DMFC控制系统的设计[J]. 电源技术 2012(09)

- [16].直接甲醇燃料电池技术发展近况及应用[J]. 上海汽车 2010(11)

- [17].被动式直接甲醇燃料电池研究进展[J]. 电池工业 2009(03)

- [18].直接甲醇燃料电池及系统模型研究进展[J]. 电源技术 2015(04)

- [19].基于透明的不同流道宽度微型直接甲醇燃料电池的性能比较与分析[J]. 太阳能学报 2014(02)

- [20].壁面亲水性对DMFC阳极通道内气液两相流影响的数值模拟[J]. 化工进展 2008(02)

- [21].基于遗传算法的直接甲醇燃料电池的数学模型及优化设计[J]. 传感技术学报 2008(03)

- [22].DMFC阳极流道内气泡聚合过程的动力学分析[J]. 电源技术 2020(01)

- [23].基于Fluent的液体进料DMFC阳极两相流数值分析[J]. 吉林化工学院学报 2019(01)

- [24].直接甲醇燃料电池的甲醇浓度控制方法[J]. 化学进展 2009(Z2)

- [25].DMFC阴极电催化剂的研究进展[J]. 石油化工应用 2009(01)

- [26].直接甲醇燃料电池阳极催化剂的研究进展[J]. 化工进展 2009(04)

- [27].Novel Flow Field with Superhydrophobic Gas Channels Prepared by One-step Solvent-induced Crystallization for Micro Direct Methanol Fuel Cell[J]. Nano-Micro Letters 2015(02)

- [28].微型直接甲醇燃料电池的研究进展[J]. 电池 2012(06)

- [29].直接甲醇燃料电池性能衰减分析[J]. 电池 2015(03)

- [30].沟道截面形状对μDMFC气液输运的影响[J]. 电池 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/376eedbb5173cc1905885597.html