# 电力机车牵引变压器多物理场分析

### 论文摘要

随着轨道交通技术的飞速发展,电力机车的速度越来越快,使得铁路运输的优势十分明显。我国人多地少,发展铁路运输有着十分重要的意义。车载牵引供电系统是电力机车中核心装备之一,其中牵引变压器又是牵引供电系统的核心部件之一,其运行质量直接关系到铁路运输的安全畅通。电力机车牵引变压器是高漏抗、多绕组、单相供电变压器,它的运行原理和普通变压器相同。牵引变压器的工作条件特殊,在运行中会受到振动,空间尺寸和重量受到限制,当副边绕组发生短路故障时各绕组承受相当大的短路作用力。由于牵引变压器的特殊性,对其做多物理场分析显得尤为重要。本论文内容主要分为三个部分。第一部分仅包括第一章,介绍了电气化铁路的发展概况,阐述了我国电力机车的发展史,给出了电力牵引变压器的特殊性及其研究意义。第二部分包括第二章和第三章,其中第二章介绍了有限元分析方法,并根据实际尺寸建立了牵引变压器有限元模型。第三章首先介绍了几种短路阻抗的计算方法,然后计算了牵引变压器的复合短路阻抗。第三部分包括第四章和第五章。第四章首先分析了牵引变压器的漏磁场分布,在此基础上对变压器拉杆、油箱和绕组的温度场进行仿真分析。第五章对牵引变压器的电动力进行了仿真分析。根据仿真结果,对电力机车牵引变压器的设计提出了改进意见。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 电气化铁路的发展概况

- 1.2 我国电力机车的发展概述

- 1.2.1 电力机车简介

- 1.2.2 电力机车的优点

- 1.2.3 我国电力机车的发展史

- 1.3 电力机车牵引变压器的发展方向

- 1.4 论文的主要研究内容

- 第2章 电磁场基本理论和牵引变压器模型的建立

- 2.1 电磁场基本理论

- 2.1.1 麦克斯韦方程组

- 2.1.2 电磁场常见边界条件

- 2.2 有限元模拟技术

- 2.2.1 有限元常用术语

- 2.2.2 有限元分析基本步骤

- 2.2.3 ANSYS有限元分析方法简介

- 2.3 有限元模型的建立

- 2.4 本章小结

- 第3章 电力机车牵引变压器短路阻抗计算

- 3.1 短路阻抗及其计算方法

- 3.1.1 场路耦合法短路阻抗计算

- 3.1.2 基于能量法的短路阻抗计算

- 3.1.3 磁路法短路阻抗计算

- 3.2 复合短路阻抗的计算

- 3.3 本章小结

- 第4章 牵引变压器涡流损耗计算及温度场分析

- 4.1 漏磁场分布

- 4.1.1 变压器漏磁场产生的原因

- 4.1.2 主磁通和漏磁通的分布

- 4.2 温度场分析

- 4.2.1 热传递的方式

- 4.2.2 变压器的热效应

- 4.2.3 对流换热系数的计算

- 4.3 变压器拉杆涡流场和温度场仿真分析

- 4.4 油箱涡流损耗和温度场分析

- 4.4.1 油箱涡流损耗计算

- 4.4.2 油箱温度场分布计算

- 4.5 绕组温度场分析计算

- 4.6 本章小结

- 第5章 牵引变压器绕组电动力分析

- 5.1 绕组电动力计算原理

- 5.2 牵引变压器绕组电动力的计算

- 5.3 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].大容量电力机车牵引变压器[J]. 电世界 2010(06)

- [2].电力机车牵引变压器故障分析[J]. 黑龙江科学 2017(12)

- [3].电力机车牵引变压器副边绕组过电压计算[J]. 铁道机车车辆 2015(01)

- [4].油泵在电力机车牵引变压器中的应用[J]. 技术与市场 2015(05)

- [5].电力机车牵引变压器故障解析[J]. 铁道机车车辆 2012(01)

- [6].机车牵引变压器故障分析和诊断[J]. 铁道机车车辆工人 2011(01)

- [7].电力机车牵引变压器爆裂故障案例分析及整改[J]. 机车电传动 2011(04)

- [8].电力机车牵引变压器油箱体裂纹故障的分析及处理[J]. 郑州铁路职业技术学院学报 2009(01)

- [9].电力机车变压器油溶解气体分析及故障判断的研究[J]. 铁道机车与动车 2016(12)

- [10].基于“互联网+”的电力机车牵引变压器油泵监测系统[J]. 机械制造 2018(08)

- [11].和谐1型机车牵引变压器A端子替代方案的研究[J]. 黑龙江科技信息 2015(11)

- [12].HXD1D型机车牵引变压器布赫继电器故障原因分析和对策[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2017(06)

- [13].HXD3B型电力机车牵引变压器冷却系统改进研究[J]. 内燃机与配件 2017(12)

- [14].SS_3型电力机车牵引变压器油中溶解气体分析及故障诊断[J]. 机车电传动 2008(01)

- [15].SS_4改进型电力机车牵引变压器故障的跟踪分析[J]. 机车电传动 2016(02)

- [16].机车牵引变压器谐波测试[J]. 电气技术 2014(03)

- [17].浅谈牵引变压器的检测与故障诊断[J]. 铁道机车与动车 2016(10)

- [18].HXD_(3C)型机车牵引变压器C6检修数据及策略研究[J]. 铁道机车车辆 2020(02)

- [19].HX_D3型电力机车牵引变压器器身旁托架安装螺栓放电的原因分析及改进[J]. 铁道机车车辆 2015(02)

- [20].基于VB的电力机车牵引变压器分析软件开发[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2011(07)

- [21].HX_D3B机车牵引变压器虚假过热故障的分析[J]. 机车电传动 2012(04)

- [22].机车牵引变压器绝缘老化的特性分析[J]. 铁道机车车辆工人 2011(07)

- [23].SS_(3B)型电力机车牵引变压器a1柱夹套放电烧结故障判断与处理[J]. 机车电传动 2013(06)

- [24].气相色谱法在牵引变压器故障分析中的应用[J]. 铁道技术监督 2013(04)

- [25].对SS4型电力机车牵引变压器气相色谱法故障诊断注意值的探讨[J]. 科技创新与应用 2016(18)

- [26].太中银线HXD1(铁八轴)型机车牵引变压器高压A端子炸裂的原因分析[J]. 科技展望 2016(28)

- [27].HXD3型机车牵引变压器绕组及引线故障的原因探讨与建议[J]. 机车电传动 2015(01)

- [28].机车牵引变压器空载合闸励磁涌流特性分析[J]. 电力科学与技术学报 2013(04)

- [29].HXD3型机车牵引变压器油泵油流故障的原因分析及改进[J]. 机车电传动 2014(05)

- [30].交流传动八轴9600kW货运机车冷却系统研究[J]. 内燃机车 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/37cea5cbbaf26befcef68aab.html