# 基于TD-SCDMA系统的智能天线及空时码技术研究

### 论文摘要

随着通信技术的飞速发展,第四代移动通信技术成为通信系统发展中讨论的重点,如多输入多输出（MIMO）、智能天线（SA）、联合检测等。MIMO技术可以在不增加系统带宽条件下成倍提高系统容量和频谱利用率,同时也提高了信道可靠性,降低了系统误码率。智能天线可以提高系统覆盖范围,减少多址干扰,提高越区切换效率。而我国首次提出的具有自主知识产权的国际3G标准-——TD-SCDMA,由于采用TDD方式,更有利于采用智能天线技术。自适应波束成形算法是智能天线的核心,它关系到波束成形的速度及方向性。TD-SCDMA要得到进一步发展,势必要结合相关先进技术,本文正是基于以上考虑,开展了相关自适应波束成形技术以及波束成形技术和MIMO技术相结合的研究。本文结合波束成形的两个方面,研究的主要内容包括以下几个方面：首先介绍了TD-SCDMA系统的物理信道、关键技术和MIMO的主要研究热点,接着分析了自适应波束成形技术的相关算法,结合小波变换后的信号是一稀疏矩阵,不仅能提高算法的收敛速度,而且,经过小波变换还能达到消噪作用。由此,本文提出了一种基于小波域的快速自适应算法,进行了系统仿真验证和分析,得到了智能天线波束成形方向图；之后,分析了MIMO多天线的信道模型、分集技术和系统的容量,仿真了多天线系统的性能；在此基础上,介绍了MIMO空时编码技术,并提出了MIMO空时码与智能天线相结合的新系统,鉴于固定波束成形算法的实质是利用分集技术来实现,在分析系统实现难点和两者的可结合点后,提出了信道划分理论和划分依据,做了系统性能仿真,分析了在不同调制下的系统性能和推导了相关的误码率。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 选题背景意义及研究现状

- 1.2 TD-SCDMA通信系统简介

- 1.2.1 TD-SCDMA系统及其关键技术介绍

- 1.2.2 TD-SCDMA系统的物理信道

- 1.3 MIMO系统的发展

- 1.4 本文的主要工作内容及安排

- 第2章 多天线系统——智能天线系统及其关键技术

- 2.1 概述

- 2.2 智能天线系统信道模型

- 2.3 智能天线系统关键技术

- 2.3.1 智能天线模型

- 2.3.2 自适应波束成形技术

- 2.3.3 固定多波束成形技术

- 2.4 本章小节

- 第3章 基于小波变换的自适应智能天线系统及性能

- 3.1 小波变换理论

- 3.2 LMS算法及其改进

- 3.3 小波域智能天线算法及性能

- 3.3.1 小波域波束形成算法

- 3.3.2 算法性能仿真

- 3.3.3 算法在智能天线下的性能仿真

- 3.4 本章小结

- 第4章 MlM0多天线系统及其性能

- 4.1 概述

- 4.2 MIMO多天线系统信道模型

- 4.2.1 MIMO信道模型

- 4.3 MIMO相关技术

- 4.3.1 天线分集技术及其系统容量分析

- 4.3.2 MIMO空时编码技术

- 4.4 MIMO固定波束成形技术

- 4.5 本章小结

- 第5章 基于动态信道分析的新型智能天线系统

- 5.1 新系统概述

- 5.2 新系统分析

- 5.2.1 MIMO空时编码技术

- 5.2.2 MRC智能天线波束成形技术

- 5.2.3 新型系统的实现

- 5.3 新型系统的性能分析

- 5.4 新系统性能仿真

- 5.5 本章小结

- 第6章 总结

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].智能天线关键技术及应用探讨[J]. 通信与信息技术 2020(05)

- [2].基于小波变换的智能天线波达方向估计研究[J]. 华东师范大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [3].层层通智能天线对高楼深度覆盖技术研究[J]. 电信技术 2017(03)

- [4].智能天线在5G移动通信系统中的应用[J]. 计算机产品与流通 2018(11)

- [5].智能天线的本质技术及其智能实现[J]. 中国新通信 2018(17)

- [6].采用小型化智能天线的TD-SCDMA网络规划[J]. 电信技术 2009(02)

- [7].智能天线发展需符合“四化”要求、三大趋势[J]. 通信世界 2009(27)

- [8].智能天线小型化研究[J]. 电信技术 2008(03)

- [9].不同应用场景下智能天线的选择[J]. 电信技术 2008(03)

- [10].发挥产业合力 共同推进TD-SCDMA智能天线产业健康成长[J]. 电信技术 2008(03)

- [11].关于智能天线小型化的探讨[J]. 移动通信 2008(06)

- [12].突破瓶颈 智能天线走向“四化”[J]. 电信技术 2008(11)

- [13].智能天线在5G通信中的应用研究[J]. 科学技术创新 2019(06)

- [14].浅谈智能天线及其在卫星通信抗干扰中的应用[J]. 科技创新导报 2010(35)

- [15].浅谈TD-SCDMA智能天线基本原理和测试方法[J]. 电信网技术 2009(12)

- [16].紧凑型TD-SCDMA智能天线系统仿真性能分析[J]. 电信工程技术与标准化 2008(10)

- [17].智能天线去耦技术实证研究[J]. 科技视界 2019(12)

- [18].智能天线技术在无线通信中的应用[J]. 中国新通信 2014(10)

- [19].通信技术课堂——智能天线[J]. 电力系统通信 2010(08)

- [20].TD-SCDMA天线小型化研究[J]. 移动通信 2009(02)

- [21].智能天线在网络化汽车系统中的设计研究[J]. 华中师范大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [22].“创新仔”为无线智能天线“瘦身”[J]. 电信工程技术与标准化 2015(06)

- [23].智能天线在未来5G移动通信中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2018(19)

- [24].智能天线在3G系统基站中的应用[J]. 无线互联科技 2012(07)

- [25].空间智能天线夹芯结构热变形力学分析[J]. 南京航空航天大学学报 2008(05)

- [26].H3C无线旗舰产品WA4600上市[J]. 石油工业计算机应用 2013(04)

- [27].电子百科[J]. 世界电子元器件 2014(09)

- [28].6/8阵元TD-SCDMA智能天线性能研究[J]. 电信科学 2008(04)

- [29].固定定向波束切换智能天线抗干扰研究[J]. 微计算机信息 2009(14)

- [30].网络工程加快TD智能天线成熟[J]. 通信世界 2009(43)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/37e4dd51e27c545f5364de49.html