# 基于热丝法保护渣结晶性能的研究

### 论文摘要

在连铸生产过程中,结晶器保护渣在控制传热和润滑铸坯方面起着非常重要的作用,提高保护渣的结晶性能可以降低结晶器和铸坯之间的传热,这是目前国内外控制裂纹敏感性钢种铸坯表面裂纹的常用方法,但提高结晶性能容易恶化铸坯润滑状况。因此,对保护渣结晶性能的调控非常关键。本文重点研究了保护渣组成对其结晶性能的影响,以期为保护渣能够更好的应用于连铸生产提供理论基础。本文采用热丝法（Single Hot Thermocouple Technique,简称SHTT）、差热分析仪和旋转粘度计,探索保护渣析晶行为的研究方法。实验结果表明测量同一种保护渣的析晶温度,热丝法测量的结果居中,且热丝法的最大冷却速率可达150℃/s,能在线观测保护渣的析晶过程,这为模拟保护渣在结晶器内的凝固行为提供了有效而直接的方法。采用热丝法研究冷却速率对保护渣结晶温度的影响,构建保护渣的连续冷却转变（Continuous Cooling Transformation,简称CCT）曲线,探讨保护渣组成对临界冷却速度的影响。随碱度、F-、Li2O、MgO含量增加,保护渣临界冷却速度增加,但Na2O、Al2O3、B2O3和MnO等组成减小保护渣的临界冷却速度,抑制保护渣的结晶性能。采用热丝法构建保护渣的等温转变（Temperature Time Transformation,简称TTT）曲线,研究组成对保护渣结晶孕育时间的影响规律。随碱度、F-、Na2O、Li2O和MgO增加,保护渣的TTT曲线向温度升高、孕育时间减少的方向移动。Al2O3、B2O3和MnO等组成延长保护渣的晶体孕育时间,抑制保护渣的结晶速度。X衍射和扫描电镜（SEM）结果表明试样析出的晶体相主要为枪晶石（Ca4Si2O7F2）和硅酸一钙（CaO-SiO2）或硅酸二钙（Ca2（SiO4））,当碱度达1.5或F-含量达10mass%的渣样只有枪晶石一种晶体的析出。高MgO含量试样析出Ca2Mg（Si2O7）,表明MgO抑制枪晶石的析出。结晶动力学分析表明随碱度的增加,保护渣结晶速率常数k和结晶指数n均增加,Tnose/TLiquidus≈0.80接近,说明保护渣是在一定过冷度下结晶的;保护渣临界冷却速度直线增加,平均孕育时间减小,结晶层厚度显著增加,结晶器和渣膜界面热阻增加,从而导致通过渣膜的热流减小。临界冷却速度和平均孕育时间对应保护渣的结晶特性和渣膜厚度,可反应保护渣控制传热的能力。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 结晶器保护渣概述

- 1.1.1 国内外保护渣的发展概况

- 1.1.2 连铸结晶器保护渣的冶金功能

- 1.1.3 连铸结晶器保护渣对连铸坯表面质量的影响

- 1.2 保护渣结晶性能对传热的影响

- 1.3 保护渣结晶性能国内外研究现状

- 1.3.1 保护渣结晶温度、结晶率研究现状

- 1.3.2 保护渣结晶矿相研究现状

- 1.3.3 保护渣结晶过程研究现状

- 1.4 保护渣熔体结晶机制

- 1.4.1 保护渣熔体结晶过程

- 1.4.2 保护渣结晶条件分析

- 1.5 课题研究意义及主要内容

- 2 保护渣结晶方法研究

- 2.1 差热分析法

- 2.2 粘度－温度曲线法

- 2.3 热丝法

- 2.4 结晶方法的比较

- 3 热丝法保护渣结晶性能测试

- 3.1 研究方案及渣样制备

- 3.2 实验过程

- 2-Al2O3-CaF2-Na2O 保护渣结晶性能的研究'>4 CaO-SiO2-Al2O3-CaF2-Na2O 保护渣结晶性能的研究

- 4.1 碱度R 对保护渣结晶性能的影响

- 4.1.1 CCT 曲线

- 4.1.2 TTT 曲线

- 4.2 F-对保护渣结晶性能的影响

- 4.2.1 CCT 曲线

- 4.2.2 TTT 曲线

- 2O 对保护渣结晶性能的影响'>4.3 Na2O 对保护渣结晶性能的影响

- 2O 对保护渣临界冷却速度的影响'>4.3.1 Na2O 对保护渣临界冷却速度的影响

- 2O 对保护渣孕育时间的影响'>4.3.2 Na2O 对保护渣孕育时间的影响

- 2O3 对保护渣结晶性能的影响'>4.4 Al2O3对保护渣结晶性能的影响

- 4.4.1 CCT 曲线

- 4.4.2 TTT 曲线

- 4.5 本章小结

- 5 微量组分对保护渣结晶性能的影响

- 2O 对保护渣结晶性能的影响'>5.1 Li2O 对保护渣结晶性能的影响

- 2O 渣系'>5.1.1 含有Na2O 渣系

- 2O 渣系'>5.1.2 高Li2O 渣系

- 2O3 对保护渣结晶性能的影响'>5.2 B2O3对保护渣结晶性能的影响

- 2O3 对保护渣临界冷却速度的影响'>5.2.1 B2O3对保护渣临界冷却速度的影响

- 2O3 对保护渣孕育时间的影响'>5.2.2 B2O3对保护渣孕育时间的影响

- 5.2.3 晶体相及其微观结构

- 5.3 MnO 对保护渣结晶性能的影响

- 5.3.1 非透明渣样结晶方法的判断

- 5.3.2 MnO 对保护渣临界冷却速度的影响

- 5.4 MgO 对保护渣结晶性能的影响

- 5.4.1 MgO 对保护渣临界冷却速度的影响

- 5.4.2 MgO 对保护渣孕育时间的影响

- 5.4.3 晶体相的微观结构

- 5.5 本章小结

- 6 保护渣结晶动力学分析

- 6.1 结晶动力学分析

- 6.2 保护渣结晶行为与热流的关系

- 6.2.1 临界冷却速度与热流的关系

- 6.2.2 孕育时间与渣膜厚度的关系

- 6.3 本章小结

- 7 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].规范保护渣使用 提升连铸坯质量[J]. 莱钢科技 2017(02)

- [2].冷轧低碳钢保护渣的开发与应用[J]. 梅山科技 2012(01)

- [3].在设计硅钢保护渣时应重点考虑的方面[J]. 涟钢科技与管理 2009(06)

- [4].包晶钢方坯连铸用无氟保护渣的研制与应用[J]. 宽厚板 2020(03)

- [5].五矿营钢板坯铸机保护渣选型理论分析[J]. 山西冶金 2019(02)

- [6].基于差热分析对CaO-SiO_2-Al_2O_3系保护渣结晶动力学的研究[J]. 炼钢 2017(03)

- [7].保护渣绝热保温性能计算模型研究[J]. 炼钢 2017(03)

- [8].高强汽车板连铸坯纵裂分析与保护渣优化[J]. 炼钢 2017(03)

- [9].自动加保护渣装置结构优化[J]. 设备管理与维修 2016(09)

- [10].基于热丝法对CaO-SiO_2-Al_2O_3保护渣结晶性能与凝固分数的研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2015(07)

- [11].无氟保护渣的研制[J]. 炼钢 2013(06)

- [12].炼钢保护渣应用探讨[J]. 涟钢科技与管理 2010(03)

- [13].梅钢低锂低碳钢保护渣的应用[J]. 梅山科技 2018(02)

- [14].保护渣操作要点[J]. 涟钢科技与管理 2011(03)

- [15].利用热丝法对含锂保护渣结晶性能的研究[J]. 梅山科技 2017(01)

- [16].板坯包晶钢保护渣分析与评价[J]. 金属材料与冶金工程 2019(01)

- [17].高铝钢连铸用非反应型保护渣的研究进展[J]. 江西冶金 2019(02)

- [18].X荧光光谱仪测定保护渣中多元素[J]. 中国检验检测 2019(03)

- [19].小方坯连铸自动加保护渣的研究与实现[J]. 科技风 2019(21)

- [20].低碳钢板坯连铸结晶器用无氟保护渣的研制与应用[J]. 宽厚板 2019(05)

- [21].模铸保护渣在含氮钢的研究与应用[J]. 宝钢技术 2017(05)

- [22].连铸振动结晶器内液态保护渣消耗机理[J]. 钢铁研究学报 2016(11)

- [23].保护渣熔化炉用耐火材料的选用[J]. 耐火材料 2011(03)

- [24].保护渣使用和管理要点[J]. 柳钢科技 2011(04)

- [25].无氟板坯连铸保护渣的实验研究[J]. 铸造技术 2009(06)

- [26].无自由碳保护渣在冷镦钢模铸上的应用[J]. 特殊钢 2008(05)

- [27].连铸热处理钢所用保护渣的结晶分析[J]. 连铸 2008(01)

- [28].连铸保护渣快速干燥装置的研发及试验研究[J]. 冶金能源 2018(04)

- [29].连铸小方坯弹簧钢保护渣的选用[J]. 重型机械 2010(S1)

- [30].不锈钢1Cr17板坯连铸过程中保护渣液渣层及渣膜的研究[J]. 特殊钢 2009(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/37e792c13a971e7660b05049.html