# 川中合川地区上三叠统须家河组二段储层特征研究

### 论文摘要

本文以川中合川地区上三叠统须家河组二段为研究对象,研究了合川地区须家河组二段沉积相、岩石学特征、成岩作用、物性及电性特征和储层控制因素,对研究区须家河组二段的储层进行了评价和分布预测。合川地区须家河组二段主要为三角洲相夹少量湖相,以三角洲前缘亚相为主,沉积微相主要为三角洲前缘水下分流河道和河口砂坝。储层岩石类型主要为细～中粒岩屑长石砂岩和长石岩屑砂岩;储层孔隙类型包括粒间孔、粒内溶孔、杂基孔、微裂缝。影响须家河组二段孔隙发育的成岩作用包括压实作用、压溶作用、胶结作用、溶蚀作用。储层以低孔低渗、高含水饱和度为特征,储层的裂缝不发育,但少量裂缝能极大地改善储层的物性;储层电性表现为低自然伽玛和深侧向电阻率值,高补偿声波时差和补偿中子值,须家河组二段下亚段储层物性优于上亚段。合川地区须家河组二段孔隙度、储层厚度和储能系数高值区呈北东-南西条带状分布,储层主要受成岩作用、沉积微相和岩石类型控制。合川地区须家河组二段储层有利区块评价原则:①根据对合川地区须二段储层划分标准,Ⅰ类储层和Ⅱ类储层发育的区块为有利储层发育带;②合川地区须二段水下分流河道和河口砂坝微相砂体较厚,孔隙度较高,是有利储层发育的地带,研究区裂缝欠发育,但裂缝发育的区块渗透率高,为有利储层发育带;③合川地区须二段平面分布图上储层孔隙度相对较大、储层厚度厚、储能系数高的区块为有利储层发育带。根据以上储层评价原则,结合对研究区储层特征的综合研究,预测合川地区须家河组二段有利勘探区块Ⅰ类有利勘探区1个,Ⅱ类有利勘探区3个;Ⅲ类有利勘探区1个。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 论文的依据、目的、意义

- 1.2 国内外研究现状及发展趋势

- 1.3 论文主要研究内容及技术路线

- 1.4 主要工作量

- 1.5 主要成果认识

- 第二章 区域地质概况

- 2.1 区域构造特征及合川地区构造

- 2.1.1 区域构造及断裂系统

- 2.1.2 合川地区构造

- 2.2 区域地层

- 2.2.1 地层划分

- 2.2.2 地层基本特征

- 第三章 沉积相

- 3.1 相标志

- 3.1.1 岩性标志

- 3.1.2 古生物标志

- 3.1.3 地球物理标志

- 3.2 沉积相特征

- 3.2.1 湖泊相

- 3.2.1.1 浅湖亚相

- 3.2.1.2 浅湖砂坝微相

- 3.2.2 三角洲相

- 3.3 沉积相平面展布特征

- 3X2-1沉积相平面展布'>3.3.1 须二下亚段T3X2-1沉积相平面展布

- 3X2-2沉积相平面展布'>3.3.2 须二上亚段T3X2-2沉积相平面展布

- 第四章 储层岩石学特征

- 4.1 碎屑成分及填隙物特征

- 4.2 结构特征

- 4.2.1 碎屑结构特征

- 4.2.2 孔隙结构特征

- 4.3 成岩作用

- 4.3.1 破坏性成岩作用

- 4.3.2 建设性成岩作用

- 第五章 储层特征

- 5.1 储层物性特征

- 5.1.1 孔隙度

- 5.1.2 渗透率

- 5.1.3 孔隙度与渗透率的关系

- 5.1.4 含水饱和度

- 5.2 储层的电性特征

- 5.2.1 须二段储层划分标准

- 5.2.2 储层测井响应特征

- 5.3 储层纵横向展布规律

- 5.3.1 储层纵向展布规律

- 5.3.2 储层横向展布规律

- 第六章 储层控制因素

- 6.1 沉积相对储层的影响

- 6.2 成岩作用对储层的影响

- 6.3 裂缝对储层的影响

- 第七章 储层有利勘探区块评价与预测

- 7.1 储层有利勘探区块评价原则

- 7.2 储层有利勘探区块预测

- 结论

- 图版

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3807b9e2d30847024eb82ab4.html