# 空间红外遥感器机械系统及其关键技术研究

### 论文摘要

空间红外遥感器是一种应用于空间环境的精密光学仪器,主要功能是获取地面和高低空运动物体的影像。它可以在短时间内获得宽正面,大纵深的图像信息。特别是在夜间侦察和辨别散发热流体的运动物体,有着CCD相机无法比拟的优势。同时它具有宽广的应用前景:如红外遥感、地质勘察、火灾预警、气象预报等。它的研制对提高我国在空间红外遥感领域的能力和水平具有重大和深远的意义。由于所搭载的卫星平台属于小卫星平台（“试验三号卫星”）,所以卫星总体对红外遥感器的质量和结构尺寸都有严格的限制。红外遥感器的整机必须做到结构紧凑,轻巧可靠。红外遥感器机械系统的任务就是使整机的各个部分集成一个整体,并为它们提供一个稳定,可靠的工作平台。考虑到卫星发射和在轨运行过程中系统又必须经历严酷力学环境,结构设计要做到高刚度,高强度,低质量。本文依据光学系统所要求的技术指标和环境要求,设计出机械系统的总体技术方案,详细阐明其中关键部件的设计思想和实施要点。重点研究石墨纤维增强铝基复合材料在镜筒结构中的应用和标定系统中运动部件的磁锁―――力矩器控制技术。为了实现空间遥感器红外探测器的标定功能,设计一套具有锁定机构的运动部件来驱动标准黑体完成标定和非标定两种状态的转化。针对航天器发射和在轨过程中特殊的力学环境,应用永磁锁定―――力矩器驱动技术来控制标定机构中的运动部件。在发射过程中使用永久磁铁吸引运动部件,限制运动部件的转动自由度;在标定过程中,使用电磁力矩器驱动运动部件实现解锁和标定。分析永磁锁定机构的磁场分布,磁吸力情况以及电磁力矩器的工作特性。对标定机构进行动力学分析,验证标定机构在不同形势的干扰力矩下的锁定情况。然后对标定机构进行有限元模态分析,分析其固有频率和振型。还计算在二年末期标定机构的可靠性指标。使用NSGA-Ⅱ多目标优化算法和复刚度模型对镜筒结构隔振系统进行优化设计,此方法可以给出一组优化解集供设计者根据实际情况和目标需求进行筛选。根据隔振器建模和动力学分析的要求,提出一种隔振器迟滞阻尼特性描述的模型―――变刚度变阻尼模型,即把隔振器用并联弹簧和阻尼器表示,并建立弹性系数和阻尼系数随振动幅值和频率变化的数学模型。使含有柔性支撑结构系统的建模过程实现统一化和规范化。应用机械阻抗法分析基础和被隔振体为柔性体时传递率函数的变化,并与刚性模型进行对比说明在一定的条件下考虑柔性体的必要性。采用二阶Krylov子空间投影法表示具有多自由度的柔性子结构,把这种方法与模态综合技术相结合对具有弹簧和阻尼连接的两个子结构系统进行建模和动力学分析,并与传统的模态综合计算方法进行比较以便检验这种方法的有效性。根据卫星总体提供的振动技术试验要求,对空间遥感器进行了正弦、随机和冲击振动试验。通过振动试验获得关键点位置的加速度响应。振动试验后检查整机的各个组件,没有发现螺钉松动和破坏的现象。后期把镜筒组件与焦平面器件加电进行成像试验,图像清晰完整。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 空间光学遥感器的发展概况

- 1.2.2 空间光学遥感器振动抑制研究概况

- 1.2.3 空间光学遥感器机械系统研究概况

- 1.3 本课题主要研究内容

- 第2章 空间红外遥感器机械系统的研究

- 2.1 引言

- 2.2 空间遥感器的系统组成

- 2.3 机械系统的技术要求

- 2.3.1 机械系统的主要技术指标

- 2.3.2 空间环境要求

- 2.3.3 卫星上的安装要求

- 2.4 机械系统总体方案研究

- 2.5 空间遥感器关键部件设计

- 2.5.1 镜筒组件的设计

- 2.5.2 标定机构的设计

- 2.5.3 焦面器件安装组件的设计

- 2.6 本章小结

- 第3章 空间红外遥感器标定机构的研究

- 3.1 引言

- 3.2 标定机构的具体方案

- 3.2.1 永磁锁定―扭簧―力矩器的方案

- 3.2.2 永磁锁定结构

- 3.2.3 电磁式力矩器

- 3.2.4 标定机构的具体形式

- 3.3 标定机构的动力学分析

- 3.3.1 转动机构的分析

- 3.3.2 标定机构的模态分析

- 3.4 标定机构的可靠性分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 镜筒组件柔性支撑技术的研究

- 4.1 引言

- 4.2 隔振器的复刚度模型

- 4.3 镜筒柔性支撑结构的动力学建模

- 4.4 柔性支撑结构的参数优化

- 4.4.1 优化目标的确定

- 4.4.2 优化结果分析

- 4.5 橡胶隔振器的变刚度变阻尼模型

- 4.5.1 模型的建立

- 4.5.2 应用实例

- 4.6 频域范围内隔振器的参数识别

- 4.7 本章小结

- 第5章 基于 Krylov方法的模态综合技术研究

- 5.1 机械阻抗法介绍

- 5.2 柔性基础的隔振分析

- 5.3 柔性物体的隔振分析

- 5.4 基于二阶Krylov 子空间投影法的模态综合技术研究

- 5.4.1 Krylov 子空间投影法研究

- 5.4.2 固定界面模态综合技术

- 5.5 应用实例

- 5.6 本章小结

- 第6章 空间红外遥感器的振动试验

- 6.1 引言

- 6.2 振动试验的要求和试验方案

- 6.2.1 空间遥感器振动试验的目的

- 6.2.2 空间遥感器振动试验的要求

- 6.2.3 空间遥感器振动试验方案

- 6.3 振动试验的仪器和试验步骤

- 6.4 试验结果

- 6.4.1 X 向振动试验结果

- 6.4.2 Y 向振动试验结果

- 6.4.3 Z 向振动试验结果

- 6.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的学术论文及其它成果

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/380bd11a1af026816ce0542d.html