# Ti2AlN颗粒三维网络增强TiAl基复合材料的制备与性能研究

### 论文摘要

本文采用粉末冶金与原位合成相结合的方法制备了Ti2AlN颗粒网络增强TiAl基复合材料,探索了利用气体渗氮的方法对Ti粉进行表面成分改性,并利用这种改性后的Ti粉与Al粉经真空热压烧结在TiAl基体中合成出具有连续网络结构的Ti2AlN陶瓷增强相。重点分析了渗氮工艺、原始粉料配比以及热压烧结工艺对所制备的复合材料组织与性能的影响。研究表明,粒径为25μm的金属Ti粉在600℃纯氮气环境内可以氮化,生成富氮相Ti2N,随着渗氮时间的延长,Ti粉表面N浓度提高,并可形成稳定的TiN相。经过渗氮处理的Ti粉,与Al粉均匀混合后进行真空热压烧结,可以得到增强相呈连续三维网络状分布的Ti2AlN颗粒增强TiAl基复合材料。最优渗氮工艺为600℃纯氮气氛中保温48h后空冷。在真空热压烧结中的原位合成反应过程中,消耗基体中Ti量是Al的两倍,使得复合材料基体中Al含量过剩,因此需要改变原始Ti、Al配比,经过热压烧结制备并可利用随后热处理得到不同成分和组织基体的三维网络Ti2AlN/TiAl复合材料。实验表明通过改变原始的Ti（N）、Al粉末混料比,可以在不影响网络陶瓷增强相形成的条件下,调控TiAl基体的成分及组织状态。调节混料时Ti（N）、Al的比例,可以分别得到富Al的TiAl2相、单相TiAl、双态、近片层、全片层TiAl系组织。三点弯曲试验结果表明,该网络增强复合材料在室温下弯曲强度较低,不足300MPa;而在高温下具有较高的强度,800℃下弯曲强度最高,达到了678MPa,至1000℃强度仍高于400MPa;弯曲断口分析表明,在温度较低时断裂面穿过TiAl基体颗粒,增强体其对裂纹的延展有阻碍作用,但随着温度的升高,晶界及基体与增强体界面结合强度下降,断裂多呈沿晶特征。压缩试验中可以得到网络增强Ti2AlN/TiAl复合材料的压缩强度随着温度的提高逐渐降低,在室温（25℃）或800℃阶段试样沿剪切应力最大方向发生脆断,强度与TiAl合金及同体积分数颗粒增强Ti2AlN/TiAl复合材料相比均有提高;而在高温压缩（900℃、1000℃）过程中基体材料发生软化使得压缩形变可以进行,其强度较TiAl合金最多可提高35%,而与同体积分数颗粒增强Ti2AlN/TiAl复合材料几乎持平,压缩组织分析表明,此时增强体网络状分布破坏,退化为颗粒增强;网络增强Ti2AlN/TiAl复合材料的基体为近片层组织时的压缩强度在800℃以上均高于以γ-TiAl为基体的,在900℃强化的幅度较800℃时有明显的提高,在更高的温度下,强化的幅度只是略有下降。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 复合材料结构设计

- 1.2.1 层状复合陶瓷

- 1.2.2 三维纺织复合材料

- 1.3 陶瓷增强TiAl基复合材料的制备及性能

- 1.4 TiAl合金的断裂抗性与变形机制

- 1.5 本文研究内容

- 第2章 材料及试验方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 热处理工艺

- 2.3 密度与致密度测试

- 2.4 热压缩试验

- 2.5 显微组织分析

- 2.6 XRD相分析

- 第3章 Ti粉渗氮工艺对Ti2AlN3d/TiAl复合材料制备及组织的影响

- 3.1 引言

- 3.2 复合材料的制备工艺

- 3.2.1 渗氮工艺

- 3.2.2 混粉工艺

- 3.2.3 真空热压烧结

- 3.3 渗氮工艺对Ti粉改性过程的影响

- 3.3.1 渗氮温度对钛粉改性过程的影响

- 3.3.2 渗氮时间对钛粉改性过程的影响

- 3.3.3 石墨保护空气气氛渗氮

- 3.4 Ti粉渗氮时间对Ti2AlN3d/TiAl复合材料组织的影响

- 3.4.1 XRD物相分析

- 3.4.2 显微组织分析

- 3.4.3 区域成分分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 Ti、Al粉配比及热处理对Ti2AlN3d/TiAl复合材料组织的影响

- 4.1 引言

- 4.2 XRD物相分析

- 4.3 显微组织及成分分析

- 4.4 热处理对Ti2AlN3d/TiAl复合材料组织的影响

- 4.5 本章小结

- 第5章 Ti2AlN3d/TiAl复合材料的力学性能

- 5.1 引言

- 5.2 Ti2AlN3d/γ-TiAl基复合材料三点弯曲性能测试

- 5.2.1 复合材料室温及高温弯曲强度

- 5.2.2 复合材料高温断口分析

- 5.3 网络增强Ti2AlN/TiAl复合材料室温及高温压缩性能

- 5.3.1 真应力—真应变曲线

- 5.3.2 温度对压缩强度的影响

- 5.3.3 增强体分布对压缩强度的影响

- 5.3.4 TiAl基体成分与组织对压缩强度的影响

- 5.3.5 复合材料压缩组织分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].PST TiAl single crystals for high temperature applications[J]. Science Foundation in China 2016(04)

- [2].Advances in phase relationship for high Nb-containing TiAl alloys[J]. Rare Metals 2016(01)

- [3].新型超轻TiAl多孔材料的制备及其力学性能[J]. 稀有金属材料与工程 2016(09)

- [4].γ–TiAl金属间化合物加工的国内外研究现状[J]. 航空制造技术 2020(04)

- [5].Hot deformation behavior and microstructural evolution of powder metallurgical TiAl alloy[J]. Rare Metals 2017(04)

- [6].TiAl金属间化合物纳米粉末的相转变[J]. 稀有金属材料与工程 2015(05)

- [7].Fabrication of in situ Ti_2AlN/TiAl Composites by Reaction Hot Pressing and Their Properties[J]. Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science Edition) 2014(01)

- [8].A first-principles study of site occupancy and interfacial energetics of an H-doped TiAl-Ti_3 Al alloy[J]. Science China(Physics,Mechanics & Astronomy) 2012(02)

- [9].Structural and Thermodynamic Properties of TiAl intermetallics under High Pressure[J]. Communications in Theoretical Physics 2012(01)

- [10].Synthesis of C_f/TiAl_3 Composite by Infiltration-In Situ Reaction[J]. Journal of Materials Science & Technology 2009(06)

- [11].Effects of Nb and Si on high temperature oxidation of TiAl[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2008(03)

- [12].Oxidation behavior of niobized TiAl by plasma surface alloying[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing 2008(05)

- [13].聚片孪生TiAl单晶及其应用展望[J]. 振动.测试与诊断 2019(05)

- [14].TiAl合金的热暴露表面及其对室温拉伸性能的影响[J]. 钢铁研究学报 2010(11)

- [15].TiAl多孔材料的研制[J]. 稀有金属材料与工程 2008(S4)

- [16].TiAl合金及其复合材料的研究进展与发展趋势[J]. 燕山大学学报 2020(02)

- [17].Crack propagation mechanism of γ-TiAl alloy with pre-existing twin boundary[J]. Science China(Technological Sciences) 2019(09)

- [18].不同表面状态和热暴露对γ-TiAl合金疲劳性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2017(02)

- [19].Y掺杂γ-TiAl电子结构的第一性原理计算[J]. 稀有金属材料与工程 2017(02)

- [20].长期热暴露对含钨铌γ-TiAl合金疲劳及表面损伤容限的影响[J]. 中国有色金属学报 2016(06)

- [21].新型Ti_3AlC_2-Al_2O_3/TiAl_3复合材料的组织结构与性能[J]. 复合材料学报 2015(01)

- [22].Effects of Ru content on phase transformation and compression property of cast TiAl alloys[J]. China Foundry 2020(06)

- [23].TiAl合金离子渗碳摩擦磨损性能研究[J]. 材料科学与工艺 2011(02)

- [24].热暴露对铸造TiAl合金表面完整性及拉伸性能的影响[J]. 钢铁研究学报 2011(11)

- [25].热压反应合成Al_2O_3-Ho_2O_3/TiAl复合材料[J]. 粉末冶金技术 2010(01)

- [26].Numerical simulation of electro-magnetic and flow fields of TiAl melt under electric field[J]. China Foundry 2010(03)

- [27].High-temperature oxidation behavior of Al_2O_3/TiAl matrix composite in air[J]. Science in China(Series E:Technological Sciences) 2009(05)

- [28].Fabrication and Mechanical Properties of Al_2O_3/TiAl Composites[J]. Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science Edition) 2009(05)

- [29].Diffusion Bonding of Dissimilar Intermetallic Alloys Based on Ti_2AlNb and TiAl[J]. Journal of Materials Science & Technology 2009(06)

- [30].Theoretical Calculations for Structural, Elastic and Thermodynamic Properties of γTiAl Under High Pressure[J]. Communications in Theoretical Physics 2008(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/38ab79974282bc1b9234853a.html