# 船舶中压细水雾系统灭火实验研究

### 论文摘要

细水雾灭火系统由纯水液压元件和雾化喷头等部件组成,具有用水量少、不污染环境、灭火效能高等优点。同时细水雾灭火系统是一种被公认为比较理想的、适合船用的灭火系统,但是现有船用细水雾灭火系统大都为高压细水雾灭火系统,系统成本比较高。因此,降低系统压力,节省成本是一个迫切需要解决的问题。而这主要取决于细水雾喷嘴的性能和系统的设计。本文首先对细水雾灭火系统的机理、类型、适用范围等进行了系统分析,并重新设计和搭建了船舶中低细水雾灭火实验系统,进行了相关的实验,获得了五种不同喷嘴雾化效果和不同情况下灭火实验图像资料。然后针对实验结果进行了分析,论证了细水雾灭火理论在中低压系统中的适用性,以及确定了船舶中低压系统的最优压力喷雾值。具体工作如下:1.介绍了细水雾灭火的定义、灭火机理,概述了细水雾灭火技术的研究现状和需要解决的问题,系统分类及应用范围。并介绍了细水雾系统在船舶上应用功能以及在船舶机舱的布置。2.重新设计和搭建了中低压细水雾灭火试验台,进行了系统参数计算、检测及控制设计,说明了设计中需要注意的细节问题。并对设计的喷嘴进行实验,得到相应的图像资料,初步分析了实验结果。3.通过燃烧学,传热学等理论知识对可燃物质着火过程进行了分析。同时也对油类火的灭火过程中液相温度进行了理论和定量分析,得出的结果和实验结果基本相吻合。4.进行了系列的细水雾灭油盆火实验。介绍了试验的方法和步骤,研究了不同喷雾压力和火焰规模等参数对灭火效果的影响,测量了灭火过程的温度场变化并进行对比分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 课题的来源及提出

- 1.1.2 船用细水雾灭火系统的产生背景

- 1.1.3 船用细水雾概述

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外细水雾灭火系统研究综述

- 1.2.2 国内细水雾灭火系统研究综述

- 1.3 细水雾的灭火试验研究的综述

- 1.4 本文研究目标及研究内容

- 1.5 本章小结

- 第2章 船舶细水雾灭火系统功能和布置

- 2.1 细水雾灭火系统介绍

- 2.1.1 细水雾定义

- 2.1.2 细水雾灭火机理和特点

- 2.1.3 细水雾灭火系统分类

- 2.1.4 细水雾灭火系统应用范围

- 2.2 船舶细水雾灭火系统的要求

- 2.2.1 系统的基本要求

- 2.2.2 系统的布置和安装要求

- 2.3 本章小结

- 第3章 试验平台（中压细水雾系统）的设计及搭建

- 3.1 实验室平台的搭建

- 3.2 系统元件的参数

- 3.3 检测及控制系统的设计

- 3.3.1 自动控制电路

- 3.3.2 压力变送器

- 3.3.3 流量计

- 3.4 试验中应该注意的问题

- 3.4.1 启动及运转

- 3.4.2 系统安全

- 3.4.3 系统冷却

- 3.4.4 方便试验研究

- 3.5 系统使用维护

- 3.6 关于改进系统的考虑

- 3.7 温度场测量系统

- 3.7.1 温度传感器的选择

- 3.7.2 镍铬—镍硅（K）热电偶的特点

- 3.7.3 实验平台与数据采集系统

- 3.7.4 温度数据采集系统软件介绍

- 3.7.5 火焰熄灭时间的测量方法

- 3.8 灭火过程的动态显示与记录

- 3.9 本章小结

- 第4章 实验的原理和方法

- 4.1 可燃物的燃烧起火燃烧过程的特点

- 4.2 燃油的燃烧

- 4.3 细水雾的实现

- 4.3.1 实验平台系统中细水雾喷嘴

- 4.3.2 细水雾的参数的理论计算

- 4.4 气液相数学模型

- 4.5 本章小结

- 第5章 细水雾灭火实验

- 5.1 细水雾灭油盆火试验参数设置

- 5.2 喷嘴选择实验

- 5.3 预先实验

- 5.4 细水雾与油盆火液相的相互作用理论分析和实验

- 5.4.1 油盆火液相温度变化的模型

- 5.4.2 物理模型

- 5.4.3 数学模型

- 5.4.4 理论计算的结果

- 5.5 改变火焰规模对灭火效果的影响的实验

- 5.6 改变喷头高度对灭火效果的影响的实验

- 5.7 改变喷雾压力对灭火效果的影响的实验

- 5.8 "爆燃"

- 5.9 实验结果分析

- 5.9.1 改变喷雾压力对灭火的影响分析

- 5.9.2 改变火焰规模对灭火影响分析

- 5.9.3 改变喷头高度对灭火影响分析

- 5.10 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 研究生履历

### 相关论文文献

- [1].双相流细水雾熄灭受限空间木垛火的实验研究[J]. 消防界(电子版) 2019(20)

- [2].高压细水雾技术用于既有建筑消防改造分析[J]. 地产 2019(21)

- [3].高压单流体细水雾对木垛火灭火效果影响试验研究[J]. 武警学院学报 2019(12)

- [4].低压环境对高压细水雾雾滴粒径影响的实验分析[J]. 科学技术与工程 2020(04)

- [5].地铁车厢内氮气-细水雾混合灭火有效性数值模拟研究[J]. 交通世界 2020(09)

- [6].含氯化钾低压细水雾抑灭正庚烷池火性能[J]. 科学技术与工程 2020(11)

- [7].车载细水雾全比例地铁车厢实体火灾试验研究[J]. 科技经济导刊 2020(20)

- [8].三种盐类超细水雾抑制管道内甲烷-空气预混气爆炸的差异性[J]. 爆炸与冲击 2020(08)

- [9].氩气协同超细水雾抑制甲烷爆炸试验研究[J]. 中国安全科学学报 2020(07)

- [10].细水雾在管廊中的运用形式探讨[J]. 今日消防 2020(08)

- [11].细水雾抑制烟草原料仓库火灾试验研究[J]. 消防科学与技术 2020(07)

- [12].高压细水雾技术在林业上的应用[J]. 中国林业产业 2016(03)

- [13].细水雾幕优化及挡烟有效性模拟研究[J]. 消防科学与技术 2016(12)

- [14].氮气-高压细水雾抑制汽油火的特性研究[J]. 武警学院学报 2017(02)

- [15].细水雾幕衰减热辐射的数值模拟研究[J]. 火灾科学 2015(03)

- [16].高压细水雾系统在海洋平台的设计与应用[J]. 石油和化工设备 2016(03)

- [17].高压细水雾系统在化工厂中央控制室的应用[J]. 安全、健康和环境 2016(03)

- [18].闭式高压细水雾灭墙角火的试验研究[J]. 机械制造与自动化 2014(06)

- [19].第十五届国际细水雾会议[J]. 消防科学与技术 2015(08)

- [20].地铁车站发生火灾时施加水平细水雾幕抑制顶棚射流火焰的有效性[J]. 中国铁道科学 2020(01)

- [21].含NaCl超细水雾对不同阻塞率管道内爆炸的抑制[J]. 爆炸与冲击 2020(04)

- [22].一维多孔介质和超细水雾协同抑制瓦斯爆炸试验[J]. 安全与环境学报 2020(02)

- [23].细水雾对空气球–球短间隙工频击穿特性的影响[J]. 高电压技术 2019(05)

- [24].关于石湖停车场高压细水雾系统的应用研究[J]. 科技风 2019(16)

- [25].细水雾幕阻挡隧道火灾烟气蔓延效应分析[J]. 消防科学与技术 2019(04)

- [26].细水雾抑制隧道甲醇火灾的全尺寸实验研究[J]. 火灾科学 2019(01)

- [27].封闭空间内细水雾去除微细粉尘的影响因素实验研究[J]. 热科学与技术 2018(02)

- [28].细水雾底部喷射对甲烷射流火焰影响实验研究[J]. 科技通报 2018(10)

- [29].超细水雾雾化方式对甲烷爆炸过程影响的实验研究[J]. 煤炭学报 2017(07)

- [30].高压细水雾在档案信息机房的应用研究[J]. 中国档案 2017(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/38bbff84136f8050ad02b08e.html