# 纳米CaCO3在水中的分散及一种超分散剂的制备

### 论文摘要

纳米CaCO3作为一种重要的功能材料,已在纸张、塑料、油墨、橡胶、涂料等行业得到了较广泛的应用。但由于纳米CaCO3具有较大的比表面积和较高的表面能,颗粒极易发生团聚,严重制约了纳米CaCO3产业的发展。故寻找合适的分散剂来较好地分散纳米CaCO3,使其粒径稳定在纳米级,是纳米CaCO3获得广泛应用所要解决的最关键的技术问题。论文采用十二烷基苯磺酸钠SDBS、聚丙烯酸钠PAANa,山东泰和TH-904和美国罗门哈斯B-02等四种分散剂分别对52%（wt）纳米CaCO3浆体进行分散,通过重力沉降、细度和粘度的表征,考察了分散剂用量、分散方法及pH值的影响,分别得到较佳的分散工艺条件。通过对比发现分散剂TH-904对纳米CaCO3浆液的分散稳定性最优,利用该分散剂所制得的纳米CaCO3浆液粘度低至28mPa·S。论文根据纳米CaCO3的表面性质和超分散剂的作用机理等因素,选用丙烯酸、马来酸酐和甲基丙磺酸钠为单体,通过水溶液聚合制得了一种超分散剂。通过正交实验和单因素实验优化得到制备该分散剂的较佳配比工艺：单体质量配比为AA:MAn:SMAS=10:2.5:4,去离子水占三种单体总质量的120%,引发剂占三种单体总质量的10%。经测定,所制得超分散剂的分子量为3091。利用该分散剂所获得的52%（wt）纳米CaCO3浆液沉降分布均匀,粘度低至13.1mPa·s,静置一个月无明显变化。通过IR和SEM对添加分散剂前后的纳米CaCO3进行表征,发现自制分散剂已较好的吸附于纳米CaCO3,而且分散后的纳米CaCO3颗粒边界清晰硬团聚少。结果表明自制超分散剂对纳米CaCO3具有良好的分散效果,可应用于高固含量纳米CaCO3浆液的制备。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 3的制备及应用简介'>1.1 纳米CaCO3的制备及应用简介

- 3的制备'>1.1.1 纳米CaCO3的制备

- 3的应用'>1.1.2 纳米CaCO3的应用

- 1.1.3 存在的问题及未来发展

- 3的分散方法、机理及分散效果的表征'>1.2 纳米CaCO3的分散方法、机理及分散效果的表征

- 1.2.1 分散的方法

- 1.2.2 分散体系的稳定机理

- 1.2.3 分散效果的表征

- 3在水中分散的研究进展'>1.3 纳米CaCO3在水中分散的研究进展

- 3用超分散剂的合成及研究进展'>1.4 纳米CaCO3用超分散剂的合成及研究进展

- 1.4.1 超分散剂的作用机理

- 1.4.2 超分散剂的分子结构设计

- 1.4.3 超分散剂的研究进展

- 1.5 本课题的研究内容及意义

- 2 实验材料、设备及研究方法

- 2.1 实验原材料

- 2.2 实验设备

- 2.3 研究方法

- 3浆液的分散研究'>3 四种分散剂对纳米CaCO3浆液的分散研究

- 3的分散稳定性'>3.1 SDBS对纳米CaCO3的分散稳定性

- 3.1.1 分散剂用量的影响

- 3.1.2 pH值的优化

- 3.1.3 分散方法的影响

- 3.1.4 小结

- 3的分散稳定性'>3.2 PAANa对纳米CaCO3的分散稳定性

- 3.2.1 分散剂用量的影响

- 3.2.2 pH值的影响

- 3.2.3 小结

- 3的分散稳定性'>3.3 TH-904分散剂对纳米CaCO3的分散稳定性

- 3.3.1 分散剂用量的影响

- 3.3.2 pH值的影响

- 3.3.3 小结

- 3的分散稳定性'>3.4 B-02分散剂对纳米CaCO3的分散稳定性

- 3.4.1 分散剂用量的影响

- 3.4.2 pH值的影响

- 3.4.3 小结

- 3.5 四种分散剂的比较

- 3分散中的应用'>4 一种超分散剂的制备及其在纳米CaCO3分散中的应用

- 4.1 超分散剂AA/MAn/SMA的合成

- 4.1.1 超分散剂AA/MAn/SMAS的聚合原理

- 4.1.2 合成方法

- 4.1.3 实验方案

- 3浆液分散性的表征方法'>4.2 纳米CaCO3浆液分散性的表征方法

- 4.2.1 粘度、吸光度表征

- 4.2.2 沉降稳定性表征

- 4.3 正交实验结果与讨论

- 4.3.1 黏度表征结果

- 4.3.2 吸光度表征结果

- 4.3.3 沉降的均匀稳定性表征结果

- 4.3.4 小结

- 4.4 单因素优化实验

- 4.4.1 甲基丙烯磺酸钠添加量的影响

- 4.4.2 马来酸酐添加量的影响

- 4.4.3 引发剂过硫酸铵添加量的影响

- 4.4.4 小结

- 4.5 自制超分散剂AA/MAn/SMAS的表征

- 4.5.1 分子量表征

- 4.5.2 红外光谱表征

- 3分散中的应用'>4.6 自制超分散剂在纳米CaCO3分散中的应用

- 4.6.1 分散工艺条件

- 3浆液的表征'>4.6.2 纳米CaCO3浆液的表征

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/38d70f3df5016b6c8aed849b.html