# 离子色谱法对硅胶制备过程的监控

### 论文摘要

硅胶是目前最为常用的HPLC柱色谱填料基质之一，具有稳定的化学性质和热稳定性及良好机械强度。但是，硅胶中微量金属离子杂质易对碱性溶质造成不可逆吸附，破坏生物大分子，特别是多肽、蛋白质样品色谱峰形，严重影响色谱分离能效。离子色谱法是近年兴起的一种越来越普及的检测方法，能同时分析多种无机阳离子或阴离子，具有快速简便、较高的灵敏度和选择性，使用范围广且分离效果好的优点。本文建立了一种反王水消解-离子色谱检测硅胶中金属离子的分析方法，并应用于实验室合成硅胶和原料以及其制备过程的监控。通过色谱条件优化，确定最佳分离条件。主要以金属离子标准液为样品，以3.0mmol/L草酸和2.5mmol/L甲烷磺酸为流动相，在流速为0.9mL/min，柱温为40℃的实验条件下，六种金属离子均得到良好的分离。在相应质量范围内，六种金属离子的峰面积与其浓度线性关系良好，线性相关系数均大于0.999，检出限为0.160.42μg/mL，建立一种稳定且准确测定金属离子的分析方法。采用离子色谱法且以金属离子色谱峰峰面积为指标，系统研究硅胶的前处理方法，采用氢氟酸和反王水为消解试剂，抗坏血酸为还原剂，确定了最佳的前处理条件，实现硅胶中六种金属离子的基线分离。在相同条件下，同一样品，平行五次测定的金属离子色谱峰峰面积RSD小于5%，且平均回收率在87%108%之间，为快速、准确分离和测定硅胶中金属离子提供一种可靠的方法。在最佳前处理条件下，采用离子色谱法测定不同方法制备的硅胶及原料中金属离子，研究硅胶制备主要的金属来源，且对溶胶凝胶-聚合诱导胶体凝聚法制备硅胶过程中金属离子进行了测定，对硅胶制备过程中控制金属离子的引入具有重要的意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 硅胶基质填料

- 1.2 硅胶基质填料的表征与评价

- 1.3 硅胶基质材料的纯度

- 1.4 硅胶基质材料中金属离子测定技术

- 1.4.1 原子吸收光谱法

- 1.4.2 原子发射光谱法

- 1.4.3 电感耦合等离子体质谱法

- 1.4.4 离子色谱法

- 1.5 样品前处理方法

- 1.5.1 干式灰化法

- 1.5.2 湿法消解法

- 1.5.3 微波消解法

- 1.6 本论文的选题意义

- 2 实验部分

- 2.1 试剂与仪器

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 离子色谱分析方法的建立

- 2.2.1 色谱条件

- 2.2.2 系统稳定性

- 2.2.3 线性相关性

- 2.2.4 标准品的检出限和定量限

- 2.3 硅胶消解方法分析研究

- 2.3.1 色谱条件

- 2.3.2 样品消解方法的确定

- 2.3.3 消解方法的重复性

- 2.3.4 消解方法的加标回收率

- 2.4 硅胶制备过程中金属离子监控

- 3 结果与讨论

- 3.1 离子色谱分析方法的建立

- 3.1.1 色谱柱评价

- 3.1.2 色谱条件优化

- 3.1.3 系统稳定性

- 3.1.4 线性相关性

- 3.1.5 方法检出限和定量限的计算

- 3.1.6 硅胶样品初步分析

- 3.2 硅胶前处理方法优化

- 3.2.1 硅胶称样量

- 3.2.2 温度选择

- 3.2.3 硅胶消解所用酸种类优化

- 3.2.4 未知峰定性

- 3.2.5 氢氟酸酸用量选择

- 3.2.6 消解过程选择

- 3.2.7 反王水用量选择

- 3.2.8 抗坏血酸用量选择

- 3.3 消解方法重复性

- 3.3.1 柱层析硅胶消解重复性

- 3.3.2 某商品化硅胶消解重复性

- 3.3.3 实验室 PICA 法合成硅胶消解重复性

- 3.4 消解方法的加标回收率测定

- 3.5 不同制备方法对硅胶微球中金属离子的影响

- 3.5.1 两种方法制备硅胶的原料测定

- 3.5.2 新原料的测定

- 3.6 溶胶凝胶-聚合诱导胶体凝聚法制备硅胶过程测定

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高压离子色谱法对火腿肠中亚硝酸盐的检测[J]. 广东化工 2020(06)

- [2].离子色谱法测定水中硫酸根的不确定度评定[J]. 盐科学与化工 2020(03)

- [3].离子色谱法测定饮用水中9种阴离子的含量[J]. 食品安全导刊 2016(36)

- [4].梯度淋洗-离子色谱法测定降雨中7种有机酸[J]. 能源与环境 2017(01)

- [5].离子色谱法测定饮用天然矿泉水中硫酸盐[J]. 饮料工业 2017(02)

- [6].离子色谱法测定水泥中的氯离子含量[J]. 江西建材 2017(19)

- [7].离子色谱法在职业卫生检测中的应用研究[J]. 江西化工 2017(03)

- [8].离子色谱法在食品分析中的应用[J]. 化工管理 2017(25)

- [9].离子色谱法检测干笋中的二氧化硫[J]. 食品研究与开发 2017(15)

- [10].离子色谱法同时测定水中5种无机阴离子最低检出浓度[J]. 轻工科技 2017(08)

- [11].离子色谱法测定董铺水库水中阴离子[J]. 安徽水利水电职业技术学院学报 2017(03)

- [12].离子色谱法测定酸雨中的阴离子[J]. 低碳世界 2016(26)

- [13].离子色谱法同时测定水中5种阴离子[J]. 城市地理 2017(04)

- [14].离子色谱法检测水体中三氯乙酸的不确定度评定[J]. 给水排水 2019(S1)

- [15].离子色谱法测定香肠中的亚硝酸盐和硝酸盐[J]. 中国调味品 2020(02)

- [16].离子色谱法与国标高效液相色谱法对婴幼儿配方乳粉中糖类的测定分析[J]. 乳业科学与技术 2020(02)

- [17].离子色谱法测定空气环境中的氯化氢[J]. 环保科技 2020(02)

- [18].石墨炉碱溶消解-离子色谱法同时测定硫磺中氟、氯，硫酸根[J]. 中国无机分析化学 2020(03)

- [19].离子色谱法在环境监测中的应用[J]. 绿色环保建材 2020(06)

- [20].离子色谱法测定农用硫酸铵中4种杂质阴离子[J]. 中国无机分析化学 2020(04)

- [21].离子色谱法在生活饮用水中的应用及故障处理方法[J]. 炼油与化工 2020(05)

- [22].离子色谱法与液相色谱法测定乳制品中糖类物质的方法比较[J]. 中国乳品工业 2020(10)

- [23].离子色谱法测定水和废水中乙酸[J]. 福建分析测试 2019(02)

- [24].离子色谱法在生活饮用水检测中的应用[J]. 中国卫生产业 2017(01)

- [25].柱后衍生离子色谱法测定六价铬含量[J]. 纺织检测与标准 2016(06)

- [26].离子色谱法测定降水中有机酸方法的探讨[J]. 农业与技术 2017(08)

- [27].利用离子色谱法测定水中碘化物的不确定度[J]. 广东化工 2017(11)

- [28].艾士卡-离子色谱法测定植物叶片中含硫量[J]. 环境监控与预警 2017(04)

- [29].离子色谱法测定工业废水中的叠氮化物[J]. 环境科学导刊 2016(S1)

- [30].水中无机阴离子最低检出浓度的计算——离子色谱法[J]. 价值工程 2014(35)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/38f46493b7e6f84dc69cebf6.html