# 基于激光测试技术的数控机床误差识别与补偿研究

### 论文摘要

本论文以研究基于激光测试技术的数控机床误差识别与补偿研究为主要内容，首先分析了国内外数控机床几何误差和热误差的检测技术与补偿技术的发展现状，对数控机床的误差进行了详细的分析和辨识。在比较了4种常用的几何误差检测方法后，使用Renishaw激光干涉仪对数控机床的线性定位误差进行了测量。然后，使用高精度的CCD激光位移传感器和涡电流位移传感器对机床主轴热变形进行了实时测量，同时，使用以ARM控制板为核心的测温系统对机床的关键部位进行了温度测量，并对机床的测温点进行了优化布点。在介绍了基于最小二乘法的多元线性回归建模方法后，建模了机床的热变形实时预测模型。最后，对机床的线性定位误差进行了丝杠螺距补偿和丝杠间隙补偿，基于开放式数控系统，使用PMAC控制卡对数控系统的G代码指令进行了实时修改，实现了机床热误差的实时补偿。该补偿方法在实际加工中被证实具有良好的补偿效果。全文共分七章： 第一章，提出了本课的题研究背景和意义，详细介绍了国内数控机床误差检测与补偿技术的发展现状，概括了本论文的主要工作。 第二章，介绍了数控机床的误差来源、误差的分类，对一台三轴立式铣床进行了详细的误差分析，提出了数控机床的几何误差和主轴热误差的辨识方法。这些工作为数控机床的误差检测提供了理论基础。 第三章，介绍了4种典型的几何误差检测方法：一维球列测量法、球柄仪测量法、平面正交光栅测量法和激光干涉仪测量法，在对这4种检测方法进行比较后，选用Renishaw激光干涉仪对一台三轴立式铣床的线性定位误差进行了测量。这些工作内容为数控机床几何误差补偿提供了可靠的实验数据。 第四章，介绍了数控机床热误差检测系统的特点，详细分析了机床测温系统和热变形测量系统的软硬件结构。本文突破性的把高精度CCD激光位移传感器应用到数控机床误差检测中，为数控机床热误差补偿提供了可靠的实验数据。 第五章，介绍了曲线拟合的最小二乘法，多输入单输出的多元线性回归法，为数控机床的误差补偿提供了良好的数学模型。利用基于最小二乘法的多元线性回归建模方法为数控机床的热误差建立了数学建模，通过对真实数据和估计数据的残差进行分析后，发现该模型具有良好的预测精度。 第六章，介绍了数控机床误差补偿的基本概念和相关工作原理，对数控机床的几何误差和热误差分别进行了补偿。该补偿方法在实际加工中被证实具有良好的补偿效果。 第七章，对本论文的研究工作和研究成果进行了总结，展望了未来的研究工作。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景和意义

- 1.2 数控机床误差检测及补偿技术国内外发展现状

- 1.2.1 数控机床误差检测技术国内外发展现状

- 1.2.2 数控机床误差补偿技术国内外发展现状

- 1.3 本学位论文的主要工作

- 第二章 数控机床误差分析及辨识

- 2.1 数控机床误差分析

- 2.1.1 误差的来源

- 2.1.2 误差的分类

- 2.1.3 三轴立式数控机床误差分析

- 2.2 数控机床误差辨识

- 2.2.1 几何误差辨识

- 2.2.2 热误差辨识

- 2.3 本章小结

- 第三章 基于激光干涉仪的几何误差检测研究

- 3.1 几何误差检测方法简介

- 3.1.1 一维球列测量法

- 3.1.2 球柄仪测量法

- 3.1.3 平面正交光栅测量法（KGM）

- 3.1.4 激光干涉仪测量法

- 3.2 激光干涉仪测量实验

- 3.2.1 XK713CG三轴立式铣床

- 2.2.2 线性位移误差测量方案

- 3.2.3 实验数据处理

- 3.3 本章小结

- 第四章 基于激光位移传感器的热误差检测研究

- 4.1 测量系统特点

- 4.2 基于激光位移传感器的热变形测量系统

- 4.2.1 热变形测量硬件系统

- 4.2.2 热变形测量软件系统

- 4.2.3 位移传感器的布置

- 4.2.4 实验数据分析

- 4.2.5 数值计算

- 4.3 温度测量系统

- 4.3.1 机床测温硬件系统

- 4.3.2 机床测温软件系统

- 4.3.3 机床测温点的布置

- 4.3.4 机床测温点的优化

- 4.4 本章小结

- 第五章 误差补偿建模技术研究

- 5.1 最小二乘法

- 5.1.1 曲线拟合的最小二乘法

- 5.1.2 最小二乘法参数估计值的统计特性

- 5.1.3 最小二乘法优点

- 5.2 线性回归方法

- 5.2.1 一元线性回归法

- 5.2.2 多元线性回归法

- 5.2.3 回归模型的假设检验

- 5.3 基于最小二乘的多元线性回归建模

- 5.3.1 多元线性回归建模

- 5.3.2 残差计算

- 5.4 本章小结

- 第六章 数控机床误差补偿实现

- 6.1 概述

- 6.2 几何误差补偿研究

- 6.2.1 螺距补偿

- 6.2.2 间隙补偿

- 6.2.3 补偿效果

- 6.3 热误差补偿研究

- 6.3.1 热误差补偿方法

- 6.3.2 热误差补偿实现

- 6.3.3 补偿效果

- 6.4 本章小结

- 第七章 结论

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献:

- 附录

- 1 机床线性定位误差测量程序

- 2 机床螺距补偿程序

- 3 LK-navigator参数设置表

- 攻读硕士学位期间发表学术论文和参加科研情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于刀具偏转的机床主轴径向热误差的建模预测方法[J]. 制造技术与机床 2020(09)

- [2].基于新陈代谢原理的机床热误差伪滞后建模[J]. 哈尔滨工业大学学报 2019(07)

- [3].机床热误差产生原因分析及常用补偿办法[J]. 现代制造技术与装备 2019(04)

- [4].数控机床位置不相关热误差在线补偿方法[J]. 精密制造与自动化 2017(01)

- [5].立式加工中心的热误差实时补偿应用[J]. 机电产品开发与创新 2013(05)

- [6].龙门数控机床主轴热误差及其改善措施[J]. 机械工程学报 2012(21)

- [7].大型机床热误差检测及建模[J]. 西昌学院学报(自然科学版) 2011(03)

- [8].导热误差对温度测量的影响[J]. 北京航空航天大学学报 2008(11)

- [9].数控机床主轴热误差测点优化及建模技术研究[J]. 航空制造技术 2019(06)

- [10].车床的热误差产生及补偿方法[J]. 硅谷 2014(10)

- [11].一种减少壁热误差的自适应热粘性[J]. 计算物理 2012(06)

- [12].基于最优分割和逐步回归方法的机床热误差建模方法研究[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [13].一种新的数控机床热误差实时补偿方法[J]. 机械设计与制造 2010(01)

- [14].车削中心主轴箱热误差仿真及特性分析[J]. 中国机械工程 2009(18)

- [15].偏最小二乘法在加工热误差中的建模分析[J]. 价值工程 2018(36)

- [16].数控机床多变量关联热误差组合模型及其实验验证[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [17].基于信息粒化支持向量机的主轴热误差综合预测模型[J]. 工具技术 2017(05)

- [18].数控机床温度测点优化及热误差预测方法研究[J]. 陕西理工大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [19].基于径向基网络模型的机床主轴箱热误差模型研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2015(06)

- [20].基于小波神经网络的主轴热误差预测研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2015(08)

- [21].双驱伺服进给系统热误差的试验测量与预测模型构建[J]. 西安交通大学学报 2013(11)

- [22].基于均匀设计的主轴热误差相关性试验研究[J]. 制造业自动化 2014(22)

- [23].五轴数控机床热误差检测案例分析[J]. 机电工程技术 2019(10)

- [24].机床热误差神经网络建模对比实验研究[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2018(02)

- [25].近十年我国机床热误差研究文献计量分析[J]. 内江科技 2018(11)

- [26].机床主轴热误差建模算法[J]. 计算机应用研究 2018(12)

- [27].基于灰色系统的小型精密机床热误差模型[J]. 轻工机械 2016(01)

- [28].基于热误差敏感度图的温度关键点选择方法[J]. 上海交通大学学报 2015(05)

- [29].基于有限元的机床导轨热误差分析[J]. 机械 2011(08)

- [30].非标准环境温度下机床热误差测量结果修正方法研究[J]. 现代制造工程 2010(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/390bb9c446c6e09b6666dd2e.html