# 膨胀石墨基复合相变储热材料的制备及其在建筑节能中的应用研究

### 论文摘要

储热技术是提高能源利用效率和保护环境的重要技术,在太阳能热利用、电力移峰填谷、工业废热的回收以及民用和军事等领域具有广阔的应用前景。储热技术的关键是高性能储热材料的应用。有机相变材料因其成本较低、储热密度大等优点已成为应用最为普遍的储热材料之一。但有机相变储热材料存在导热系数小、部分有机物性能不稳定且具有可燃性的缺点,因此限制了其应用。如何制备出新型相变储热材料已成为当今储热技术研究的热点。本文采用微波膨化法制备膨胀石墨,并利用其多孔吸附特性分别制备了月桂酸、硬脂酸丁酯及十八烷与膨胀石墨的复合相变材料。采用扫描电镜(SEM)分析、热分析(DSC)、X射线衍射(XRD)分析等手段对复合相变储热材料的结构和热性能进行了表征。结果表明,有机物百分含量高达90%的复合相变材料依然具有较好的定型特性,且与纯有机相变材料相比,复合相变材料的相变温度变化不大,相变潜热与基于有机物质量百分含量的计算值相当。将制备的硬脂酸丁酯/膨胀石墨及十八烷/膨胀石墨分别加入到水泥中,制备复合相变储能水泥板,并研究储能材料的加入对水泥的力学、传热及储热性能的影响。结果表明,复合相变材料的加入会降低水泥的抗压强度、表观密度和导热系数。当水泥中复合相变储热材料的含量为10%时,水泥板的表观密度、7天抗压强度及导热系数与普通水泥板相比约分别降低10%、56%和16%。将制备的含有不同量复合相变储热材料的水泥板组合成立方体结构,在模拟的太阳光辐射的条件下研究立方体各点温度的变化情况。结果表明,在相同的外界辐射条件下,水泥板中复合相变储热材料的含量越高,立方体内外温差越大。这说明储热建筑材料能够有效地调节室内温度,达到减少建筑能耗的目的。将制备的含有不同量十八烷/膨胀石墨复合相变材料的储能水泥板放在同一加热板上加热,相同的加热时间内比较水泥板冷板的温度。结果表明,随着水泥板中十八烷/膨胀石墨复合相变储热材料含量的增加,水泥板冷板的峰值温度逐渐降低。证明复合相变储热材料具有较好的储能效果,且建筑材料中复合相变储热材料的含量越大,储能建筑材料的储能效果越明显。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 储热方式的分类及特点

- 1.2.1 显热储热

- 1.2.2 潜热储热

- 1.2.3 化学反应储热

- 1.3 相变储热概况

- 1.3.1 相变储热机理

- 1.3.2 相变材料的分类

- 1.3.3 固-液相变储热材料

- 1.3.4 固-固相变储热材料

- 1.3.5 复合相变储热材料

- 1.4 相变材料的主要应用领域

- 1.4.1 在建筑领域的应用

- 1.4.2 太阳能储存

- 1.4.3 在现代农业中的应用

- 1.4.4 在纺织行业中的应用

- 1.4.5 在电子行业中的应用

- 1.5 相变储能建筑材料的制备方法

- 1.5.1 浸泡法

- 1.5.2 掺入能量微球法

- 1.5.3 直接混合法

- 1.6 相变储能建筑材料的优点

- 1.7 本课题的研究背景及主要研究内容

- 第二章 膨胀石墨基复合相变材料的制备及性能表征

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验材料及设备

- 2.2.2 膨胀石墨的制备

- 2.2.3 膨胀石墨基复合相变材料的制备

- 2.2.4 性能表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 硬脂酸丁酯/膨胀石墨复合相变材料的性能表征

- 2.3.2 十八烷/膨胀石墨复合相变材料的性能表征

- 2.3.3 月桂酸/膨胀石墨复合相变材料的性能表征

- 2.4 本章小结

- 第三章 复合相变储热材料应用于水泥的初步研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验材料及设备

- 3.2.2 储能水泥的配制

- 3.2.3 储能水泥板块的制备

- 3.2.4 储能水泥的性能测试

- 3.3 实验结果与讨论

- 3.3.1 储能水泥的表观密度分析

- 3.3.2 储能水泥抗压强度分析

- 3.3.3 储能水泥导热系数分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 复合相变储热材料在建筑节能中的应用研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验材料及设备

- 4.2.2 储能水泥板的节能效果研究

- 4.2.3 储能水泥板的储能效果研究

- 4.3 实验结果分析

- 4.3.1 节能效果研究

- 4.3.2 储能效果研究

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].填充多级相变材料的套管式储热器性能研究[J]. 化工学报 2019(S2)

- [2].管壳式相变储热器性能快速预测研究[J]. 化工学报 2019(S2)

- [3].供暖用中低温相变储热材料的筛选与测试[J]. 能源与节能 2020(01)

- [4].工业余热跨季节储热系统优化及经济性分析[J]. 太阳能学报 2020(01)

- [5].钢铁行业中低温烟气余热相变储热装置特性分析[J]. 储能科学与技术 2020(03)

- [6].储热技术研究进展[J]. 化工管理 2020(11)

- [7].水合盐热化学储热材料的研究进展[J]. 储能科学与技术 2020(03)

- [8].电储热供蒸汽前景探讨[J]. 上海节能 2020(04)

- [9].光热电站储热系统设计及储罐预热方案研究[J]. 华电技术 2020(04)

- [10].斜温层储热罐内自然分层过程及对其厚度影响的研究[J]. 电站辅机 2019(04)

- [11].正三十烷定型纳米储热材料热性质[J]. 化学研究与应用 2020(05)

- [12].固体储热与燃煤发电系统耦合的数值模拟分析[J]. 工业加热 2020(05)

- [13].介质条件对不同管径石蜡单元储热过程的影响[J]. 木材加工机械 2019(05)

- [14].固态电制热储热传热匹配特性及热控制方法[J]. 电工技术学报 2020(11)

- [15].高压电制热储热装置穿墙套管高温绝缘结构设计[J]. 沈阳工业大学学报 2020(04)

- [16].新型低熔点混合熔盐储热材料的开发[J]. 储能科学与技术 2020(06)

- [17].跨季节复合储热系统储/释热特性[J]. 储能科学与技术 2020(06)

- [18].塔式光热电站储热系统容量优化配置[J]. 电气技术 2018(11)

- [19].大规模弃风储热供暖协调计算方法[J]. 发电技术 2018(04)

- [20].太阳能相变储热装置研究现状[J]. 中国农机化学报 2016(12)

- [21].热水器用相变储热材料的研究进展[J]. 化工进展 2017(01)

- [22].土坯热物性对储热装置充放热性能影响研究[J]. 建筑节能 2017(01)

- [23].两种不同形式大容量储热系统分析[J]. 机械工程师 2015(12)

- [24].太阳能热发电储热系统综述[J]. 太阳能 2015(12)

- [25].圆柱形相变储热器热损失的研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [26].储热材料研究进展[J]. 储能科学与技术 2015(02)

- [27].太阳能热发电中熔融盐储热材料研究进展[J]. 轻工标准与质量 2015(02)

- [28].圆柱形相变储热器热损失的试验研究[J]. 流体机械 2015(06)

- [29].太阳能储热系统容量配置优化设计[J]. 电力与能源 2015(05)

- [30].自动储热鞋[J]. 发明与创新(学生版) 2008(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/391bd2a407383e24efb31f28.html