# 电气自动化控制系统的设计要点分析

牡丹江亿丰城市煤气有限责任公司黑龙江牡丹江157000

摘要：近年来随着中国经济和科学技术的发展，电气自动化技术在电气工程中被广泛应用。电气自动化技术是一个高度专业化的学科，广泛应用于人们的日常生活中。随着电气自动化技术的发展，我们必须完善和创新应用模式，发挥其作用，提高人们的生活质量。电气自动化控制系统在计算机系统领域中应用广泛，易于集成，能够灵活控制，本文介绍了电气自动化控制系统的功能和设计，阐述了电气自动化控制系统的应用，并分析了其未来的发展趋势。

关键词：电气自动化；控制系统；设计特点

1前言

近几十年来，随着OPC技术的出现和Windows和微软平台的应用，使得电气自动化控制系统在计算机发展中的地位越来越突出。电力系统自动化的市场需求促进了电气自动化和IT平台的不断集成，电子商务的快速发展也加速了这一过程。创新力不仅降低了生产成本，而且提高了生产效率，降低了消耗，同时提高了产品质量。电气自动化控制系统的发展正朝着分散化、开放化、信息化方向发展。随着科学技术的发展，电气自动化技术在电气工程中发挥了重要作用。由于电气自动化技术的发展，符合电气工程领域的发展趋势，目前应用的发展现状，主要是电气工程中的电气自动化技术。同时，也存在一些问题，本文提出了一些建议，仅供参考。

2电气自动化仪表

在工业生产中的电气自动化，按照工作程序，按照自动化控制、检测、显示和分析功能进行仪器设备的分类，保证合理的生产、电气自动化仪表实现数据信息的准确检测和分析，在一定程度上，保证工作质量。它也可为相关管理人员提供参考依据，提高工作效率，有利于工作的开展。电气自动化仪表有多种类型，分为检测标志检测仪、流量计、温度表等。

3电气自动化控制系统的特点及设计思路

3.1特点

与传统的热工机械设备相比，电气自动化系统具有信息量小、运行频率低、被控对象少、效率高、操作精确等优点。由于电气设备需要可靠的自动装置，抗干扰能力强，响应能力强，电气自动化控制系统具有批量连锁保护的功能特点，能够满足有效管理的需要。

3.2设计思路

电气自动化控制系统主要有三种设计方法：远程监控、现场总线监控和集中监控。远程监控的主要特点是节省大量电缆，节省材料，可靠性高，节省安装成本，配置灵活等特点。由于工程总线，CAN总线等现场总线的通信速度不是很高，在某些情况下，电气部分的通信比较重要，如发电厂。这种局限性使得远程监控模式适用于小系统监控，不适合全厂电气自动化系统的建设。现场总线控制方法不仅具有远程控制的优点，又降低了隔离设备的数量，I/O卡、终端盒、模拟发射机和其它辅助设备和装置都安装在现场，并通过通信线和控制系统连接，节省了大量的控制电缆。减少投资和维修工作量，大大降低成本。此外，每个设备的设置和功能是相对独立的。设备之间的连接仅通过网络连接，提高了系统的可靠性。系统中任何设备的任何故障只会影响到相应的部件，也不会导致整个系统的瘫痪。因此，现场总线监控模式在未来电气自动化控制的各个领域都有很大的发展空间，也是电厂计算机监控系统的发展方向。集中监控模式的主要优点是操作和维护方便，因为对控制站的保护要求不高，而且系统设计相对容易。但是集中式监控需要满足集中式的要求。这就要求系统的所有功能都集中在同一个处理器上，这会造成处理器的繁重工作，相应的处理速度也会受到影响。

4电气自动化控制系统设计的实际情况

4.1电气自动化控制系统的标准语言规范是NT和IE。

在电气自动化的发展中，人机界面操作已成为发展的主流趋势。它具有微机控制灵活、易于集成的优点。另一方面，电气自动化工程控制系统使用的标准语言使维护更容易。

4.2分布式控制应用目标的实现

电气自动化通过串行电缆连接工业计算机、CPU、智能仪表、变频器、低压断路器和远程I/O，并用中央控制器采集设备信息。通过串行数字分支结构实现分布式控制，实现了智能设备通信总线与自动化系统的连接，同时输入输出模块之间的连接对应的I/O设备和现场设备也促使了本身性能的发挥。

4.3集中监控模式下的自动控制系统

集中控制下的自动控制系统的一个缺点是处理速度非常慢，因为控制方式是把所有功能集中在一个处理器上，导致整个机器运行速度慢。另一方面，所有的设备进入监控系统，监控会导致主机空间数量过大，从而大大增加电缆的数量，造成成本的增加，同时由于长距离传输降低了控制系统的可靠性。由于集中监控联锁和隔离装置闭锁都是硬接线，使得设备难以实现功能扩展。此外，由于系统的重复布线，故障查找的难度增大，由此产生的错误指令也随之增加，从而使整个电气自动化工程控制系统的可靠性降低。

4.4信息集成电气自动化控制系统

毫无疑问，随着第三次科技革命的蓬勃发展，信息技术和跨越式发展影响了电力自动化的逐步普及，它对电气自动化的影响是至关重要的。信息技术可以在电气自动化设施、系统和机器中水平扩展。此外，随着微电子技术的不断应用，在组态环境下，结构软件和通信的能力和统一性变得越来越重要。

5电气自动化控制系统的发展趋势

在国电气自动化的发展战略指导下，随着市场环境的变化，电气自动化工程控制系统的创新能力不断提高，新技术的引进促进了吸收和再创造。电气自动化行业企业应不断提高自身的技术创新能力，加大自主知识产权的发展和电气自动化工程控制系统研究的投入，为电气自动化的研究提供更广阔的空间。政府还应实现电力自动化工程控制系统在经济发展中的主导力量，加强政策支持，建立健全机制体系。

目前，科技发展促进中心已实现多项已实际应用于工程的智能技术。智能电气系统中的各个子系统一般都是由自己的网络连接，预期的工作是在各自的操作站下完成的，但还没有达到信息资源共享的目的。为了方便、快捷地管理，各子系统之间的信息资源共享应结合起来。在系统集成的过程中，集成选择的系统平台不同，网络结构不同，集成的子系统也不尽相同，集成方式也不尽相同。随着计算机技术、网络技术、控制技术和显示技术的发展，电气设备控制系统通过计算机网络与其他子系统相连，形成以电气设备控制系统为主导的系统集成模式。采用开放式协议实现相关系统的联动控制和信息共享，提高管理效率，提高应急处理能力，达到节能降耗的目的，这就是电力设备管理系统（BMS）。系统集成不是目的，而是提高电气功能和提高管理效率的技术手段的运用，整合的内容应该根更多，更好，在技术成熟、可靠的系统以及合理的投资的前提下，根据一体化的需求进行高效的管理。

6结语

近年来，电气设备朝着智能化、微型化、多功能、信息量大的方向发展。电气设备制造商，都推出了具有现场总线接口的高可靠性的产品。此外，这些厂家还推出了具有自主知识产权的综合电气自动化系统，使ECS功能得以扩展，实现了电气综合自动化，保证了电气系统的相对独立性。总之，电子技术的发展使得电气自动化技术的应用越来越广泛，我们应加大这一技术在电气工程中的应用，发挥其潜在的功能。同时，要引进国外的先进技术和经验，加强国际交流与合作，创新电子自动化技术在中国的应用，促进电气工程过程中的安全操作。

参考文献：

[1]李慧等.对电气自动化控制系统的设计要点分析[J].河南科技，2013年.

[2]孟宪全等.浅析电气自动化控制系统的设计思想[J].中国科技博览，2011年.

[3]张俊等.电力系统中电气自动化技术的探索[J].中国新技术新产品，2011年.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/397ba9c1032bc6b0ddde2491.html