# 面曝光快速成形的关键技术研究

### 论文摘要

面曝光快速成形技术是光固化快速成形技术重要的发展方向,与其它快速成形工艺相比,能获得更快的成形速度,并且使快速成形的设备结构和工艺更加简单化。随着重要的图形发生器件DMD的诞生和逐渐完善,面曝光快速成形技术越来越受到人们的广泛关注。但目前该技术还处于发展阶段,相关成熟的产品还不是很多,对其关键技术进行研究具有非常重要的现实意义和应用价值。本文探讨了面曝光快速成形技术的特点,研究树脂收缩变形的机理,在此基础上分析了光源功率与曝光时间对成形件的线收缩率的影响,推导出线收缩率的数学模型。约束液面式的面曝光成形系统解决了固化层的翘曲变形问题,成形速度快,加工方式简单可靠,但同时存在固化层与树脂液槽不易分开的问题。为解决这个难题,本文通过对固化层受力分析,将环氧丙烯酸树脂接枝酒石酸对其改性,改性后的树脂在金属托板表面的附着力得到了明显的提升;通过在线拉力测试系统确定了涂抹在树脂液槽底部的硅薄膜的最佳厚度,以减小固化层与树脂液槽的粘结力。曝光时间是面曝光成形技术中重要的工艺参数之一,本文利用微分法对成像过程进行分析,得到最小固化时间的计算公式。通过样机试验,基本上能达到要求,为设定加工参数提供了参考依据。为改善面曝光成形技术中制件的拉伸强度不高的现状,运用正交试验设计方法,对影响制件拉伸强度的主要因素分组进行试验,得到最优的水平组合,为本系统制作高强度的微小器件提供了最佳的工艺参数组合。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题的研究目的和意义

- 1.2 面曝光成形技术概述

- 1.3 面曝光成形技术的国内外研究现状

- 1.4 本文的主要研究内容

- 2 零件收缩变形理论研究

- 2.1 树脂固化过程的收缩变形

- 2.2 树脂固化层层内应力—应变分析

- 2.3 固化层的弹性模量和线收缩率

- 2.4 实验验证线收缩率与曝光时间的关系

- 2.5 本章小结

- 3 固化层力学研究

- 3.1 固化树脂层受力分析

- 3.2 在线的拉力测量系统研究

- 3.3 提高树脂对金属托板的附着力

- 3.4 本章小结

- 4 最小曝光时间的理论研究

- 4.1 层固化模型

- 4.2 利用微分法分析图像成形过程

- 4.3 最小曝光时间的计算

- 4.4 实验验证

- 4.5 本章小结

- 5 制件拉伸强度的试验分析

- 5.1 制件拉伸强度的影响因素

- 5.2 正交试验方案设计

- 5.3 试验结果分析

- 5.4 本章小结

- 6 总结与展望

- 6.1 论文工作总结

- 6.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 1

### 相关论文文献

- [1].焊接快速成形技术的研究现状与发展趋势[J]. 轻工科技 2018(03)

- [2].基于机器人的焊接快速成形技术[J]. 焊接 2014(10)

- [3].焊接快速成形技术的发展现状及思考[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [4].一种用于快速成形设备的分离型定量送粉装置[J]. 机械工程与自动化 2018(05)

- [5].面曝光快速成形过固化深度试验研究[J]. 机电一体化 2016(09)

- [6].一种用于快速成形设备的“跳跃”式铺粉装置[J]. 机械研究与应用 2012(02)

- [7].焊接快速成形金属零件的残余应力与变形[J]. 焊接技术 2011(01)

- [8].快速成形技术[J]. 航空制造技术 2011(09)

- [9].快速成形技术及其应用[J]. 航空制造技术 2011(09)

- [10].第五届全国快速成形与制造学术会议在西安召开[J]. 电加工与模具 2011(03)

- [11].快速成形技术在骨科中的临床应用[J]. 中国卫生产业 2011(01)

- [12].正交试验法对熔融挤压快速成形工艺参数的优化[J]. 机电工程技术 2010(03)

- [13].第五届全国快速成形与快速制造学术会议征文通知[J]. 电加工与模具 2010(05)

- [14].快速成形技术的应用与发展[J]. 机械研究与应用 2009(02)

- [15].焊接快速成形技术的研究现状与发展趋势[J]. 中国表面工程 2009(03)

- [16].快速成形技术原理及应用实例[J]. 湖南工业职业技术学院学报 2009(03)

- [17].基于三维焊接熔覆的快速成形技术及其系统的发展[J]. 焊接技术 2009(07)

- [18].快速成形技术及其发展趋势[J]. 制造业自动化 2009(10)

- [19].快速成形技术在机械类专业设计教学中的应用[J]. 中国现代教育装备 2009(09)

- [20].快速成形技术及其在产品快速开发中的应用[J]. 机械制造与自动化 2008(02)

- [21].生物医用多孔钛及钛合金激光快速成形研究进展[J]. 材料导报 2016(07)

- [22].激光快速成形在金属材料中的应用研究[J]. 航空制造技术 2016(12)

- [23].面曝光快速成形系统制作工艺参数的优化研究[J]. 机械科学与技术 2015(02)

- [24].快速成形技术在航空发动机传动机匣上的应用[J]. 航空制造技术 2015(12)

- [25].基于逆向工程的连杆快速成形设计[J]. 小型内燃机与摩托车 2011(02)

- [26].面曝光快速成形技术的变形[J]. 纺织高校基础科学学报 2011(04)

- [27].激光快速成形送粉器的控制系统设计[J]. 机电产品开发与创新 2010(02)

- [28].用于面曝光快速成形系统的光照度测量系统研究[J]. 光电技术应用 2010(03)

- [29].面曝光快速成形关键技术及研究现状[J]. 机械设计与研究 2009(02)

- [30].应用快速成形技术制作上颌埋伏牙个体化牵引装置[J]. 中国实用口腔科杂志 2008(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/399eac9c2e816d545abef919.html