# 电力调度自动化在电网稳定运行中的应用

国网安徽省阜阳供电公司安徽省阜阳市236000

摘要：电网调度自动化系统在电网安全稳定运行及电网企业经济与社会效益等方面起着非常重要的作用，正是在这种背景情况之下，本文分析了影响电网调度系统自动化安全的各种因素，以及提出了电力调度自动化系统网络安全的对策，如何加强电力调度自动化的网络安全，使电力自动化在当前环境下能更好的发展，有着更加稳定的网络安全。

关键词：电力调度；自动化；稳定运行

引言

电网调度管理是对应电力系统安全稳定运行的关键点，其主要的任务就是指挥及组织和协调电网调度有效运行以及相关操作，以便于充分保证电网处在最佳的经济运行中，其质量直接关系着电网运行的安全稳定性，因此也促使着电力系统应持续健全电力自动化调度管理来保障其是安全稳定运行的。

一、调度自动化的功能

电网调度自动化主要运用的是现代自动化技术对电力网络进行管理。调度人员利用计算机技术、远程监控技术和通信技术可以对电网进行全局掌控，极大地提高了调度的效率和准确性。

1、自动化控制

在整个电力系统当中，变电站是十分重要的组成部分，所以，实现变电站的自动化是一个十分重要的过程。合理选择变电站的控制方式和系统分布，利用安装在各个电气设备上的远程控制装置和通信技术对整个变电站实现远程控制。这样就可以将变电站的实时状况传输到远端控制系统当中，同时也可以让远端控制系统对整个变电站的运行状况进行监控，实现无人化管理。

2、监控职能

调度自动化系统对整个电力系统起着监控和控制的作用，监控的同时还可以对数据进行处理，为电力系统的其他部分提供数据支持。监控作用指的是在电力系统运行的过程当中，系统对运行过程产生的数据进行收集、处理和储存，当电路运行发生异常时，系统可以进行识别，同时发出警报，使调度人员可以及时处理电路运行中的异常状况，保证电网的稳定运行。而控制作用则是指调度系统可以对电力网络中的各个开关（例如断路器、隔离开关、静电电容器组、变压器分接头等）进行远程控制。这种方式可以节省问题的处理时间，提高调度效率。

3、事故预测

调度系统还具备一定的数据分析能力，这意味着其具备了一定的安全分析能力，因此，该系统还可以对事故进行一定的预测。其工作原理就是计算机可以对收集到的电网运行数据进行分析，通过对比正常数据，发现数据的异常，从而预测事故的发生。这种功能可以提前发现电网中存在的隐患，从而避免事故的发生，减少企业的损失。

4、信息处理

调度工作的正常开展离不开计算机技术，整个调度过程就是对电网数据的处理，所以就要依靠计算机软件对各类信息进行处理来完成调度工作。调度员对整个电网状况的掌控离不开信息处理软件，只有信息处理软件对各种信息进行有效的分析，才能保证调度人员及时采取措施处理事故。目前所使用的调度系统已经具备了基本的数据采集和处理功能，同时还可以对数据进行传输，从而实现远程监控和控制。

二、电力调度自动化应注意自然灾害

常见的对电力调度自动化系统网络造成影响的自然灾害有地震、火山、滑坡，泥石流、台风、雷击等。对自然灾害采取的措施。对自然灾害我们要以预测为主，尽量的减小破坏程度，这就对电力监控系统作出很大的要求。电力监控系统要通过专用局域嘲实现与本地其他电力监控系统的互联，或通过电力调度数据网络实现上下级异地电力监控系统的互联。各电力监控系统与办公自动化系统或其他信息系统之间以网络方式互联时，必须采用经国家有关部门认证专用、可靠的安全隔离设施。电力监控系统要做到早发现，早报告，早预防，早治理。特别是常发生的雷击问题，更应该引起切实注意，可采用以下措施防雷：

l、电源与UPS的过电压保护

感应雷或沿电源线进入室内的雷电侵入波会使电源电压急骤升高，从而导致UPS及其后接设备损坏。有些UPS中尽管装有压敏电阻，但还是很难保护自己及后接微电子设备。对电源装置，可靠而有效的防雷方法是采用四级保护。第一级用三级气体放电管，将大的雷电限制到后续保护系统可允许的范围；第一级用限流模块；第三级用压敏电阻；第四级用TVS管，使输出的箝位电压达到规定的要求。采用上述四级保护后，UPS或被保护电源一般不会因雷击而损坏。

2、载波机过电压保护

载波机遇雷击易损坏的部分通常为电源盘、用户话路盘及高频电路盘。高频电路盘上通常装有压敏电阻，具有一定的耐雷水平；电源部分可采用上述电源过电压保护方式；用户话路盘由于铃流电压与通话电压不一致，需要在保护装置上精心考虑，使之在两种不同电压下均能有效地保护用户话路部分。最好的办法是将保护器件置于载波机内，考虑到实际情况，外置保护模块应没计考虑周全一些。

3、接地电阻与屏蔽

良好的接地是防雷中至关重要的一环。接地电阻值越小过电压值越低，因此在经济合理的前提下应尽可能降低接地电阻。通信调度综合楼的通信站应与同一楼内的动力装置共用接地网并尽可能与防雷接地网直接相连。通信机房内应敷没均压带，并围绕机房敷没环行接地母线。为减少雷电电磁干扰，通信机房及通信调度综合楼的建筑钢筋、金属地板均应相互焊接，形成等电位法拉第笼。设备对屏蔽有较高要求时，机房六面应敷没金属屏蔽嘲，将屏蔽网与机房内环行接地母线均匀多点相连。

三、电力调度自动化系统安全防护问题

电力系统安全防护的基本原则是：电力系统中，安全等级较高的系统不受安全等级较低系统的影响。电力监控系统的安全等级高于电力管理信息系统及办公自动化系统，各电力监控系统必须具备可靠性高的自身安全防护设施，不得与安全等级低的系统直接相联。针对以上几点电力调度自动化系统网络存在的问题，并根据电力系统安全防护的基本原则，从以下几方面采取防护措施。

l、硬件故障。对于硬件的故障，要求各有关单位应制定安全应急措施和故障恢复措施，对关键数据做好备份并妥善存放；及时升级防病毒软件及安装操作系统漏洞修补程序；加强对电子邮件的管理；在关键部位配备攻击监测与告警设施，提高安全防护的主动性。在遭到黑客、病毒攻击和其他人为破坏等情况后，必须及时采取安全应急措施，保护现场，尽快恢复系统运行，防止事故扩大，并立即向上级电力调度机构和本地信息安全主管部门报告。

2、盗用、偷窃。对盗用、偷窃现象应采取建立健全分级负责的安全防护责任制。各电网、发电厂、变电站等负责所属范围内计算机及信息网络的安全管理；各级电力调度机构负责本地电力监控系统及本级电力调度数据网络的安全管理；各相关单位应设置电力监控系统和调度数据网络的安全防护小组或专职人员，相关人员应参加安全技术培训和素质教育。单位主要负责人为安全防护第一责任人，总体上负责整个网络系统的安全。

结束语

电力调度自动化系统的应用和发展关系到国家的用电安全，也关系到干家万户的基本利益，这项工作马虎不得。电网的实时监控以及棘手问题的处理都是电力工作者需要应对的问题，做好电力调度自动化系统可以协助我们更好的完成这些工作。这就要求我们队这个系统的应用有一个充分的认识，还要时时掌握它的发展趋势。真正学会运用电力调度自动化系统，为了更好的工作而做准备。

参考文献

[1]金建军.基于电网自动化调度管理的电网安全稳定运行[J].广东科技，2013（25）.

[2]王书银.加强调度管理确保电网安全稳定运行分析[J].电子制作，2013（11）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/39a04acbc1ca1cb92fafcd06.html