# 新型双输入反激DC/DC变换器的研究

### 论文摘要

传统能源的大量使用造成的环境污染导致了目前能源危机的加剧,人类为了生存就必须解决该危机。能源危机呼唤新能源的开发与利用,以多输入直流变换器（Multiple-Input Converter,MIC）为主体的联合供电系统也应运而生。在该系统中,采用一个多输入直流变换器代替原有的多个单输入直流变换器,可以简化系统结构、降低系统成本。多输入变换器是联合供电系统的重要研究内容。在分析了传统多输入反激DC/DC变换器的基础上,基于用多个Buck型脉冲电压单元（Pulsating Voltage Source Cell,PVSC）串联构成的Buck型脉冲电压单元串联组代替单端反激变换器器中的输入源的思想,提出了一种新型的多输入反激变换器,该变换器具有电路结构简单、开关管电压应力低、输入输出电气隔离、两输入源既可以同时向负载供电,也可以独立向负载供电等优点。研究了该变换器的工作原理及控制方法,对不同控制方法下的输入输出的稳态关系进行了分析,给出了相应的表达式。在对太阳能电池进行分析的基础上,利用该电路为主电路构建了一个市电太阳能联合供电的多输入供电系统,给出了相应的控制策略,实现了尽可能利用太阳能的目的。最后根据分析,讨论了新型双输入反激DC/DC变换器的主电路的参数设计,并完成了一台120W的原理样机,给出了相应的仿真及实验波形,验证了理论分析的正确性及能量管理策略的可行性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 能源危机

- 1.2 新能源

- 1.3 多输入DC/DC 变换器

- 1.4 本文的研究内容及研究意义

- 1.4.1 研究内容

- 1.4.2 研究意义

- 第二章 新型多输入反激变换器的引入及工作原理

- 2.1 引言

- 2.2 传统多输入DC/DC 反激变换器

- 2.2.1 单端反激变换器的工作原理

- 2.2.2 多输入反激变换器的工作原理

- 2.3 新型多输入反激变换器

- 2.3.1 电压脉冲电源单元及串联组

- 2.3.2 新型多输入反激变换器的提出

- 2.3.3 新型多输入反激变换器

- 2.4 新型多输入反激变换器的工作模态

- 2.4.1 控制方式和工作模式

- 2.4.2 工作模态的分析

- 2.5 新型多输入反激变换器的工作原理

- 2.5.1 同时开通控制方式下的工作原理

- 2.5.2 同时关断控制方式下工作原理

- 2.5.3 连续控制控制方式下工作原理

- 2.6 与传统双输入反激变换器的性能对比

- 2.7 小结

- 第三章 新型双输入反激变换器的能量管理及控制策略

- 3.1 引言

- 3.2 太阳能电池

- 3.2.1 原理及等效电路

- 3.2.2 输出特性及模拟电路

- 3.3 能量管理及控制策略

- 3.3.1 能量管理

- 3.3.2 控制策略

- 3.4 小结

- 第四章 新型双输入反激变换器的设计及仿真、实验验证

- 4.1 引言

- 4.2 安匝连续状态的功率电路设计

- 4.2.1 变压器设计

- 4.2.2 功率器件选择

- 4.3 系统的仿真及实验验证

- 4.3.1 仿真及实验波形

- 4.3.2 效率测试

- 4.4 小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 本文主要工作

- 5.2 下一步要完成的工作

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].DC/DC变换器在船用微电网储能系统的应用[J]. 舰船科学技术 2020(12)

- [2].DC/DC直流开关电源的研究与设计[J]. 通信电源技术 2020(09)

- [3].电动汽车用双向DC/DC效率参数化模型的建立与影响因素分析[J]. 汽车工程 2016(11)

- [4].二相交错并联双向DC/DC变换器的研究[J]. 河南科技 2017(03)

- [5].交错并联技术在双向DC/DC变换器中纹波抑制分析与应用[J]. 仪表技术 2017(10)

- [6].交错并联双向DC/DC变换器小信号模型分析[J]. 控制工程 2014(06)

- [7].一种高增益交错耦合电感DC/DC变换器[J]. 电源学报 2019(06)

- [8].一种应用于多相同步降压型DC/DC的误差放大器[J]. 固体电子学研究与进展 2020(02)

- [9].应用于并联DC/DC变换器的新型自动均流技术研究[J]. 电子技术应用 2016(05)

- [10].燃料电池DC/DC变换器的设计[J]. 电源技术 2016(08)

- [11].一种新型交错并联双向DC/DC变换器[J]. 中国电机工程学报 2013(12)

- [12].开机浪涌电流抑制模块在通信用DC/DC变换器的应用[J]. 无线互联科技 2013(10)

- [13].双向DC/DC变换器中耦合电感的应用研究[J]. 电源学报 2012(03)

- [14].DC/DC电源用光电耦合器低频噪声测试方法研究[J]. 微电子学 2012(05)

- [15].单周期控制DC/DC变换器稳定性分析[J]. 电力电子技术 2011(07)

- [16].一种交错并联双向DC/DC变换器仿真的研究[J]. 电气技术 2010(S1)

- [17].DC/DC变换器自适应模糊逻辑控制器设计[J]. 电气传动自动化 2010(03)

- [18].DC/DC变换器自适应模糊逻辑控制器设计[J]. 通信电源技术 2010(03)

- [19].正激式DC/DC多路输出变换器设计[J]. 磁性材料及器件 2009(01)

- [20].基于有源箝位反激拓扑的高效DC/DC变换器研究[J]. 电子技术与软件工程 2017(15)

- [21].基于二重积分滑模控制DC/DC变换器的研究[J]. 电力电子技术 2015(11)

- [22].电动汽车DC/DC变换器辐射发射抑制[J]. 安全与电磁兼容 2015(04)

- [23].一种燃料电池车用复合式DC/DC变换器[J]. 电力电子技术 2014(06)

- [24].DC/DC变换器并联均流技术[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [25].DC/DC开关电源的设计与实现[J]. 河南机电高等专科学校学报 2012(02)

- [26].单相并网逆变器前级交错并联DC/DC变换器的研究[J]. 电力系统保护与控制 2012(12)

- [27].全桥双向DC/DC变换器移相控制策略的改进[J]. 电力电子技术 2011(09)

- [28].DC/DC变换器在航天器二次电源中的应用[J]. 空间科学学报 2011(06)

- [29].基于单片机的双向DC/DC变换器的设计与研究[J]. 萍乡学院学报 2016(06)

- [30].一种高升压比软开关DC/DC变换器的研究[J]. 电力电子技术 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/39c2e9e92cb10febab983dd6.html