# 浅谈AutoCAD动态块在机械制图中的应用

孙梅山东省淄博市周村职业中等专业学校255300

摘要：AutoCAD是机械制图中常用的基本软件。对于机械制图设计工作，该软件中动态块的运用为之带来了很大的影响。机械制图的首要工作是绘制好平面图，如何使用好软件功能，直接关系到制图的准确性以及制图的效率。因此，AutoCAD动态块对于机械行业的制图应用值得研究分析。

关键词：AutoCAD动态块机械制图应用分析

一、引言

AutoCAD是当前应用最为广泛的通用交互式计算机辅助绘图与制图软件包，在机械、航空、电子、船舶、服装、建筑等领域得到了广泛的应用。在机械零件的制图中，尺寸公差、形位公差（几何公差）和表面结构（粗糙度）的选择，以及常用工程的材料和热处理的选择是重点，也是难点。动态块的使用打破了普通块的使用方式，使图形的变换不再是整体变动。机械制图中，绘制图形时经常采用图块，而对于绘制结构图的需求中，往往只是对于外观有些区别，结构形状方面没有太大的变化。在AutoCAD还未出现动态块功能时，一般用炸开原图块的方式来解决编辑几何图形的问题，增大了工作量和出错的几率。因此，动态块对于同结构形状的图形在采用时更方便快捷。通过设置一次性的参数和动作，就能灵活地解决图形的转换和应用，从而达到智能化的制图和绘图。电子图版在绘图方面与AutoCAD极为相似，功能也比较全面，较之AutoCAD删繁就简，突出重点。

二、用实例阐明动态块原理

在机械制图的绘图中，对于动态块的应用简单方便，根据它的原理，只需在编辑器上制定所需的操作命令，用编辑出的块参照进行操作。下面，就以内外螺纹的制图为例，来具体阐述动态块的原理。

首先绘制内外螺纹剖视图（如图1）。

然后分析绘制螺纹过程中所需的参数和支持的动作，通过“块编辑器”进行制图动态块的特性定义设置。

（1）改变螺纹的公称直径。首先选择绘图中的三个螺纹的大径，将小径分别设为大径的0.85倍公称直径，其中，A1和B1间的编辑点设为B1，而A1、B2间的编辑点为B2，分别只设立一个编辑点就可以在制图中改变大小径的位置了。

然后，为动态块进行定义，使用“特性”为其添加相应的数值。

最后为其添加相应的参数（线性参数），放置参数支持的动作（拉伸动作），并将添加的参数和动作关联到剖析图的“剖面线”层上，保存该块。

（2）改变螺纹的长度。改变长度的过程与改变公称直径的过程都相似，不同的是在A1C1间设置线性参数，并设置编辑点为C1。其他的与之相应，把参数和动作添加到动态块中，将这些参数与动作关联，同时关联到图中并保存。

（3）绘制完成后，将内外螺纹图形进行装配。在其过程中，会用到的参数类型是“点”参数，而“点”在图形中的位置用坐标来标注，因此应在图中标注一个X和Y来表示“点”的位置。点参数支持的动作是“移动动作”，将该动作添加到动态块中后，与点参数关联，并保存该块。

（4）在需要截取形状结构变化不大的图形时，运用动态块参照，在绘制中显示自定义编辑点，通过编辑点进行改变或旋转图形。定义的动态块制图的图形如图2：

三、动态块在使用过程中的优缺点

机械制图中，绘制图形时经常采用图块，而对于绘制结构图的需求中，往往只是对于外观有些区别，结构形状方面没有太大的变化。采用AutoCAD动态块功能就能很好地解决这种问题。由此可见，动态块对于同结构形状的图形在采用时更方便快捷。

但是任何操作功能都有负面性，AutoCAD动态块功能也不例外，它具有一定的局限性。因为在绘图时，需要制图者事先将绘制的图形所要改变的位置进行全面分析，分析得完整与否直接关系到后面设置动态块的实用性。在制图过程中，由于借助计算机技术进行绘图制图的原因，缺少随机性，因为创作型制图需要灵感的发挥，而灵感的特性是没有规律的，在经过动态块的各个编辑之后，耽误了灵感的及时发挥，以致于阻碍了制图者的即兴发挥。

总之，通过掌握动态块功能的原理，将其优势有效地发挥于机械制图中，这种新方式的应用，能极大地提高制图的工作效率。同时，也要求工作人员不断提高专业技能和积累丰富的经验，从而更好地利用制图软件。

参考文献

[1]谢英放基于AutoCAD动态块在机械制图中的应用研究[J].武汉工程职业技术学院学报，2011，23，(4)：25-29。

[2]沈培玉周洪军基于AutoCAD动态块的参数化标准件图库的建立[J].机械制图与制造，2007，(12)，100-102。

[3]颜光欣魏茂春AutoCAD机械制图应用技巧[J].机械工程师，2010，(4)，91-92。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/39edcd079a48e3a8dd04f0ff.html