# 新型含能粘结剂的合成研究

### 论文摘要

含能粘结剂可作为高聚物粘结炸药（PBX）的组成部分,对PBX的能量和安全性能有着较大的影响,在火炸药中有着重要的应用前景。本论文研究了聚缩水甘油醚硝酸酯（PGN）、聚双叠氮甲基氧杂环丁烷（PBAMO）和双叠氮甲基氧丁环-叠氮缩水甘油醚共聚物（BAMO-GAP）三种新型含能粘结剂的合成方法。以环氧氯丙烷和丙三醇分别为起始物,通过单体缩水甘油硝酸酯开环聚合得到了PGN。以三溴新戊醇为原料,通过3,3-双叠氮甲基氧杂环丁烷开环聚合获得了PBAMO。在PBAMO合成的基础上,以其为硬段,聚叠氮缩水甘油醚为软段,采用合理的共聚方法制备了BAMO-GAP。从起始物、溶剂和催化剂的选择、原料配比以及反应时间和温度等条件对合成路线进行了详细讨论。通过红外光谱和核磁谱图(1H NMR,13C NMR)表征了产物的分子结构,用凝胶渗透色谱测试了其分子量,使用X射线粉末衍射法（XRD）表征了聚集态结构,采用扫描电镜观测了热塑性弹性体BAMO-GAP的表面形貌。结果表明,三种含能聚合物均为线性结构,PBAMO和BAMO-GAP为部分结晶。BAMO-GAP的结晶度随着硬段部分PBAMO配比的增加而增大。其中,硬软段摩尔比为1:1和2:1的弹性体由于可塑性相对优良,更加适合实际应用。采用差示扫描量热分析、热重分析等方法对合成含能聚合物的热分解性能进行了研究。热重分析结果表明,PGN、PBAMO和BAMO-GAP分别在150℃、200℃和230℃以前较为稳定。由Kissinger方法得到的PGN和PBAMO的热分解表观活化能分别为182.0 kJ·mol-1和155.6kJ·mol-1,比RDX的(159.8 kJ·mol-1)分别高22.2 kJ·mol-1和低4.2 kJ·mol-1,表明二者具有较好的热稳定性。在10℃·min-1升温速率下,BAMO-GAP的热分解峰温随软段的摩尔比增大而降低。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 图表目录

- 目录

- 第一章 概论

- 1.1 研究背景

- 1.2 含能粘结剂的研究现状

- 1.2.1 叠氮聚醚类

- 1.2.1.1 GAP粘结剂

- 1.2.1.2 PBAMO粘结剂

- 1.2.2 硝酸酯聚醚类

- 1.2.2.1 PNIMMO粘结剂

- 1.2.2.2 PGN粘结剂

- 1.2.3 聚磷氮烯类

- 1.2.3.1 概述

- 1.2.3.2 合成及其性能

- 1.2.4 含能热塑性弹性体

- 1.2.4.1 概述

- 1.2.4.2 含能热塑性弹性体的合成探索

- 1.2.4.3 含能热塑性弹性体的性能及应用

- 1.3 本论文研究的意义和内容

- 1.3.1 本论文研究的意义

- 1.3.2 本论文的研究内容

- 第二章 含能粘结剂PGN的合成与表征

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 主要试剂及仪器

- 2.1.2 PGN的合成方法一

- 2.1.2.1 以环氧氯丙烷为起始物合成GN

- 2.1.2.2 以GN合成PGN

- 2.1.3 PGN的合成方法二

- 2.1.3.1 以丙三醇为起始物合成GN

- 2.1.3.2 以GN合成PGN

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 红外表征

- 2.2.2 核磁表征

- 1H NMR结构表征'>2.2.2.11H NMR结构表征

- 13C NMR结构表征'>2.2.2.213C NMR结构表征

- 2.2.3 实验条件对性能的影响

- 2.2.3.1 反应温度对聚合物的影响

- 2.2.3.2 起始物对聚合物的影响

- 2.3 小结

- 第三章 含能粘结剂PBAMO及热塑性弹性体BAMO-GAP的合成与表征

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 主要试剂及仪器

- 3.1.2 PBAMO的合成

- 3.1.2.1 BBMO的合成方法

- 3.1.2.2 BAMO的合成方法

- 3.1.2.3 PBAMO的合成方法

- 3.1.3 BAMO-GAP的合成

- 3.1.3.1 BAMO-GAP的合成方法

- 3.1.3.2 硬段与软段的不同比例合成弹性体的实验

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 红外表征

- 3.2.2 核磁表征

- 3.2.2.1 PBAMO的结构表征

- 3.2.2.2 BAMO-GAP的结构表征

- 3.2.3 实验条件对聚合物分子量及分布的影响

- 3.2.3.1 催化剂对PBAMO分子量及分布的影响

- 3.2.3.2 溶剂对BAMO-GAP分子量及分布的影响

- 3.2.3.3 硬段与软段摩尔比对BAMO-GAP分子量及分布的影响

- 3.2.4 双叠氮甲基氧丁环-叠氮缩水甘油醚的结晶性能研究

- 3.2.4.1 结晶性能分析

- 3.2.4.2 双叠氮甲基氧丁环-叠氮缩水甘油醚的表面形貌分析

- 3.3 小结

- 第四章 含能粘结剂的热分解性能研究

- 4.1 PGN的热分解性能研究

- 4.1.1 GN与PGN的DSC实验

- 4.1.2 PGN热重实验

- 4.2 PBAMO的热分解性能研究

- 4.2.1 PBAMO的DSC实验

- 4.2.2 PBAMO的TG-DTA实验

- 4.3 含能热塑性弹性体BAMO-GAP的热分解性能研究

- 4.3.1 BAMO-GAP与PBAMO的热稳定性对比实验

- 4.3.2 硬段和软段不同摩尔比的BAMO-GAP热稳定性实验

- 4.4 小结

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表论文

### 相关论文文献

- [1].烯丙基缩水甘油醚合成工艺研究进展[J]. 浙江化工 2017(01)

- [2].生物基呋喃甲基缩水甘油醚对环氧树脂固化物性能的影响[J]. 塑料工业 2017(08)

- [3].烯丙基缩水甘油醚的合成研究进展[J]. 化学与生物工程 2013(09)

- [4].γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷的合成[J]. 山东化工 2014(03)

- [5].呋喃甲基缩水甘油醚与二氧化碳的共聚反应研究[J]. 高分子学报 2009(10)

- [6].一步法合成烯丙基缩水甘油醚的研究[J]. 化工科技 2014(02)

- [7].含氟缩水甘油醚的合成及表征[J]. 化工新型材料 2008(08)

- [8].聚乳酸/改性淀粉/甲基丙烯酸缩水甘油醚接枝乙烯-醋酸乙烯共聚物复合材料的制备及性能[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [9].聚缩水甘油醚硝酸酯的合成及固化[J]. 含能材料 2016(11)

- [10].阳离子超支化缩水甘油醚衍生物对提高腺病毒载体基因表达率的体外研究[J]. 华西药学杂志 2017(05)

- [11].聚丙烯酸-烯丙基缩水甘油醚的制备及分散性能[J]. 精细化工 2013(11)

- [12].正辛基缩水甘油醚的合成优化研究[J]. 精细与专用化学品 2010(09)

- [13].一种改进的烯丙基缩水甘油醚的合成方法[J]. 应用化学 2009(03)

- [14].γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷的合成[J]. 石油化工 2008(06)

- [15].离子液体催化法合成烯丙基缩水甘油醚[J]. 化学试剂 2014(06)

- [16].正辛基缩水甘油醚的合成优化研究[J]. 精细化工原料及中间体 2010(06)

- [17].聚己内酯/聚缩水甘油醚两亲性超枝状大分子的合成及表征[J]. 高等学校化学学报 2008(10)

- [18].盖子环替换及定点突变提高菜豆环氧化物水解酶对邻甲基苯基缩水甘油醚的催化性能[J]. 化工进展 2020(07)

- [19].高效液相色谱-质谱测定罐装饮料中9种双酚-二缩水甘油醚[J]. 实验与检验医学 2019(03)

- [20].端环氧基聚缩水甘油醚硝酸酯的合成及固化[J]. 含能材料 2017(01)

- [21].罐装饮料中双酚A-二缩水甘油醚与双酚F-二缩水甘油醚及其衍生物的快速检测[J]. 分析测试学报 2013(12)

- [22].1,2-环己二醇二缩水甘油醚的合成及应用[J]. 广东化工 2010(10)

- [23].溶剂对相转移催化合成烯丙基缩水甘油醚的影响[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [24].聚乙二醇缩水甘油醚类环氧树脂的制备及表征[J]. 广东化工 2009(05)

- [25].相转移催化法合成十二烷基缩水甘油醚[J]. 精细化工 2011(09)

- [26].活性稀释剂对环氧树脂快速修复材料性能的影响[J]. 铁道建筑 2020(09)

- [27].超高效液相色谱-串联质谱测定罐头中10种双酚-二缩水甘油醚[J]. 食品安全导刊 2018(03)

- [28].食品包装材料中有害物质双酚A二缩水甘油醚体外代谢研究[J]. 食品安全质量检测学报 2016(01)

- [29].微波合成聚叠氮缩水甘油醚的研究[J]. 化工新型材料 2015(05)

- [30].超声波辐射相转移催化合成十二烷基缩水甘油醚[J]. 日用化学工业 2016(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/39f9537d5eda7cf4a2db9b53.html