# 用于氟离子检测的荧光传感器的制备及表征

### 论文摘要

氟是地壳中重要的非金属元素之一，广泛地存在自然水、土壤、动植物中。由于氟离子是骨骼和牙齿不可缺少的成分，可以预防龋齿和骨质疏松，同时氟离子也会导致氟骨症等疾病，所以氟离子的检测在近几十年来受到极大的关注。化学荧光传感器和荧光探针以其优异的化学和生物作用性能而备受重视。然而，直到现在，仅有少数的比率计量的氟离子荧光探针被报道，而且还存在着诸如灵敏度低，便捷性差，水溶性不好等缺点。本文结合ATRP和静电纺丝技术制备性能优异的氟离子检测荧光膜传感器。本文首先以4-氯-7-硝基-2,1,3-苯并噁唑（NBD-Cl）为原料，合成了荧光单体4-（2-丙烯酰胺乙基酯）-7-硝基-2,1,3-苯并噁唑（NBDAE），然后以2-溴异丁酸乙酯（t-EBiB）为引发剂，CuBr/bpy （2,2’-联吡啶）为催化剂，采用原子转移自由基聚合（ATRP），分别与甲基丙烯酸低聚乙二醇酯（OEGMA）和N-异丙基丙烯酰胺（NIPAM）单体共聚，得到水溶性无规共聚物P（OEGMA-co-NBDAE）和P（NIPAM-co-NBDAE）。然后以聚乙烯醇（PVA）为载体，通过静电纺丝技术制备具有荧光性能的、可用于微量F离子含量检测的纳米纤维膜。对产物进行1H NMR, GPC, UV-Vis, SEM及FL等相关表征。结果表明：成功制备了两种结构规整的荧光水溶性共聚物及相应的与PVA共纺的电纺纤维膜，并研究了氟离子对该两种电纺纤维膜的荧光淬灭现象。随F离子浓度的增加，荧光强度则不断降低，对低浓度的F离子具有很高的灵敏度，当荧光膜上滴加氟离子浓度增至100μL/cm2时，荧光纤维膜的荧光强度仅为初始（未加氟离子）强度的0.2倍左右，具有明显的荧光淬灭现象。这种选择性离子荧光淬灭现象为制备荧光传感器提供了依据。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 氟离子的检测方法

- 1.2.1 氟离子选择电极法

- 1.2.2 离子色谱法

- 1.2.3 比色法

- 1.2.4 荧光传感器法

- 1.3 原子转移自由基聚合（ATRP）

- 1.3.1 ATRP 聚合机理

- 1.3.2 ATRP 的聚合体系

- 1.4 静电纺丝简介

- 1.4.1 静电纺丝原理

- 1.4.2 静电纺丝的喷头装置

- 1.4.3 静电纺丝的接收装置

- 1.4.4 静电纺丝的影响因素

- 1.4.5 静电纺丝的应用

- 1.5 本文研究的内容和意义

- 第二章 水溶性荧光共聚物制备及表征

- 2.1 实验原料与仪器

- 2.1.1 实验主要仪器

- 2.1.2 实验主要原料与试剂

- 2.2 实验步骤

- 2.2.1 荧光单体 NBDAE 的合成

- 2.2.2 实验原理图

- 2.2.3 荧光性聚合物 P （NIPAM-co-NBDAE）的制备

- 2.2.4 荧光性聚合物 P （OEGMA-co-NBDAE） 的制备

- 2.3 测试及表征方法

- 2.3.1 凝胶渗透色谱（GPC）

- 2.3.2 核磁共振波谱（1HNMR）

- 2.3.3 紫外吸收光谱（UV-Vis）

- 2.3.4 傅里叶变换-红外光谱（FT-IR）

- 2.3.5 荧光光谱分析（FL）

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 GPC 谱图分析

- 2.4.2 1HNMR 谱图分析

- 2.4.3 UV-Vis 谱图分析

- 2.4.5 荧光共聚物的荧光性能分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 基于纳米纤维毡的荧光探针的制备及表征

- 3.1 实验原料与仪器

- 3.1.1 实验主要仪器

- 3.1.2 实验主要原料与试剂

- 3.2 实验步骤

- 3.2.1 PVA 溶液的配制

- 3.2.2 电纺溶液的制备

- 3.2.3 电纺过程

- 3.3 测试及表征方法

- 3.3.1 热重分析（TG）

- 3.3.2 傅里叶变换-红外光谱（FT-IR）

- 3.3.3 扫描电子显微镜（SEM）

- 3.3.4 荧光光谱分析（FL）

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 TG 谱图分析

- 3.4.2 FT-IR 谱图分析

- 3.4.3 SEM 图分析

- 3.4.4 电纺膜的谱图分析

- 3.4.5 氟离子对 PVA+P（NIPAM-co-NBDAE）与 PVA+P（OEGMA-co-NBDAE）共纺荧光纤维膜的荧光淬灭性能对比

- 3.4.6 紫外灯下的纳米纤维膜的实物照片分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].离子色谱法测水中氟离子含量的合成标准不确定度评定[J]. 食品安全导刊 2019(36)

- [2].浓度直读法快速测定熟肉制品中的氟离子[J]. 肉类工业 2019(12)

- [3].煤化工废水中氟离子测定[J]. 氮肥与合成气 2019(07)

- [4].土壤中氟离子的测定方法对比[J]. 广东化工 2017(13)

- [5].离子选择电极法测定氟离子的影响因素分析[J]. 铜业工程 2017(01)

- [6].不同类型玻璃离子水门汀氟离子体外释放的比较[J]. 牙体牙髓牙周病学杂志 2008(01)

- [7].改性粉煤灰处理高质量浓度氟离子废水的初步研究[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [8].一种识别氟离子的近红外发射荧光探针[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [9].氟离子透入对集居幼儿不同年龄期龋病防治效果评价[J]. 中国妇幼保健 2012(18)

- [10].一种酰腙类F~-离子传感器的合成及其性能的研究[J]. 广东化工 2019(04)

- [11].钛(Ⅳ)和铝(Ⅲ)改性沸石去除水溶液中过量氟离子[J]. 环境工程学报 2016(12)

- [12].镍钴锰三元材料中氟离子的测定[J]. 冶金管理 2020(03)

- [13].玻璃离子粘固剂及复合体氟离子体外释放的比较[J]. 口腔医学研究 2008(03)

- [14].便携式水质实验室在应急监测中测定气态氟化物方法探讨[J]. 硅谷 2010(05)

- [15].不同TISAB在检测氟离子时消除Fe~(3+)、Al~(3+)干扰能力的研究[J]. 现代食品 2016(06)

- [16].新型氟离子红外识别受体的合成及研究[J]. 化学试剂 2013(07)

- [17].羟基磷灰石对氟离子的吸收作用[J]. 人工晶体学报 2015(04)

- [18].氟离子标准序列配制方法误差分析及实验[J]. 华北地震科学 2012(01)

- [19].离子色谱法测定废硫酸中氟含量的方法研究[J]. 硫磷设计与粉体工程 2020(05)

- [20].氟乙酰胺代谢产物氟离子检测芯片的研究[J]. 中国法医学杂志 2010(03)

- [21].氟离子观测水温干扰因素的排除及实验[J]. 华南地震 2015(02)

- [22].羟基磷灰石的制备及其对水中氟离子的吸附[J]. 环境工程学报 2015(04)

- [23].离子色谱法测定湿法磷酸中氟离子含量[J]. 山东化工 2013(05)

- [24].离子选择电极法测定工业污水中的氟[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [25].大连市浅层地下水中氟的空间分布及其特征分析[J]. 黑龙江水利科技 2017(02)

- [26].民航维修领域氟离子检测标准的对比分析[J]. 焊接 2011(09)

- [27].壳聚糖改性去除饮用水中氟离子的研究[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版) 2010(11)

- [28].类氟离子基态的精细结构(英文)[J]. 原子与分子物理学报 2008(04)

- [29].氟离子亲合能——定量标度Lewis酸性强度的方法[J]. 化学教育 2016(12)

- [30].含锌、氟离子矿化液对牙釉质理化性能的影响[J]. 中山大学学报(医学科学版) 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3a0882fffff33f426f86e37c.html