# 大体积混凝土裂缝控制与防止措施

论文题目: 大体积混凝土裂缝控制与防止措施

论文类型: 硕士论文

论文专业: 水利工程

作者: 唐祥胜

导师: 叶献国,王力理

关键词: 大体积混凝土结构,温度场,温度应力场,温度裂缝,裂缝控制

文献来源: 合肥工业大学

发表年度: 2005

论文摘要: 大体积混凝土在浇筑中的一个重要技术课题是控制裂缝扩展。大体积混凝土在固化过程释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用。由此而产生的温度和收缩应力是导致混凝土出现裂缝的主要原因,从而影响基础的整体性、防水性和耐水性,成为结构的隐患。为此大体积混凝土在施工中必须考虑裂缝控制。 本文通过混凝土温度控制工程算法,用以求解大体积混凝土在固化过程中不同时刻的温度分布。然后,将降温过程分成若干时段,且在时段内温度呈线性变化求得各时段内包括水化热温差和收缩当量温差在内的总温差。在考虑了徐变影响后可求得相应应力,一旦其总量超过抗拉极限,结构即产生裂缝。 作为实例,本文采用实测温度曲线求得瞬态温度场,按上述步骤对荆山湖进洪闸工程的闸墩进行了抗裂分析,结果与实际情况相符,未发现裂缝。算得有关数据可供设计施工人员参考。本文还分析可能出现裂缝的因素并提出防止裂缝的各项措施。

论文目录:

第一章 绪论

1.1 大体积混凝土的定义

1.2 大体积混疑土结构设计与施工的特点

1.3 大体积混凝土结构温度裂缝的研究现状

第二章 混凝土变形性能

2.1 混凝土的变形

2.2 混凝土不均匀性

2.3 混凝土徐变

第三章 混凝土热学指标及温控抗裂

3.1 混凝土热学指标

3.2 混凝土温度计算

3.3 混凝土抗裂性能

第四章 荆山湖水利枢纽工程闸墩防裂工程算例

4.1 概述

4.2 混凝土浇筑工程

4.3 混凝土温度裂缝控制措施

4.4 混凝土温度裂缝控制计算

4.5 大体积混凝土温度裂缝的主要影响因素

第五章 大体积混凝土温度裂缝控制方法研究

5.1 要选择合适的结构形式和合理的分缝分块

5.2 合理选择原材料，优化混凝土配合比

5.3 要提高施工质量，改善混凝土性能

5.4 加强混凝土的温度监测工作

5.5 加强混凝土的保温和养护

第六章 温控防裂设计的几点问题讨论

6.1 关于外加剂的选用

6.2 关于混凝土水化热温度监测

6.3 关于混凝土的养护

6.4 关于混凝土的养护

结束语

发布时间: 2005-07-13

参考文献

- [1].大体积混凝土结构裂缝控制与防止措施[D]. 马仲君.西北工业大学2002

- [2].基于逆向温度分析法的大体积混凝土热特性值研究[D]. 唐堇年.西华大学2018

- [3].大体积混凝土裂缝控制及案例分析[D]. 陈博.南昌大学2018

- [4].第三代核电站筏基大体积混凝土施工裂缝控制研究[D]. 周崇刚.西安建筑科技大学2013

- [5].大体积混凝土温度裂缝控制研究[D]. 齐亚丽.吉林建筑大学2018

- [6].高层建筑大体积混凝土温度裂缝控制研究[D]. 刘琦.安徽理工大学2018

- [7].北京城建—世华泊郡小区底板大体积混凝土裂缝控制研究[D]. 黄鹤.湖北工业大学2017

- [8].大体积混凝土施工的裂缝控制研究[D]. 夏玲.湖北工业大学2017

- [9].筏板基础大体积混凝土项目施工质量控制研究[D]. 彭丹阳.吉林大学2017

- [10].泵送超大体积混凝土施工方案优化设计与工程应用[D]. 王晓丽.安徽理工大学2013

相关论文

- [1].大体积混凝土裂缝控制与应用研究[D]. 李铮.吉林大学2006

- [2].大体积混凝土的温控和防裂技术研究[D]. 李跃.武汉理工大学2004

- [3].大体积混凝土裂缝控制研究[D]. 童育林.重庆大学2004

- [4].大体积混凝土温度裂缝控制[D]. 胡硕.西安建筑科技大学2005

- [5].大体积混凝土温度应变测试及防裂措施研究[D]. 谷丰吉.西安建筑科技大学2005

- [6].大体积混凝土裂缝控制与施工技术研究[D]. 王维斌.天津大学2004

- [7].大体积混凝土裂缝及温度应力研究[D]. 汪国权.合肥工业大学2006

- [8].大体积混凝土裂缝控制研究[D]. 史凤香.武汉理工大学2003

- [9].大体积混凝土结构裂缝控制与防止措施[D]. 马仲君.西北工业大学2002

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3a0abedc17ca6121acd03197.html