# 基于PIC微控制器柔性硬件平台的设计与实现

### 论文摘要

在嵌入式开发中,基于PIC微控制器设计的某些功能模块会经常重复使用,比如说通信模块、显示模块等等。嵌入式设备硬件设计好后需要软件调试,如果是已调试过的模块可以将之前的源码移植到新的硬件上,然后将与硬件相关的代码重新修改后使用。但是当模块功能较复杂并且代码量较大时,需要从源码找到和硬件资源对应的部分,如果模块较复杂并且有大量的源码显得过程比较繁琐,也比较容易出错,会给调试带来一定的难度。本文针对PIC微控制器集成开发环境MPLAB IDE使用的C30和C18编译器,设计了对一些功能模块和算法类源码可在后续开发中简单使用的柔性硬件平台。根据目前PIC微控制器使用Bootloader对嵌入式设备进行软件升级时,会对嵌入式设备的程序存储区的用户应用程序完全擦除再写入新的HEX文件的方式提出了改进。首先,根据项目需求设计了基于PIC微控制器的硬件电路,在此基础上调试了电路上的以太网通信、实时时钟、外部存储、液晶显示和RS-485功能模块,使用基于PIC微控制器的嵌入式实时操作系统进行了软件设计。其次,对PIC所使用的编译器做了较为深入的研究,使用已开发项目的功能模块源码作为基础,运用编译器内部的一些可执行文件把源文件封装成库文件。这些库文件在使用PIC微控制器进行软件开发时可以直接应用,该方式使代码量大大减小,开发能够大大简化；这样不仅做到了通用,由于多个文件整合为一个文件使得链接更加容易,将相关的模块组合在一起,也有利于代码的维护；由于提供的功能库函数已经事先处理为可重定位的二进制文件,所以在软件编译整个工程时效率会大大提高。再次,使用传统的Bootloader对PIC嵌入式设备进行软件升级时,发现升级时嵌入式设备程序存储区的用户应用程序要完全擦除后再写入整个新HEX文件,效率是较低下的。为此使用了一种新方法改进了Bootloader,既保证了可靠性又简化了设备的升级过程。最后,在一个新项目中使用了基于PIC微控制器的柔性硬件平台和改进的Bootloader对设备进行软件升级。在初期一些功能模块的调试中比较简洁,花费时间较之以前大大减少；软件升级时效率具有较大的提高,升级后系统运行稳定。证明使用柔性硬件平台在新开发中可以不影响系统稳定性的情况下缩短开发周期,改进的Bootloader是可行、高效、可靠的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的研究背景

- 1.2 课题的研究方向

- 1.3 课题的研究内容及安排

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 本文各章节的内容安排

- 第二章 柔性硬件平台的设计基础

- 2.1 节能控制系统的研发背景

- 2.2 节能控制系统的硬件组成

- 2.2.1 节能控制系统的整体规划

- 2.2.2 能量管理服务器的设计

- 2.2.2.1 以太网通信模块设计

- 2.2.2.2 数据存储模块设计

- 2.2.2.3 实时时钟模块设计

- 2.2.2.4 液晶显示模块设计

- 2.2.3 房间末端控制器设计

- 2.2.3.1 串行通信电路设计

- 2.2.3.2 其它电路设计

- 2.3 节能控制系统的软件设计

- 2.3.1 嵌入式操作系统

- 2.3.1.1 嵌入式操作系统的发展

- 2.3.1.2 嵌入式操作系统的特点

- 2.3.2 能量管理服务器软件设计

- 2.3.2.1 能量管理服务器的任务规划

- 2.3.2.2 任务的初始化和调度

- 2.3.3 末端控制器软件设计

- 2.3.3.1 末端控制器的任务规划

- 2.3.3.2 任务的初始化和调度

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于PIC芯片柔性硬件平台的设计与实现

- 3.1 MPLAB软件开发流程

- 3.1.1 MPLAB编译器

- 3.1.2 MPLAB汇编器

- 3.1.3 MPLAB链接器

- 3.1.4 MPLAB归档器

- 3.2 基于PIC芯片柔性硬件平台的实现方法

- 3.2.1 柔性硬件平台的实现

- 3.2.2 柔性硬件平台的其它形式

- 3.2.3 新项目开发的使用方法

- 3.3 PIC柔性硬件平台与Bootloader的结合应用

- 3.3.1 Bootloader原理

- 3.3.2 对传统Bootloader的改进

- 3.3.2.1 HEX文件

- 3.3.2.2 INHX32文件和程序存储器的定位代码关系

- 3.3.2.3 Bootloader改进方法

- 3.3.3 Bootloader与柔性硬件平台的结合使用

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于PIC芯片柔性硬件平台的应用

- 4.1 项目背景

- 4.2 信息中心节能监控系统总体规划

- 4.2.1 控制器的硬件组成

- 4.2.2 数据服务器的硬件组成

- 4.2.3 控制器软件规划

- 4.2.4 数据服务器软件规划

- 4.3 柔性硬件平台的应用

- 4.3.1 控制器的软件调试

- 4.3.2 数据服务器的软件调试

- 4.4 使用改进的Bootloader对控制器进行软件升级

- 4.4.1 控制器软件升级的综合分析

- 4.4.2 控制器的软件升级

- 4.5 节能监控系统的现场运行情况

- 4.5.1 系统的安装运行

- 4.5.2 机房报警处理

- 4.5.3 信息中心节能效果分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 工作总结

- 5.2 相关工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间参与的项目

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].新型制动控制器设计探讨[J]. 技术与市场 2020(02)

- [2].高速公路车道控制器技术改造探析[J]. 中国交通信息化 2020(04)

- [3].低功耗滴灌控制器的设计[J]. 现代农业装备 2020(02)

- [4].一主多备集群式控制器设计与实现[J]. 福建电脑 2020(10)

- [5].矿用分子筛制氮机系统触屏控制器的应用研究[J]. 机械管理开发 2019(05)

- [6].IEEE 802.3bt PD控制器[J]. 今日电子 2017(08)

- [7].客车控制器设计[J]. 艺术品鉴 2016(01)

- [8].心灵控制器[J]. 发明与创新 2012(05)

- [9].模糊PID与传统PID的性能比较与适应场合分析[J]. 电声技术 2019(12)

- [10].无刷直流电机抗饱和控制器的设计[J]. 电子测量技术 2020(06)

- [11].柔性直流电网串联直流潮流控制器及其控制策略研究[J]. 工程建设与设计 2018(24)

- [12].打造高性价比的32位微控制器产品帝国[J]. 电子技术应用 2014(11)

- [13].基于反馈线性化的无人机盘旋控制器设计[J]. 兵工自动化 2015(09)

- [14].如何选择控制器[J]. 软件 2010(04)

- [15].挖出神奇的衣服[J]. 金色少年 2012(12)

- [16].时间控制器[J]. 新语文学习(初中版) 2013(Z2)

- [17].混合动力公交车启动马达的保护控制器可行性研究[J]. 中国新技术新产品 2013(01)

- [18].燃机控制器半物理仿真试验研究[J]. 技术与市场 2013(01)

- [19].我国输欧盟节日灯串控制器常见安全缺陷及合格评定[J]. 中国照明电器 2013(05)

- [20].IDEC推出FT1A SmartAXIS控制器[J]. 伺服控制 2013(08)

- [21].卫星访问控制器的关键技术研究和实现[J]. 中国新通信 2012(12)

- [22].NXP推出极小的32位ARM微控制器[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2010(06)

- [23].瑞萨电子新推32位微控制器 内建容量高达2.5MB SRAM[J]. 电子与电脑 2010(12)

- [24].一种提高系统稳定性的改进谐振控制器[J]. 电气传动 2020(02)

- [25].复合型直流潮流控制器构建与实现[J]. 中国电机工程学报 2020(02)

- [26].棉包质量控制器在棉花打包机中的应用[J]. 科技经济导刊 2020(26)

- [27].净水机废水控制器的设计[J]. 建设科技 2016(23)

- [28].探究空调控制器自动化测试[J]. 数字通信世界 2017(04)

- [29].一种高性能电机软起动控制器的研究[J]. 自动化与仪器仪表 2017(07)

- [30].易于移植的FPGA在线更新控制器设计[J]. 航空电子技术 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3a12aec5f4430386df93877b.html