# 混合系统的算法分析

### 论文摘要

混合系统(Hybrid System)能够有效地捕获嵌入式系统中离散和连续成分之间的动态交互作用。它架起了计算机科学、控制工程和数学之间的桥梁,为嵌入式系统提供了形式化的分析和合成方法。形式化验证是混合系统的一个重要研究方向。它可以检验混合系统是否在任何环境下都能安全运行,对于保证系统的安全性起着至关重要的作用。可达性分析和可达集的计算是混合系统形式化验证的基础。本文的主要研究内容如下:1.设计了通用的前向可达性分析算法,并给出了正确性验证。然后在基于模型整合计算的平台ReachLab中实现了前向可达性分析算法模型,并运用ReachLab提供的翻译器来自动产生可执行的基于水平集工具包的Matlab代码,在Matlab环境下进行可达集的计算。2.引进符号计算(symbolic computation)来精确地求解混合系统的可达集,然后运用量词消去法(quantifier elimination)消去可达集描述中的量词,得到精确的可达集。3.定义了误差的计算方法,结合符号计算求解的可达集,对基于水平集内核计算得到的结果进行误差分析,并提出了如何调整水平集内核的参数得到更准确的结果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 研究现状、意义

- 1.3 研究内容

- 第二章 混合系统的基本理论

- 2.1 混合自动机（Hybrid Automaton）

- 2.2 迁移系统（Transition System）

- 2.3 混合自动机的操作语义

- 2.4 可达性分析

- 2.5 混合系统形式化分析

- 2.5.1 模型检验

- 2.5.2 计算树逻辑

- 2.5.3 相关工具介绍

- 第三章 计算平台:ReachLab

- 3.1 特定域建模语言（Domain Specific Modeling Language,DSML）

- 3.2 混合系统分析和设计语言（Hybrid System Analysis and Design Language,HADL）

- 3.3 计算平台:ReachLab

- 3.4 水平集工具包（Level set toolbox）

- 第四章 可达性分析算法的设计与应用

- 4.1 可达性分析的引出

- 4.2 前向可达性分析算法的设计

- 4.3 前向可达性分析算法的实现

- 4.4 前向可达性分析算法的正确性验证

- 4.4.1 可达集的符号化表示

- 4.4.2 量词消去（Quantifier Elimination）

- 4.4.3 算法的正确性验证

- 4.5 前向可达性分析算法的应用

- 4.6 在ReachLab中进行形式化分析

- 第五章 误差分析

- 5.1 误差分析方法

- 第六章 结语

- 6.1 全文总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].时标上脉冲混合系统的一致稳定性[J]. 科学技术与工程 2010(03)

- [2].精益生产在制造/再制造混合系统生产管理和控制中的应用[J]. 物流技术 2010(19)

- [3].脉冲混合系统研究进展[J]. 仲恺农业工程学院学报 2009(01)

- [4].混合系统库存决策研究[J]. 中国物流与采购 2009(18)

- [5].黄岛油库青石化外输罐安装旋转喷射混合系统的可行性探讨[J]. 科技风 2011(24)

- [6].脉冲混合系统的严格稳定性[J]. 科学技术与工程 2008(03)

- [7].船舶交直流混合系统相量测量单元优化配置方法[J]. 电网技术 2012(10)

- [8].交直流混合系统外网等值研究[J]. 中国电力 2008(08)

- [9].不同煤气混合系统及其自动控制在冶金企业的应用[J]. 电子世界 2013(13)

- [10].脉冲混合系统关于两度量的最终稳定性[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [11].如何实现混合系统开发中平台调用[J]. 电脑编程技巧与维护 2012(01)

- [12].复杂混合系统与应用国际会议[J]. 国际学术动态 2015(04)

- [13].S-4000型计算机处理气体稀释混合系统的校准方法及其验证[J]. 中国计量 2010(05)

- [14].基于OFDM的广播单播混合系统容量分析[J]. 天津大学学报 2010(03)

- [15].风储混合系统运行模式及其优化配置[J]. 上海电力学院学报 2015(03)

- [16].两种药液混合系统的对比研究[J]. 杨凌职业技术学院学报 2014(03)

- [17].虚实多机位混合系统声画同步解决方案[J]. 现代电视技术 2012(03)

- [18].一类不确定脉冲混合系统的非脆弱控制器设计[J]. 西安电子科技大学学报 2008(01)

- [19].固体氧化物燃料电池与燃汽轮机混合系统技术现状[J]. 节能技术 2008(02)

- [20].一种智能型双电压混合系统在商用车上的应用[J]. 汽车电器 2018(06)

- [21].一种SCR脱硝装置喷氨混合系统的结构优化设计[J]. 环境工程 2016(05)

- [22].计及运行策略的光/柴/储混合系统容量优化配置[J]. 电力系统及其自动化学报 2014(12)

- [23].基于流管道过近似的混合系统形式化验证技术[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [24].脉冲混合系统的积分Ф_0稳定[J]. 沧州师范学院学报 2013(02)

- [25].基于模型误差的交互式多模型算法[J]. 计算机科学 2008(05)

- [26].PV-FC-BS混合系统全状态模型预测能量管理优化策略[J]. 电力系统保护与控制 2017(11)

- [27].风电储能混合系统的联合调度模型及求解[J]. 中国电机工程学报 2013(13)

- [28].磷脂酰胆碱与硬脂酸二元混合系统在空气/水界面上的相行为和形态学特征研究[J]. 电子显微学报 2009(03)

- [29].风光储混合系统控制策略研究[J]. 黑龙江科技信息 2012(15)

- [30].交直流混合系统可用输电能力评估[J]. 电网技术 2011(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3a281df31cc34306fc9f1527.html