# 自蔓延制备Al4SiC4及添加Al4SiC4对Al2O3-C耐火材料性能的影响

### 论文摘要

Al4SiC4材料由于其高熔点（约2037℃）、良好的导热性和抗高温熔体、熔渣的侵蚀性[1],在功能耐火材料方面有着良好的应用前景。将其作为添加剂添加到含碳材料中,来改善含碳材料性能日益引起人们的关注。本课题对高温自蔓延法制备Al4SiC4粉体进行了较为系统的研究,并通过采用自制的Al4SiC4粉体作为添加剂添加到铝碳质材料中,研究其对材料性能的影响。结果表明:1、粉体制备方面:（1）采用点燃的C和Ti粉混合物为化学炉,可以通过高温自蔓延反应制备Al4SiC4粉体,而在常规自蔓延合成条件下反应不能进行。（2）Al4SiC4的合成反应分两步进行:首先由单质Al、Si和C反应生成SiC和Al4C3,然后再由SiC和Al4C3反应合成Al4SiC4。（3）C含量过量30%的配比能够制备出不含Al4C3相、Al4SiC4含量可达80%的粉体。（4）金属Al粉粒度的减小有利于Al4SiC4相的发育。2、性能研究方面:（1）Al4SiC4的添加可降低含碳材料的显气孔率,提高结构致密度,一定程度改善材料的常温性能,显著提高试样的高温抗折强度。（2）Al4SiC4先于C发生氧化反应,生成固态物质沉积在气孔内或固体表面,形成莫来石致密保护层,抑制氧化性气体的扩散,同时还原出C,对含碳材料具有自修复作用,对提高含碳材料抗氧化性具有显著效果。（3）Al4SiC4具有优良的抗水化性,可改善金属Al对含碳材料带来的不利影响,替代含金属Al的添加剂具有较好的应用前景。（4）在熔钢接触面处,Al4SiC4氧化形成莫来石致密层,可以减缓石墨的氧化溶解及熔钢的渗透,可显著提高材料的抗熔钢侵蚀性和冲刷性。由以上结果综合考虑得出,高温自蔓延法是制备Al4SiC4粉体的一种有效途径,该方法简便快捷,能耗低。利用这种方法制备的Al4SiC4粉体作为添加剂加入到铝碳材料中可有效改善材料的高温性能,尤其在抗氧化性、抗水化性和抗钢水冲刷性方面表现优异,弥补目前较普遍使用的含铝添加剂存在的缺陷,是一种理想的含碳材料添加剂。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 含碳耐火材料简介

- 1.2 含碳耐火材料的抗氧化性研究

- 1.2.1 含碳耐火材料存在的缺陷

- 1.2.2 含碳材料的氧化机理

- 1.2.3 含碳耐火材料防氧化方法

- 1.2.4 含碳材料防氧化剂的研究

- 1.3 铝碳质材料抗热震性的研究

- 1.4 铝碳质材料抗熔钢侵蚀性及抗冲刷性的研究

- 4SiC4材料概况'>1.5 Al4SiC4材料概况

- 4SiC4粉体合成技术的研究现状'>1.5.1 Al4SiC4粉体合成技术的研究现状

- 4SiC4粉体性能的研究现状'>1.5.2 Al4SiC4粉体性能的研究现状

- 1.6 自蔓延法制备技术

- 1.6.1 高温自蔓延合成技术

- 1.6.2 自蔓延高温合成技术理论

- 1.6.3 SHS 技术的应用

- 1.6.4 SHS 粉末制备工艺过程

- 1.7 课题的提出

- 1.8 课题研究的主要内容

- 第二章 试验方法

- 2.1 试验原料

- 4SiC4制备所用的原料及理化指标'>2.1.1 Al4SiC4制备所用的原料及理化指标

- 2.1.2 铝碳质材料所用的原料及理化指标

- 2.2 试验方案的设计

- 4SiC4粉体（条理性差）'>2.2.1 高温自蔓延法法制备Al4SiC4粉体（条理性差）

- 2.2.2 铝碳质试样的制备

- 2.3 性能检测

- 4SiC4制备结果的检测'>2.3.1 Al4SiC4制备结果的检测

- 2.3.2 铝碳质制品性能的检测

- 2.3.3 显微结构和物相分析

- 4SiC4制备结果及分析'>第三章 Al4SiC4制备结果及分析

- 3.1 自蔓延合成方式对制备结果的影响

- 3.1.1 试验结果

- 3.1.2 分析与讨论

- 3.2 Al、Si、C 配比对制备结果的影响

- 3.2.1 试验结果

- 3.2.2 分析与讨论

- 3.3 金属Al 粉粒度对制备结果的影响

- 3.3.1 试验结果

- 3.3.2 分析与讨论

- 3.4 本章总结

- 4对铝碳质材料性能的影响'>第四章 AlSiC4对铝碳质材料性能的影响

- 4.1 1100℃热处理后各试样物相变化及组成

- 4SiC4对铝碳质材料常规物理性能的影响'>4.2 Al4SiC4对铝碳质材料常规物理性能的影响

- 4.2.1 试验结果

- 4.2.2 分析与讨论

- 4.2.3 小结

- 4SiC4对铝碳质材料高温性能的影响'>4.3 Al4SiC4对铝碳质材料高温性能的影响

- 4.3.1 试验结果

- 4.3.2 分析与讨论

- 4.3.3 小结

- 4SiC4对铝碳质材料抗热震性的影响'>4.4 Al4SiC4对铝碳质材料抗热震性的影响

- 4.4.1 试验结果

- 4.4.2 分析与讨论

- 4.4.3 小结

- 4SiC4对铝碳质材料抗氧化性的影响'>4.5 Al4SiC4对铝碳质材料抗氧化性的影响

- 4.5.1 试验结果

- 4.5.2 讨论与分析

- 4.5.3 小结

- 4SiC4对铝碳质材料抗水化性的影响'>4.6 Al4SiC4对铝碳质材料抗水化性的影响

- 4.6.1 试验结果

- 4.6.2 分析与讨论

- 4.6.3 小结

- 4SiC4对铝碳质材料抗熔钢侵蚀性及抗冲刷性的影响'>4.7 Al4SiC4对铝碳质材料抗熔钢侵蚀性及抗冲刷性的影响

- 4.7.1 试验结果

- 4.7.2 分析与讨论

- 4.7.3 小结

- 4.8 本章总结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].二维碳质材料的制备和应用[J]. 新型炭材料 2016(03)

- [2].碳质材料的气体吸附性能及其在空气净化中的应用解析[J]. 化工管理 2018(20)

- [3].碳质材料对饮用水处理中抗生素吸附的研究回顾[J]. 净水技术 2018(01)

- [4].气化装置和方法[J]. 乙醛醋酸化工 2018(12)

- [5].柔性聚苯胺与碳质材料协同改性锂硫电池正极研究进展[J]. 电源学报 2019(03)

- [6].多孔碳质材料在氧还原电催化中的应用[J]. 新型炭材料 2016(03)

- [7].微纳米多孔碳质材料的表面修饰及苯酚吸附性能[J]. 硅酸盐学报 2012(05)

- [8].锂硫电池正极材料改性的研究进展[J]. 化工设计通讯 2018(09)

- [9].钯纳米颗粒在不同碳质材料上的自发沉积与电活性[J]. 新型炭材料 2015(02)

- [10].碳质材料对磷酸铁锂正极材料物理和电化学性能的影响(英文)[J]. 新型炭材料 2011(03)

- [11].文摘[J]. 炭素技术 2015(01)

- [12].微-纳米孔碳质材料的制备及微观结构[J]. 硅酸盐学报 2010(04)

- [13].石墨烯在电解电容器领域的应用专利技术综述[J]. 科技展望 2016(06)

- [14].碳质材料在锂硫电池中的应用研究进展[J]. 新型炭材料 2014(04)

- [15].石墨烯的制备、功能化及在化学中的应用[J]. 山东工业技术 2016(05)

- [16].碳质材料储氢的研究进展[J]. 环境科学导刊 2008(06)

- [17].碳质材料增强环氧树脂复合材料力学性能研究进展[J]. 化工新型材料 2011(06)

- [18].石墨烯增强铜基复合材料研究现状[J]. 湖北农机化 2019(21)

- [19].碳质材料的气体吸附性能及其在空气净化中的应用[J]. 新型炭材料 2015(06)

- [20].碳质材料催化臭氧氧化去除水中溶解性有机物的研究进展[J]. 化工进展 2015(06)

- [21].以Ni/ZSM-5为催化剂制备纳米碳质材料(英文)[J]. 新型炭材料 2014(02)

- [22].碳质材料对结晶器保护渣熔融特性的影响[J]. 钢铁研究学报 2010(08)

- [23].碳质材料脱氧技术在转炉渣的应用[J]. 中国冶金 2017(02)

- [24].锂硫电池中碳质材料的研究进展[J]. 储能科学与技术 2016(02)

- [25].碳质材料和溶解性有机质对沉积物中全氟化合物在摇蚊幼虫体内富集的影响[J]. 生态毒理学报 2016(02)

- [26].功能化碳质材料的制备及其对水中重金属的去除[J]. 化学进展 2015(11)

- [27].连铸保护渣配碳模式的研究[J]. 工业加热 2013(01)

- [28].适用于稠油热采井热膨胀水泥的外掺料优选[J]. 钻井液与完井液 2016(04)

- [29].吸附天然气存储材料的研究进展[J]. 石油化工 2019(02)

- [30].添加剂对尖晶石碳质材料性能的影响[J]. 耐火材料 2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3a456539c10c750fb47e69cd.html