# 镁合金车轮疲劳寿命预测与优化设计

### 论文摘要

车轮是汽车行使系统中重要的安全部件之一,汽车前进的驱动力通过车轮传递,车轮的结构性能对整车的安全性和可靠性有着重要的影响。同时,车轮的外观质量直接影响到汽车的整体形象。镁合金具有比重小、比强度高、外形美观、易回收等优点,近年来得到了广泛的应用。车辆上采用镁合金车轮可以有效的降低能耗、改善整车的加速及制动性能、减小振动和噪声,提高驾乘舒适性和安全性。现有的疲劳寿命预测与优化设计方法大都针对钢和铝合金车轮。由于镁合金与钢、铝合金的疲劳性能差别较大,因此,研究一种适合镁合金车轮的疲劳寿命预测与优化设计方法能实现车轮材料的更新换代、推动镁合金在车轮上的合理应用,具有重要意义。本文运用工业设计理论,将造型设计构思表现的方法与技能应用于镁合金车轮的设计。在UG NX三维设计软件中应用美学原则,按照轮辋的国家标准,构建出镁合金车轮的三维实体模型。分析了车轮承载车辆本身和负载的重量以及在不平路面行驶时产生的冲击和振动载荷,确定车轮的疲劳属于机械变幅疲劳。同时,车轮在设计时,出于安全考虑,一般其设计名义应力都小于材料的屈服极限,属于高周疲劳。因此,本文提出镁合金车轮的疲劳类型为机械高周变幅疲劳。对镁合金车轮进行疲劳分析的最终目的,就是要确定疲劳寿命。本文结合镁合金车轮的疲劳类型为机械高周变幅疲劳的特点,在ANSYS软件中,按照中国汽车行业标准中的汽车轻合金车轮的性能要求和实验方法所规定的疲劳实验要求确定边界条件和施加荷载,进行求解。根据强度分析确定危险点的应力值,采用名义应力法对镁合金车轮进行疲劳寿命预测。结果显示,镁合金车轮的疲劳寿命满足设计要求,但疲劳强度储备较大,车轮的减重效果不明显,存在进一步优化的潜力和必要。所以接着在ANSYS中,以轮辋和轮辐的厚度为设计变量、车轮的重量为目标函数、镁合金的弯曲疲劳强度为约束条件,进行了优化设计。结果表明:经过优化设计后,车轮的重量比原设计减轻了22%,疲劳寿命仍能满足设计要求。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 车轮疲劳寿命研究现状

- 1.2.2 车轮结构优化设计研究现状

- 1.3 镁合金特点及在汽车车轮上的应用

- 1.3.1 镁合金的力学性能与特点

- 1.3.2 镁合金在汽车车轮上的应用

- 1.3.3 镁合金车轮的优点

- 1.4 本文的主要研究内容

- 2 镁合金车轮结构造型设计

- 2.1 UG NX软件介绍

- 2.2 镁合金车轮的设计要求及方法

- 2.2.1 设计要求

- 2.2.2 设计方法

- 2.3 镁合金车轮结构造型设计

- 2.3.1 车轮结构造型设计的美学基础

- 2.3.2 镁合金车轮结构造型设计

- 2.4 本章小结

- 3 镁合金车轮疲劳寿命预测方法的确定

- 3.1 疲劳和疲劳寿命

- 3.1.1 疲劳的定义

- 3.1.2 疲劳破坏的特征

- 3.1.3 疲劳的分类

- 3.1.4 疲劳寿命

- 3.2 镁合金车轮疲劳类型与疲劳分析方法的确定

- 3.2.1 材料的S-N、P-S-N曲线及疲劳损伤

- 3.2.2 影响结构疲劳的主要因素

- 3.2.3 镁合金车轮疲劳类型与疲劳分析方法的确定

- 3.3 疲劳寿命预测方法

- 3.3.1 镁合金车轮疲劳寿命预测方法的确定

- 3.3.2 疲劳累积损伤理论

- 3.4 本章小结

- 4 镁合金车轮疲劳寿命预测

- 4.1 有限元分析基础理论及软件

- 4.1.1 有限元分析的基础理论

- 4.1.2 ANSYS软件特点

- 4.2 车轮的弯曲疲劳实验

- 4.2.1 实验样品

- 4.2.2 实验设备

- 4.2.3 实验的准备工作

- 4.2.4 实验载荷和弯矩的确定

- 4.2.5 车轮失效判定标准

- 4.3 镁合金车轮的有限元建模

- 4.3.1 车轮几何模型的简化

- 4.3.2 车轮几何模型的网格划分

- 4.3.3 镁合金材料属性

- 4.3.4 车轮的约束分析

- 4.3.5 车轮的载荷分析

- 4.3.6 车轮的有限元求解结果

- 4.4 名义应力法预测车轮疲劳寿命

- 4.5 本章小结

- 5 镁合金车轮的优化设计

- 5.1 优化的概述

- 5.2 优化的基本概念

- 5.2.1 设计变量

- 5.2.2 状态变量

- 5.2.3 目标函数

- 5.2.4 设计系列

- 5.2.5 合理与不合理设计

- 5.2.6 分析文件

- 5.2.7 迭代和循环

- 5.2.8 优化数据库

- 5.3 优化设计的步骤

- 5.3.1 生成分析文件

- 5.3.2 建立优化过程中的参数

- 5.3.3 进入优化处理器，指定分析文件

- 5.3.4 声明优化变量

- 5.3.5 选择优化工具或优化方法

- 5.3.6 指定优化循环控制方式

- 5.3.7 进行优化分析

- 5.4 优化问题的数学模型

- 5.4.1 优化问题的数学模型

- 5.4.2 优化设计的基本解法

- 5.4.3 优化设计的收敛准则

- 5.5 镁合金车轮的优化设计

- 5.5.1 车轮优化的设计变量

- 5.5.2 车轮优化设计的目标函数

- 5.5.3 车轮优化设计的约束条件

- 5.5.4 车轮优化设计的基本流程

- 5.6 车轮的优化设计结果和分析

- 5.6.1 目标函数的优化结果

- 5.6.2 设计变量的优化结果

- 5.6.3 车轮优化结果分析

- 5.7 本章小结

- 6 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].基于越野车采用镁合金车轮的工程应用研究[J]. 小型内燃机与车辆技术 2019(06)

- [2].高强镁合金及其制备工艺的研究进展[J]. 热加工工艺 2019(24)

- [3].镁合金车轮装配工艺分析[J]. 汽车实用技术 2020(01)

- [4].华北轻合金在锻造镁合金开发上取得突破[J]. 铸造工程 2020(02)

- [5].新能源汽车含钒钛镁合金的挤压温度优化[J]. 热加工工艺 2020(11)

- [6].镁合金座椅骨架设计及性能研究[J]. 汽车工艺与材料 2020(06)

- [7].全球镁和镁合金最新研发情况梗概[J]. 铸造工程 2020(04)

- [8].一种镁合金座椅骨架的强度性能研究[J]. 汽车工艺与材料 2020(09)

- [9].镁合金的焊接及其在汽车上的应用[J]. 汽车文摘 2019(06)

- [10].组织细化对AZ91D镁合金腐蚀性能的影响[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2019(09)

- [11].先进镁合金助力装备轻量化发展[J]. 科技导报 2019(21)

- [12].激光增材制造镁合金的研究现状及展望[J]. 激光与光电子学进展 2019(19)

- [13].高强镁合金的制备研究进展[J]. 轻合金加工技术 2019(11)

- [14].AZ80-0.2Sr-0.15In镁合金锻造组织和性能的研究[J]. 热加工工艺 2017(01)

- [15].镁合金腐蚀机理及高性能镁合金设计战略研讨会举办[J]. 表面工程与再制造 2016(06)

- [16].中北大学攻克镁合金构件成形技术[J]. 特种铸造及有色合金 2017(04)

- [17].一种快速测定镓镁合金中镓含量的方法[J]. 现代冶金 2017(02)

- [18].汽车轻量化新型镁合金的搅拌摩擦加工改性研究[J]. 热加工工艺 2017(06)

- [19].工艺参数对上引连铸铜镁合金杆微观组织的影响[J]. 有色金属工程 2017(05)

- [20].镁及镁合金浇注采用保护气体的研究[J]. 化工管理 2016(14)

- [21].日本研发出不燃镁合金部件[J]. 铝加工 2016(04)

- [22].一种典型薄壁铸镁合金框架的加工[J]. 航空精密制造技术 2015(04)

- [23].浅谈镁合金医用材料的腐蚀行为与表面改性[J]. 山东化工 2015(16)

- [24].钕与旋锻对AZ71镁合金力学性能的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(10)

- [25].镁合金的应用及前景[J]. 智富时代 2017(11)

- [26].深闺待嫁镁合金(下)[J]. 科学中国人 2013(06)

- [27].血管支架用镁合金微细管的制备与性能[J]. 稀有金属材料与工程 2020(10)

- [28].高强镁合金的制备及研究进展综述[J]. 四川冶金 2020(05)

- [29].磁场对船用镁合金在模拟海水中的研究[J]. 内燃机与配件 2020(02)

- [30].镁合金的挤压加工技术与焊接技术[J]. 国外机车车辆工艺 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3a6d5c74ea095fc94b26c4f9.html