# 高温二氧化碳吸附剂的制备与表征

### 论文摘要

随着温室效应的日益加剧,C02作为主要的温室气体,其排放受到世界范围的广泛关注。减少CO2排放的一种重要方法是发展CO2高效捕集和处理技术,而无论是化石能源燃烧还是化工过程中产生的CO2气体,一般具有以下特点：排放气体温度较高；CO2气体浓度不高；含有高浓度的水蒸汽。传统的吸收CO2的方法是将含有CO2气体的流出气先冷却,再通过胺类等弱碱性溶剂进行吸收。但此方法存在以下几方面的问题：1)流出气冷却过程能耗大；2)溶剂再生过程溶剂易挥发或降解；3)对在化工过程中产生的CO2气体不能原位吸收。因此研究制备高温下可高效快速吸收低浓度CO2气体的固体吸收材料具有重要的理论和实际应用价值。本论文主要分为以下两部分：1)采用柠檬酸溶胶-凝胶法制备锆酸锂材料,通过与固相法、普通液相法、共沉淀法等制备方法进行对比,发现溶胶-凝胶法制备的锆酸锂材料具有最佳的CO2吸收性能。对优化后的锆酸锂材料采用热分析仪（TG-DTA）、X射线衍射仪（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、透射电镜（TEM）等多种表征手段进行分析。探讨了柠檬酸溶胶-凝胶法制备材料的晶相组成、表面形貌、颗粒大小、锻烧温度和C02流速及分压等对锆酸锂材料C02吸收性能的影响,并考察了吸收材料的循环吸收性能。结果表明,优化后的锆酸锂材料具有良好的高温CO2吸收性能,550℃下C02分压为0.5 bar时,15min内吸收量可达20wt.%；20 min左右可达吸收平衡,平衡吸收量达25.7 wt.%；经三次吸收-解吸循环后,其C02吸收性能没有发生明显变化,表明锆酸锂材料具有良好的稳定性。2)在制备上述锆酸锂材料的基础上,采用柠檬酸溶胶-凝胶法制备钾改性锆酸锂,发现钾改性后,其吸收性能尤其是C02低分压下吸收性能有很大程度的提高。设计正交试验对改性锆酸锂的制备工艺进行系统性的优化。采用热分析仪（TG-DTA）、X射线衍射仪（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、N2吸附、透射电镜（TEM）等对材料进行表征；探讨钾改性后材料二氧化碳吸收性能大幅提高的原因。结果表明,合成的改性锆酸锂材料具有良好的高温CO2吸收性能,具有最佳吸收性能的材料在550℃下,CO2分压为0.25 bar时,10 min左右吸收量达到20 wt.%,15 min左右达到吸收平衡,平衡吸收量约为23.5wt.%。经四次吸收-解吸循环,样品的吸收速率没有明显下降,说明改性锆酸锂材料具有良好的稳定性。极佳的CO2吸收性能使所制备的钾改性锆酸锂材料有望应用于原位移除化工过程（如天然气水蒸汽重整制氢过程）中产生的CO2气体。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 温室效应

- 2减排技术'>1.2 CO2减排技术

- 2吸附（收）剂研究现状'>1.3 CO2吸附（收）剂研究现状

- 1.3.1 物理吸附剂

- 1.3.2 化学吸附（收）剂

- 1.4 锆酸锂

- 2的影响因素'>1.4.1 锆酸锂材料吸收CO2的影响因素

- 2的机理'>1.4.2 锆酸锂吸收CO2的机理

- 1.4.3 纳米锆酸锂的制备

- 1.5 课题的研究意义及研究内容

- 1.5.1 研究意义

- 1.5.2 研究内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验试剂和仪器

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 吸收剂的制备

- 2.2.1 锆酸锂的制备

- 2ZrO3的制备'>2.2.2 K2ZrO3的制备

- 2.3 吸收剂的表征

- 2.3.1 热重分析（TG-DTA）

- 2吸附'>2.3.2 NO2吸附

- 2.3.3 X射线粉末衍射（XRD）

- 2.3.4 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.3.5 透射电子显微镜（TEM）

- 2吸收-解吸性能'>2.4 CO2吸收-解吸性能

- 2循环性能'>2.5 CO2循环性能

- 2吸收性能'>第三章 锆酸锂的制备及其CO2吸收性能

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 不同制备方法对比

- 3.3.2 柠檬酸溶胶-凝胶法

- 3.3.3 优化后样品

- 3.4 结论

- 第四章 改性锆酸锂的制备及其C02吸收性能

- 4.1 共熔盐改性

- 2CO3改性量制备样品'>4.1.1 不同K2CO3改性量制备样品

- 4.1.2 制备条件优化

- 4.1.3 优化后样品

- 2CO3改性促进CO2吸收机理探究'>4.1.4 K2CO3改性促进CO2吸收机理探究

- 4.2 共熔盐与非共熔盐组合改性

- 4.3 结论

- 第五章 全文总结与课题展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 课题展望

- 参考文献

- 作者简介和攻读学位期间取得的研究成果

- 资助项目

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].恩芝吸收性能较佳 千金净雅透气性较好[J]. 消费者报道 2016(04)

- [2].土壤吸收性能的利用与施肥[J]. 湖南农业 2014(02)

- [3].成人纸尿裤结构及吸收性能的研究[J]. 国际纺织导报 2017(02)

- [4].[Emim][Tf_2N]离子液体支撑膜吸收CO_2性能研究[J]. 化学工程 2019(11)

- [5].金属元素掺杂对硅酸锂材料二氧化碳吸收性能的影响[J]. 现代化工 2014(08)

- [6].碱化处理对稻草板表面吸收性能的影响[J]. 木材工业 2014(06)

- [7].气-液分布导流片对超重力旋转床吸收性能的研究[J]. 江汉大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [8].电晕处理对稻草板表面吸收性能的影响[J]. 中国人造板 2012(11)

- [9].氧分压对锰掺杂氧化锌结构及吸收性能的影响[J]. 半导体技术 2008(02)

- [10].一种胶原蛋白寡肽体外透皮吸收性能研究[J]. 成都大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [11].溴水的膜吸收性能研究[J]. 膜科学与技术 2012(01)

- [12].医用非织造布吸收性能检测仪的研制[J]. 棉纺织技术 2015(03)

- [13].纳米硅薄膜厚度对其反射与吸收性能的影响[J]. 江西理工大学学报 2020(01)

- [14].Co_3O_4-CoAl_2O_4薄膜的热处理温度对Co-WC选择性涂层吸收性能的影响规律研究[J]. 表面技术 2018(10)

- [15].材料在太赫兹波段吸收性能的研究进展[J]. 兵器材料科学与工程 2013(02)

- [16].氢溴酸高乌甲素透皮微乳的制备及其体外透皮吸收性能[J]. 中国临床药学杂志 2012(04)

- [17].多孔LiOH的吸收性能研究[J]. 当代化工 2018(06)

- [18].四款猫砂简介[J]. 农家参谋 2013(12)

- [19].提高造纸法再造烟叶松厚度及吸收性能的策略[J]. 中国造纸 2017(10)

- [20].溶胶-凝胶法制备Li_2ZrO_3纳米颗粒及其高温二氧化碳吸收性能[J]. 现代化工 2009(S1)

- [21].离子液体对CO_2吸收性能的研究进展[J]. 安全与环境学报 2015(02)

- [22].碱性离子液体-NaOH/MEA混合体系的CO_2吸收性能[J]. 现代化工 2013(09)

- [23].2010年第1季度国家质检总局产品质量监督抽查结果显示:安全帽:产品冲击吸收性能不合格[J]. 大众标准化 2010(05)

- [24].纳米ZnO粉体的制备及紫外-可见光吸收性能研究[J]. 中国陶瓷工业 2009(02)

- [25].不同中空纤维膜材料对烟气中二氧化硫的吸收性能影响[J]. 化工进展 2020(08)

- [26].肉桂酸型离子液体的合成及其二氧化碳吸收[J]. 化工学报 2016(02)

- [27].应用接触角技术评价再造烟叶涂布液的动态吸收性能[J]. 烟草科技 2019(09)

- [28].氨基酸离子液体-MDEA混合水溶液的CO_2吸收性能[J]. 化工学报 2009(11)

- [29].KO_2药板使用条件下LiOH罐的二氧化碳吸收性能研究[J]. 舰船防化 2012(04)

- [30].中国工程建设标准化协会标准《建筑材料及其制品液态水吸收性能测试方法标准》通过审查[J]. 工程建设标准化 2019(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3a78761f085f15359ec23198.html