# Ka波段雷达中频信号源模块及控制电路研制

### 论文摘要

频率合成器作为现代通信系统与设备的关键基础器件,是现代电子系统的重要组成部分。目前存在的频综系统采用的频率合成技术,主要包括直接频率合成技术、间接频率合成技术（Phase-locked Loop,PLL）、直接数字式频率合成技术（Direct Digital Synthesis,DDS）以及混合式频率合成技术。本论文首先对频率合成器的基本理论进行了叙述,分析了各类频率合成系统的性能与特点,为本课题方案设计提供了理论基础。其次,根据课题提出的指标要求,本文提出了一种基于现场可编程门阵列（Field Programmable Gate Array,FPGA）控制的锁相环技术与直接数字频率合成技术混合工作的雷达中频信号源模块方案。然后,在硬件上实现了该雷达中频频率源模块与控制电路的设计,软件上编写了VHDL代码程序进行模块控制,并对实际电路进行了调试与测试工作,从而验证了本设计方案的可行性。本方案利用FPGA进行控制,充分发挥了DDS的捷变频、高分辨率和工作模式灵活等特点,结合PLL高稳定度的点频源,实现了高质量的,包含点频、扫频模式的雷达中频信号源,测试结果中DDS杂散低于-50 dBc,相位噪声性能优于-80 dBc/Hz@10 kHz,隔离度高于50 dB,扫频范围100 MHz,周期0.5 ms,间隔8 ns;PLL杂散低于- 55 dBc,相位噪声性能优于-80 dBc/Hz@10 kHz,隔离度高于70 dB。本文中采用的设计方式和控制实现,可以为其他系统中频率合成器模块的设计提供一些参考。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 频率合成技术简介

- 1.3 课题简介

- 第二章 频率合成技术简介及性能分析

- 2.1 间接频率合成技术（PLL）

- 2.1.1 锁相环的工作原理

- 2.1.1.1 鉴相器（PD）

- 2.1.1.2 环路滤波器（LF）

- 2.1.1.3 压控振荡器（VCO）

- 2.1.2 锁相环的性能分析

- 2.2 直接数字频率合成技术（DDS）

- 2.2.1 DDS 的结构与基本原理

- 2.2.2 DDS 的相噪及杂散情况

- 2.3 混合式频率合成技术

- 2.3.1 DDS 激励锁相环

- 2.3.2 锁相环内插DDS

- 2.4 频率合成其他关键器件分析

- 2.4.1 倍频器

- 2.4.2 射频开关

- 第三章 系统方案分析与设计

- 3.1 系统指标要求及分析

- 3.2 系统总体设计与控制方案分析

- 3.3 DDS 通路方案设计

- 3.3.1 DDS 芯片AD9910

- 3.3.2 倍频与滤波设计

- 3.3.3 DDS 通路整体方案分析

- 3.4 PLL 通路设计及方案论证

- 3.4.1 锁相环芯片选择与分析

- 3.4.2 锁相环输出方案设计分析

- 3.5 时钟及射频开关方案分析

- 3.5.1 时钟分频器AD9513

- 3.5.2 射频开关选通设计

- 第四章 系统硬件设计与控制实现

- 4.1 时钟与功率控制部分设计

- 4.2 AD9910 外围电路设计

- 4.3 ADF4360-7 外围电路设计

- 4.4 控制模块的电路设计

- 4.5 FPGA 控制实现

- 4.5.1 控制程序顶层设计

- 4.5.2 模式选择、异常检测及编码模块

- 4.5.3 ADF4360-7 控制模块

- 4.5.4 AD9910 控制模块

- 4.6 印刷电路版设计

- 第五章 系统调试与测试结果图

- 5.1 模块实物

- 5.2 系统调试问题及解决方案

- 5.3 模块内部功能单元测试图

- 5.4 系统综合测试结果及改进建议

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间的研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3a7e64b794ffe4e75884fd95.html