# 导热几何反问题的边界元法

### 论文摘要

导热几何反问题在实际的工程中有广泛的应用,它可分为两部分,其一为几何边界识别问题;其二为几何反设计问题。边界元法因无需对区域内部进行离散,仅需在边界上离散,可以很容易地对未知边界形状进行修正,从而大大避开了复杂网格重置计算并克服了传统方法中网格或单元畸变给几何反演过程带来的困难。在几何反问题方面,与其它的数值方法相比边界元法有着明显的优势。因此,本文结合边界元法和共轭梯度法对导热几何反问题进行了研究。在几何边界识别部分,本文对稳态和非稳态两种导热问题进行了讨论,首先建立了适当的目标函数,然后利用共轭梯度法对目标函数进行优化,考虑了未知边界为偏心圆、正弦曲线、椭圆等形状时的识别情况,讨论了初值、测量误差和测量点数等因素对反演解精度的影响。在几何反设计部分,首先对直肋的外形优化问题做了研究,提出了一种新的优化目标,并与传统的优化目标做了比较,结果证实了新的优化目标的更合理。此外,还对在面积约束下使外表温度均匀的外形反设计问题做了研究,提出了自由点实现面积约束的方法,该法能很好的避免因使用罚函数法进行面积约束带来罚因子选取的困难,从反设计后的外表温度分布可以看出反设计的效果较好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 导热反问题的研究现状

- 1.2 边界元法的特点

- 1.3 本文的研究工作

- 第2章 边界元法的基本原理

- 2.1 基本解与格林第二公式

- 2.2 拉普拉斯方程的直接边界元法

- 2.3 边界元法的数值求解

- 2.4 泊松方程的双倒易边界元法

- 2.5 本章小结

- 第3章 稳态导热问题边界识别研究

- 3.1 正问题

- 3.2 反问题

- 3.2.1 目标函数的设定

- 3.2.2 边界几何形状的近似

- 3.2.3 共轭梯度法

- 3.2.4 收敛条件

- 3.3 算例分析

- 3.3.1 炉墙内边界的几何反演

- 3.3.2 管道内边界的几何反演

- 3.4 本章小结

- 第4章 非稳态导热问题边界识别研究

- 4.1 求解非稳态导热问题的双倒易边界元法

- 4.2 算法验证

- 4.3 反问题求解方法

- 4.4 管道内边界识别

- 4.4.1 测量时刻数目的影响

- 4.4.2 初值的影响

- 4.4.3 测量点数的影响

- 4.4.4 测量误差的影响

- 4.5 本章小结

- 第5章 导热问题几何反设计

- 5.1 直肋几何外形反设计

- 5.1.1 引言

- 5.1.2 物理数学描述

- 5.1.3 反设计问题

- 5.1.4 计算结果

- 5.2 无源项导热问题外形反设计

- 5.2.1 物理模型

- 5.2.2 面积约束下外表面温度均匀反设计

- 5.3 含源项导热问题外形反设计

- 5.3.1 算法验证

- 5.3.2 面积约束下外表面温度均匀反设计

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一个具有充分下降性的混合共轭梯度法[J]. 应用数学学报 2020(03)

- [2].一类具有充分下降性的混合型谱共轭梯度法[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [3].求解一类特殊极大值函数方程的光滑谱共轭梯度法[J]. 上海工程技术大学学报 2017(02)

- [4].一个充分下降的杂交共轭梯度法[J]. 玉林师范学院学报 2015(05)

- [5].解无约束优化的一个谱共轭梯度法[J]. 玉林师范学院学报 2016(02)

- [6].基于混合快速共轭梯度法的有限差分对比源反演[J]. 石油地球物理勘探 2020(02)

- [7].一个自调节Polak-Ribiere-Polyak型共轭梯度法[J]. 应用数学学报 2017(03)

- [8].一个新的谱共轭梯度法[J]. 工程数学学报 2014(06)

- [9].一类下降的谱共轭梯度法[J]. 广西民族师范学院学报 2013(03)

- [10].非精确线搜索下一类新的混合共轭梯度法研究[J]. 河池学院学报 2011(02)

- [11].无约束优化问题新的谱共轭梯度法(英文)[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [12].基于共轭梯度法迭代优化的图像分类算法[J]. 桂林电子科技大学学报 2019(06)

- [13].求解线性方程组的一般共轭梯度法（英文）[J]. 数学理论与应用 2019(02)

- [14].一种具有充分下降性的三项共轭梯度法[J]. 数学的实践与认识 2018(23)

- [15].求解线性反问题的修正谱共轭梯度法[J]. 桂林电子科技大学学报 2018(03)

- [16].一类充分下降的谱共轭梯度法[J]. 重庆师范大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [17].复共轭梯度法的结构[J]. 哈尔滨理工大学学报 2012(04)

- [18].一种无约束优化问题的谱共轭梯度法[J]. 太原科技大学学报 2010(03)

- [19].不完全左共轭梯度法及其数值表现[J]. 南京大学学报数学半年刊 2009(01)

- [20].一个具有充分下降性质的共轭梯度法[J]. 湖北民族学院学报(自然科学版) 2019(02)

- [21].共轭梯度法在最优化问题求解中的应用[J]. 中华少年 2015(22)

- [22].求解大规模优化的混合共轭梯度法[J]. 工程数学学报 2013(01)

- [23].共轭梯度法在信号处理中的应用思考[J]. 移动通信 2012(16)

- [24].解线性方程组的共轭梯度法[J]. 新乡学院学报(自然科学版) 2011(04)

- [25].一类共轭梯度法的全局收敛性[J]. 山东大学学报(理学版) 2010(05)

- [26].精确线搜索下一种新的混合共轭梯度法[J]. 数学杂志 2018(03)

- [27].一类求解无约束问题的混合参数共轭梯度法及全局收敛性[J]. 北华大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [28].强迫下降的三项共轭梯度法[J]. 数值计算与计算机应用 2012(03)

- [29].基于共轭梯度法的混沌系统参数辨识和同步[J]. 仪器仪表学报 2008(04)

- [30].求解线性逆问题的谱共轭梯度法[J]. 广西科学 2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3a813ef6d8fc65345b169a08.html