# 基于DSP的超音频感应加热电源研究与设计

### 论文摘要

电磁感应加热具有加热速度快、效率高、控制精确、环保、使用寿命长等独特的加热优势,已逐步成为现代加热方式的主流,特别是在工业生产中具有广阔的应用前景。本课题的应用对象是石油钻铤的热处理,是基于电磁感应加热技术对钻铤进行加热的设备。本课题采用TI公司生产的DSP芯片——TMS320F2812作为主控制器,实现感应加热电源的频率跟踪和功率控制,该控制器相比于传统的单片机控制具有集成度高、数据处理能力强等优势。DSP在控制算法上采用模糊控制实现感应加热电源的功率调节,使负载随着温度的变化而不断改变输出功率值。模糊控制与传统PID控制相比,不依赖控制对象精确的数学模型,具有良好的鲁棒性和抑制超调的能力,且调功过渡时间短、电压超调小和稳态精确度高等优点。在锁相环控制上利用TMS320F2812丰富的片内资源实现数字锁相环(DPLL)控制,实现输出频率对负载频率的自动跟踪。数字锁相环(DPLL)精度高、抗干扰能力强、稳定性好,可提高感应加热电源的输出效率,保证逆变器工作在软开关状态。本文首先介绍感应加热基本原理,对感应加热电源常见的两种拓扑结构和调功方式进行分析比较。在理论分析的基础上完成了系统硬件电路、控制电路的方案设计。其中硬件电路包括主电路、MOSFET驱动电路、调理电路、保护电路及电源模块等,控制电路主要包括控制芯片及外围电路等。由于感应加热电源工作在高压、大电流场合,设备会受到很强的电磁干扰,为避免电磁干扰对负载输出值产生一定的影响,本文从四个方面介绍了抗干扰性的方法及设计。最后对整个系统设计进行仿真并调试,并给出仿真波形和实验结果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源及意义

- 1.2 常用加热方式比较

- 1.3 感应加热电源的基本原理

- 1.4 国内外研究现状及趋势

- 1.4.1 国内外发展现状研究

- 1.4.2 感应加热电源的发展趋势

- 1.5 论文研究的主要内容

- 第2章 感应加热电源方案设计

- 2.1 感应加热电源拓扑结构分析

- 2.1.1 线路滤波器部分

- 2.1.2 整流部分

- 2.1.3 滤波部分

- 2.1.4 逆变器部分

- 2.2 串并联谐振逆变器分析

- 2.2.1 串联谐振（SRC）逆变器的原理分析

- 2.2.2 并联谐振（PRC）逆变器的原理分析

- 2.2.3 串联谐振逆变器与并联谐振逆变器的比较分析

- 2.3 负载电路及其特性分析

- 2.4 串联谐振逆变器的调功方案的分析

- 2.4.1 直流侧调功

- 2.4.2 逆变侧调功

- 2.5 感应加热电源控制系统的分析

- 2.6 系统整体方案设计

- 2.7 小结

- 第3章 感应加热电源主电路设计

- 3.1 主电路的主要设计技术参数

- 3.2 感应加热电源电路的主回路结构

- 3.2.1 整流电路设计

- 3.2.2 逆变电路的设计

- 3.2.3 缓冲吸收电路的设计

- 3.2.4 负载谐振电路参数的分析计算

- 3.3 驱动电路设计

- 3.4 调理电路设计

- 3.5 电源模块设计

- 3.6 保护电路设计

- 3.7 小结

- 第4章 感应加热电源控制系统设计

- 4.1 TMS320F2812 DSP简介

- 4.2 应用事件管理器产生PWM

- 4.3 基于数字锁相环（DPLL）的频率跟踪控制

- 4.4 控制算法

- 4.4.1 模糊控制

- 4.4.2 模糊控制在感应加热电源中的应用

- 4.5 软件设计

- 4.6 小结

- 第5章 感应加热电源抗干扰性设计

- 5.1 EMI滤波设计

- 5.2 屏蔽设计

- 5.3 接地设计

- 5.4 电力电子产生谐波干扰的抑制电路

- 5.5 光耦隔离

- 5.6 小结

- 第6章 系统仿真及实验结果分析

- 6.1 PSPICE仿真软件介绍

- 6.2 PSPICE仿真

- 6.3 MATLAB/SIMULINK仿真

- 6.4 实验结果

- 6.5 小结

- 全文总结

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].双工模式感应加热电源的研究[J]. 科技创新与应用 2020(19)

- [2].一种铝合金感应加热电源的设计[J]. 变频器世界 2019(07)

- [3].基于单片机控制的感应加热电源的设计[J]. 数字技术与应用 2017(07)

- [4].感应加热电源关键技术研究[J]. 电源世界 2016(02)

- [5].感应加热电源的调频调功研究[J]. 科技视界 2016(18)

- [6].同步双频感应加热电源的研究与实现[J]. 电力电子技术 2018(02)

- [7].基于300KW 100KHZ串联谐振感应加热电源的并桥设计[J]. 科技风 2013(23)

- [8].感应加热电源频率跟踪技术研究[J]. 电源技术 2014(01)

- [9].同步双频感应加热电源的研究[J]. 电力电子技术 2013(01)

- [10].桥内移相控制感应加热电源的研究[J]. 工业加热 2013(03)

- [11].感应加热电源常见调功方式的探讨[J]. 电子世界 2013(20)

- [12].感应加热电源不同调功方式的分析[J]. 煤矿机电 2009(02)

- [13].工业感应加热电源的H∞控制算法设计与仿真[J]. 重庆大学学报 2020(05)

- [14].高频感应加热电源分析[J]. 科技视界 2015(28)

- [15].电子技术在感应加热电源中应用的探析[J]. 科技风 2012(04)

- [16].中频感应加热电源的系统软件设计[J]. 职业 2012(36)

- [17].20KHzIGBT感应加热电源的研究[J]. 重庆电子工程职业学院学报 2009(06)

- [18].基于模糊控制的感应加热电源功率器件保护方法[J]. 科学技术与工程 2008(19)

- [19].基于感应加热电源的谐波治理研究[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [20].全桥移相感应加热电源最佳工作模态研究与仿真[J]. 电源世界 2018(04)

- [21].石油管道感应加热电源中功率调节方法的研究[J]. 电子制作 2016(08)

- [22].大规格电工触头柔性感应加热电源的设计[J]. 电焊机 2015(05)

- [23].基于RS485总线的感应加热电源并列运行系统[J]. 机电工程 2009(05)

- [24].感应加热电源在注塑机料筒加热上的应用研究[J]. 节能 2010(08)

- [25].新型晶闸管感应加热电源研究[J]. 鸡西大学学报 2008(02)

- [26].感应加热电源的硬件保护系统设计[J]. 湖北汽车工业学院学报 2018(04)

- [27].超音频感应加热电源功率调节方法[J]. 金属热处理 2017(11)

- [28].高频感应加热电源相位跟踪系统[J]. 哈尔滨理工大学学报 2014(03)

- [29].固态感应加热电源的全数字化研究[J]. 焊管 2010(12)

- [30].基于FPGA的自动变模控制感应加热电源全数字锁相环研究[J]. 自动化技术与应用 2014(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3a915f9d3a02ab29e316b125.html