# 电力负荷控制系统在需求侧管理中的应用研究

（国网安徽省电力公司安徽合肥230061）

摘要：近些年来，随着我国社会经济的快速发展，社会用电需求也随之增加，甚至在不少地方都出现了用电缺口现象。目前电网面临着的是电力供求紧张的情况，怎样利用现代科学技术解决或改善这样的用电缺口现象，是急需研究的重要问题。电力负荷控制系统由于其本身的一些优点和特质，应用到需求侧管理当中，能够解决和改善不少问题，让电网运行更加顺畅，所以有必要对其进行探讨。

关键词：电力负荷控制系统；需求侧管理；应用

1电力负荷控制系统功能分析

电力负荷控制系统终端集遥感、遥测、遥调、遥控功能为一体，能够遥测各类电气参数，实现终端抄表、交流采样、负荷控制、数据统计分析、主站通信、远程升级等功能。同时还能监控计量柜、电表用电的异常情况，具有声光电、短信等实时报警功能。后台主站支持终端主动上传，具有定时召测和人工召测功能，支持按功率自动控制、电信号控制等各种控制方式，设置多套负荷曲线对比功能，并对负控前后电量数据进行全程记录，自动进行用电分析。电力负荷控制系统能完成远程抄表、功率控制、遥控操作、电量控制以及催费告警等工作，缩减了人工监控的时间及人力资源。在执行需求侧管理功能时，可按变电站、线路、大客户制定错峰计划，按周期或某一时段进行错峰效果分析，终端更可随时进行负荷远程控制。

2电力负荷控制系统在需求侧管理中的应用

2.1推行电力需求侧管理的作用

为了缓和电力供需矛盾，优化用户用电的方式，推行电力需求侧管理能提高电能的资源利用效率，有利于资源的节约利用和优化配置，实现节能减排，实现经济与社会、环境和谐统一发展。

2.2需求侧管理的措施和实施内容

（1）电力需求侧管理中采取的措施有：第一，技术措施，采用先进的技术及设备，提高用电效率，电力负荷系统在需求侧的应用就是一种行之有效的技术措施；第二，经济措施，实施梯度电价、分时段电价等措施对电力需求进行调节；第三，行政措施，政府及相关职能部门，以法律、政策、制度等形式规范电力市场，规范用户的电力消费行为，推动节能环保，以防浪费。

（2）需求侧管理主要包括提高能效、负荷管理、余能回收、能源替代、新能发电等。负荷管理是其重点，通过采取技术手段、经济措施及适当的行政措施引导用户合理调整其负荷曲线，降低电力高峰的需求或者增大电力低谷的需求，尽量将负荷曲线调得平缓些，提高电力系统的供电负荷率，从而保证供电的可靠性。

2.3分析系统应用在需求侧管理中的成效

电力负荷控制系统在对需求侧进行管理的过程中具有以下优点和效果：

（1）提高负荷预测正确性。负荷预测是进行需求侧管理的必要条件，供电企业自身供电能力比较容易掌握，但是对于客户的动态用电负荷却难以预测。而利用电力负荷控制系统可以对客户负荷变化情况进行实时监控和统计，成为开展需求侧管理的重要技术支持系统。负荷控制系统可以对客户的用电状况进行实时监控，能为负荷预测提供有效的实时数据，同时还有助于在用电高峰时段实行移峰填谷。另外，还可以从、日、月、季、年的统计数据中分类汇总出各类信息，既能提高负荷预测准确率，又方便深入了解各类负荷特性，为制定有序用电方案提供科学依据。

（2）电能质量管理。电力负荷控制系统实现了计量装置在线监测和用户负荷、电量、电压等重要数据的实时采集，利用负荷管理终端的交流采样等部分，获得电压合格率和谐波含量等。电力负荷控制系统的电能监测功能，既能全面掌握电能质量数据，还能通过升级负荷管理终端替代电压监测设备，减少电网资金投入。

（3）远程抄表及电费回收。系统每日定时抄表，完整采集用户电能量数据，把采集到的数据传送到营销系统用于电费预结算，不仅能够减少人力投入，还能改善因人工抄表带来的线损波动，提高抄表准确率。通过预购电等技术手段为电费回收提供支撑，具有显著的经济效益。

（4）准确掌控负荷曲线，优化运行方式。通过电力负荷控制系统监控、记录用电企业的负荷曲线、用电特性，掌握其实施需求侧管理的潜力，并可按定企业、定设备编制可强制错峰、可主动避峰、可安排轮休、可直接限负荷的企业及对应的各级负荷管理目标，进行负荷分析后优化电网运行方式、协调分配电力资源、确保电力供应。

（5）用户个性化服务。根据用户需求，向用户提供用电负荷等用电数据，发布用电信息，为用户提供个性化服务与管理咨询，引导用户调整生产方式，科学合理用电。同时通过系统的中文发布功能，可实时更新电力系统检修、电力预测、错峰限电等供电信息，以利于用电客户合理安排生产。

2.4系统存在的不足和改进建议

（1）无线公网通信盲点。目前部分省市电力负荷控制系统主要采用GPRS公网通信，数据的正确性和实时性都受通信质量的影响。公网通信很容易受到天气、设备位置及用户端周边环境的影响，使得传输信号出现盲点甚至是信息的失真。产生这种情况的原因主要有：第一，电力负荷控制设备的安装位置偏远，移动基站的建设尚未完善，信号质量难有保证；第二，电力负荷控制设备处于密集的建筑物或者是地下建筑中；第三，电力负荷控制设备通过串连的方式连接，由于电流互感器是使用双绕组形式的，产生电磁场之间的干扰，负荷控制装置难以接受到与实际情况相符的信号。为了克服以上缺点，通常采取以下手段：第一，使用天线，通过馈线连接天线增加终端设备的信号接受范围；第二，对通讯模块进行外移，使得终端的采集器与通讯模块分开，前者进行用户用电信息的采集，后者置于信号较好的地段，实现一种联合通讯的形式；第三，增设信号放大器或抗干扰设备。通过各种有效措施的实施来提高数据的完整新和准确性，不断地实现对于系统的完善和升级，最终实现数据的完全正确。

（2）电力负荷控制与客户服务之间的关系问题改进办法。想要改进电力负荷控制与客户服务关系问题，首先需要依靠国家建立起相应的合理补偿的政策，并提供资金保障。其次是要利用技术手段让相关用户的开支成本能够进一步降低。最后是要结合实际的情况，照顾到客户的承受能力，考虑到国家的经济利益，减少客户端用电的需求。

3结语

总之，电力负荷控制系统具有遥控操作、远程抄表、负荷控制、实时监控等功能，为需求侧管理提供了有效的技术支持，负荷控制系统的应用使需求侧管理工作有了相应的成效，利用负荷控制系统进行负荷管理，提高了客户终端用电效益。在当前电力供需严峻的形势下要继续推进负荷控制系统的使用，不断研究、改进、完善系统功能，使之更好地为需求侧管理工作服务，从而合理地控制有序用电秩序，创造最佳的社会效益和经济效益。电力负荷控制系统也将在用电管理现代化实现的进程中起到越来越重要的作用。

参考文献：

[1]包贵义.电力负荷控制的原理分析及控制策略[J].科技与企业，2014（23）.

[2]黄程程.电力负荷控制在新形势下的应用探析[J].时代经贸，2014（4）.

[3]靳华伟，秦立军，陈茜，汪莹，王雷.关于智能电网中需求侧响应技术的探讨[J].中国电业（技术版）.2011（07）

[4]陈鹰.论电力需求侧管理的有效策略[J].中国新技术新产品.2012（20）

[5]杨加生.电力负荷管理系统在需求侧管理中的应用探究[J].机电信息.2012（24）

作者简介：

贾伟（1985-），男，工程师，主要从事电网调度运行工作。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3a9ab125b268eb5858005fab.html