# 摄影机内方位元素的变化对立体模型影响的研究

### 论文摘要

相机检校恢复摄影机内方位元素是摄影测量过程中的必要过程,而检校所得的摄影机内方位元素必定较实际内方位元素有微小差值,另外实际作业环境相比较摄影机检校环境必在温度、湿度、压强等方面有所变化,导致内方位元素发生微小变化。本文假设内方位元素有微小变化,且内方位元素相互独立,在这个前提下,分析内方位元素变化对生成模型产生的影响。文中首先介绍了由像点坐标生成模型点坐标的过程。在模型点的生成过程中,内定向采取观测4个角点坐标,平差求取变化参数,以消除数字影像的仿射变形、确立屏幕坐标和像平面坐标之间的转换关系。相对定向首先应用相对定向直接解,求得相对定向元素初始值,之后根据间接平差原理解得相对定向元素最或然值。这个过程保证了在模型点的生成过程中内定向与相对定向的误差不是引发模型变形的主要原因。基于模型点的生成过程,假设仅某一内方位元素发生变化,分别分析了理想像对和一般像对内方位元素发生变化对模型产生的影响。并给出影响量的大小的表达形式,以及影响量的变化规律,最后通过实验验证文中所得结论。根据文中的结论得知,当内方位元素发生变化时,模型必定会产生形变,在作业过程中,若发现类同于文中所得变形规律,可根据文中所得结论找出变化或检校不准确的内方位元素。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题的背景及研究意义

- 1.2 国内外研究动态

- 1.3 课题的研究内容

- 1.4 本论文的章节安排

- 2 模型点生成过程

- 2.1 摄影测量相关概念

- 2.1.1 摄影测量常用坐标系

- 2.1.2 内、外方位元素

- 2.2 模型点坐标的生成

- 2.2.1 内定向

- 2.2.2 相对定向

- 2.2.3 前方交会

- 2.3 本章小结

- 3 内方位元素变化对理想像对模型的影响

- 3.1 主距变化对理想像对的影响

- 3.2 像主点变化对对理想像对的影响

- 3.2.1 像主点沿x 方向发生变化对理想像对的影响

- 3.2.2 像主点沿y 方向发生变化对理想像对的影响

- 3.3 内方位元素中误差与模型点坐标中误差关系

- 3.4 本章小结

- 4 内方位元素变化对一般像对模型的影响

- 4.1 主距变化对一般模型影响的研究

- 4.2 像主点变化对一般模型影响的研究

- 4.2.1 像主点沿x 方向变化对模型影响的研究

- 4.2.2 像主点沿y 方向变化对模型影响的研究

- 4.3 内方位元素中误差与模型点坐标中误差关系

- 4.4 本章小结

- 5 实验

- 5.1 实验设备

- 5.2 实验方法与流程

- 5.3 实验数据与分析

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].线阵相机二维高精度内方位元素标定[J]. 光学精密工程 2019(08)

- [2].基于旋转正交性的测绘相机内方位元素标定方法探究[J]. 科技致富向导 2014(21)

- [3].短波红外成像光谱仪性能检测与定标装置[J]. 红外与激光工程 2008(S2)

- [4].无人机航测若干问题分析[J]. 地理空间信息 2016(12)

- [5].高精度CCD拼接相机标定方法研究[J]. 半导体光电 2008(05)

- [6].数字摄影测量系统在道路选线中的应用研究[J]. 路基工程 2011(01)

- [7].一种铁路桥梁线路偏心和道砟厚度的测量方法[J]. 铁道建筑 2018(02)

- [8].“资源三号”卫星遥感技术[J]. 航天返回与遥感 2012(03)

- [9].精密测角法中测量误差对内方位元素标定的影响[J]. 红外与激光工程 2009(04)

- [10].基于张正友标定算法的内参数线性与非线性解算[J]. 郑州师范教育 2013(02)

- [11].基于旋转正交性的测绘相机内方位元素标定方法[J]. 仪器仪表学报 2014(01)

- [12].利用弹射式无人机进行航空摄影若干问题分析[J]. 城市勘测 2013(03)

- [13].内方位元素对普通数码影像光线束算法精度的影响[J]. 测绘信息与工程 2012(03)

- [14].机载POS的航空影像自动校正的方法与实现[J]. 地理空间信息 2010(02)

- [15].三线阵CCD影像直接前方交会精度估算[J]. 测绘科学 2009(04)

- [16].数字相机在类似棋盘检校场中的检校方法研究[J]. 测绘工程 2015(02)

- [17].离轴三反时间延迟积分CCD相机内方位元素和畸变的标定[J]. 光学精密工程 2012(03)

- [18].ALOS PRISM自检校光束法区域网平差[J]. 测绘科学技术学报 2012(03)

- [19].利用控制快门速度方法提高无人机航测高程精度的探讨[J]. 测绘技术装备 2011(01)

- [20].普通数码相机的分步检校[J]. 测绘科学 2008(04)

- [21].非量测数码相机内方位元素测量研究[J]. 测绘与空间地理信息 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3a9dbe548acd4747467b1738.html