# 大跨度混合梁斜拉桥地震响应分析

### 论文摘要

近年来,我国国民经济发展迅速,交通事业欣欣向荣,大跨度桥梁的建设取得了空前进步。其中斜拉桥因其结构合理、造型美观而越来越受到桥梁设计者的青睐。大跨度桥梁通常是交通要道,一旦桥梁出现破坏,交通网络将陷于瘫痪,交通运输将会受到重大影响。地震是导致桥梁破坏的重要因素之一,在地震中桥梁的破坏不仅会带来严重的经济损失,而且会严重影响抗震救灾及灾后重建工作。因此,研究桥梁结构的地震响应规律,从而更好地进行桥梁结构设计,确保桥梁在地震中的安全性具有重要的经济和社会效益。大跨度混合梁斜拉桥是一种型式新颖的桥梁,它综合了混凝土斜拉桥和钢箱梁斜拉桥的优点,既节省工程投资,又有很强的跨越能力,是一种较理想的结构。福州长门大桥是一座正在设计中的混合梁斜拉桥,主桥采用纵飘体系,由三跨构成,主跨为长550m的钢箱梁,边跨为混凝土箱梁。本文以长门大桥为依托,利用有限元软件SAP2000建立斜拉桥分析模型,研究桥梁的动力特性。依据抗震安全评价文件提供的当地场地情况及建议的参数设计反应谱,对斜拉桥进行反应谱分析。依据天然地震波对桥梁进行动力时程分析。结果表明：在横向和竖向地震动共同作用下,桥梁结构的位移以横向为主；在纵向和竖向地震动共同作用下,桥梁结构的位移以纵向为主；横向和竖向荷载组合作用下的塔柱弯矩、塔底轴力及剪力均比纵向和竖向荷载组合作用下响应的结果大得多；主梁两端和跨中在纵向的位移基本相同；多种方向组合地震波的作用不一定会使桥梁结构的反应比单向地震波引起的反应增大或减弱；就位移和反力的最大值来说,反应谱分析响应结果均大于动力时程分析响应结果,但反应谱分析只能得到桥梁结构在地震作用下的最大响应值,不能反映桥梁结构在整个地震波作用过程中反应的实际过程,也不能反映桥梁结构在地震波作用结束之后桥梁结构的最终形态。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 桥梁的震害及机理

- 1.1.1 桥梁震害

- 1.1.2 桥梁震害机理

- 1.2 斜拉桥的发展历史及前景

- 1.2.1 世界斜拉桥的发展现状

- 1.2.2 我国斜拉桥的发展现状

- 1.2.3 混合梁斜拉桥的优点及发展前景

- 1.3 研究的意义及内容

- 1.3.1 研究意义

- 1.3.2 研究内容

- 2 大跨度斜拉桥的地震响应分析方法

- 2.1 静力法

- 2.2 反应谱法

- 2.2.1 反应谱法的概念

- 2.2.2 反应谱法的基本原理

- 2.2.3 反应谱理论的地震作用计算

- 2.2.4 反应谱的组合方法

- 2.2.5 反应谱法的优缺点

- 2.3 时程分析法

- 2.3.1 时程分析法的概念

- 2.3.2 时程分析法地震作用计算

- 2.3.3 时程分析法的优点

- 3 桥梁建模及依据

- 3.1 SAP2000简介

- 3.2 工程项目概况

- 3.2.1 工程概况

- 3.2.2 主要技术指标

- 3.3 桥梁建模

- 3.3.1 建模假设

- 3.3.2 斜拉桥动力分析模型的建立

- 3.3.3 斜拉桥模型

- 4 大跨度斜拉桥的地震响应分析

- 4.1 动力特性分析

- 4.2 反应谱分析

- 4.2.1 设计反应谱输入

- 4.2.2 反应谱分析结果

- 4.3 动态时程分析

- 4.3.1 地震波的选取

- 4.3.2 时程分析结果

- 4.4 计算结果分析

- 5 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于大跨径混合梁斜拉桥的粘滞阻尼器参数优化分析[J]. 四川建筑 2020(01)

- [2].大跨度混合梁斜拉桥-轨道系统受力特性[J]. 铁道工程学报 2019(09)

- [3].我国首座高铁大跨度混合梁斜拉桥建设完工[J]. 铁路采购与物流 2018(04)

- [4].大跨度混合梁斜拉桥方案设计[J]. 山西建筑 2015(28)

- [5].混合梁斜拉桥主梁施工质量控制要点分析[J]. 科学家 2016(08)

- [6].考虑施工误差的大跨度混合梁斜拉桥全过程施工可靠性分析[J]. 青海交通科技 2019(06)

- [7].佛山市南庄大道东延线工程混合梁斜拉桥设计[J]. 上海公路 2020(01)

- [8].超大跨度混合梁斜拉桥中跨合龙温度影响及对策[J]. 中外公路 2020(01)

- [9].收缩徐变对大跨非对称叠合混合梁斜拉桥成桥索力及线形影响研究[J]. 四川建筑 2020(02)

- [10].混合梁斜拉桥钢混结合段脱空识别方法研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(07)

- [11].基于地震作用的大跨度混合梁斜拉桥钢混结合点位置优化分析[J]. 世界桥梁 2017(05)

- [12].混合梁斜拉桥塔梁同步施工可行性分析[J]. 桥梁建设 2016(01)

- [13].异形斜塔混合梁斜拉桥极限承载力分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2016(04)

- [14].混合梁斜拉桥接合部关键技术研究[J]. 武汉理工大学学报 2010(15)

- [15].混合梁斜拉桥主梁钢混结合段设计[J]. 公路交通技术 2010(04)

- [16].大跨度混合梁斜拉桥几何非线性影响分析[J]. 公路与汽运 2009(03)

- [17].独塔混合梁斜拉桥的动力特性分析[J]. 四川建筑 2009(05)

- [18].钢混结合段位置对混合梁斜拉桥地震响应的影响[J]. 铁道勘测与设计 2013(02)

- [19].混合梁斜拉桥不对称双悬臂施工技术[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2019(04)

- [20].铁路混合梁斜拉桥配切合龙技术研究与实践[J]. 安徽建筑 2019(05)

- [21].混合梁斜拉桥钢混结合段施工技术[J]. 工程建设与设计 2018(10)

- [22].混合梁斜拉桥结合段加劲过渡区受力机理分析[J]. 福建交通科技 2017(01)

- [23].单塔混合梁斜拉桥主梁钢混结合部合理位置研究[J]. 北方交通 2017(07)

- [24].甬江铁路混合梁斜拉桥钢混结合段关键施工技术[J]. 施工技术 2014(23)

- [25].混合梁斜拉桥主梁大体积混凝土关键技术[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2013(06)

- [26].混合梁斜拉桥钢混结合部位弯矩范围的探讨[J]. 中国水运(下半月) 2012(07)

- [27].超大跨度混合梁斜拉桥非线性受力分析研究[J]. 桥梁建设 2011(04)

- [28].山区大跨混合梁斜拉桥施工成套技术[J]. 企业科技与发展 2018(11)

- [29].超大跨混合梁斜拉桥极限承载能力研究[J]. 桥梁建设 2017(05)

- [30].独塔混合梁斜拉桥无索区影响及合理确定方法[J]. 结构工程师 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3aa81de388d3baaf757b394a.html