# 铝合金模板体系早拆技术研究及工程应用

郭伟标

44010719XXXX190033

摘要：目前施工企业多局限于高劳动力、高耗能、高投入的建筑施工方式，如何提高建筑施工标准化程度是建筑业发展的重要方向，该文介绍了在主体结构施工阶段施工标准化高的铝合金模板早拆体系，以及实际实施过程中的重难点技术、应对措施等，同时介绍了该实施要点以及未来的发展前景。

关键词：快拆模板体系；铝合金模板；施工技术

在我们国家常用的模板支撑体系是方木龙骨体系、扣件式体系、碗扣式脚手架体系，在泵送浇筑混凝土、塔吊提升模板、钢筋的今天，这些常用模板支撑体系所用的木龙骨、架板、模板等材料，往往必须准备3层才可以满足实际施工的要求，并且应用木方龙骨材料的施工项目，往往由于周转材料损耗率大、残值低而导致项目利润低，即不利于提高企业经济效益，也不利于建筑工程绿色施工的需要[1]。

1.铝合金模板快拆体系

1.1工艺原理

铝合金模板快拆体系是新型施工技术，是针对原有模板支撑体系常见施工问题而开展的革命性变革，它是采用铝合金定型龙骨、插卡型脚手架、新型U托、中间立杆等专门产品，通过合理的模板二次模块化设计，实现保留支撑体系，早拆模板面板的施工工艺，理论混凝土构件可在浇筑完成后24-48小时内即可拆除面板。进而节约周转施工材料的使用量，达到模板快装快拆，减小施工周期，减小项目施工成本等目的。

1.2快拆模板技术的优点

1.2.1在进行支撑模板搭建工作的时候，应用专门的插卡模式的脚手设备、铝合金定型龙骨、钢立杆、新型U托、早拆头等设备，此种模式无论是在开始的组装，或是在最后的拆除时都较为方便快捷，施工项目完成时可以提前将模板拆除，这与传统支撑体系模式相比更省施工费用、节约施工时间，提升施工效率，从而提高了施工效益[2]。

1.2.2与传统模板体系相比较，铝合金模板快拆体系大大减少了材料使用量，就举普通建筑项目来说，铝合金模板周转次数可以达到100次以上，这是传统模板不能相比的。当铝合金模板使用达到限值后，可以回收再加工利用，大大节约资源。

1.2.3铝合金模板安拆时，由于扣件接头施工量大大减少，大大降低了施工工作人员的劳动强度。

1.2.4因铝合金模板是定型化生产，尺寸固定，在标准层拆装时，只需要拆下模板通过预留洞口向上传递即可在上一层进行安装，可以减小了塔吊使用频率，节约了机械成本。

1.2.6铝合金模板施工的混凝土墙、梁、板面，横平竖直，观感好，可以达到清水混凝土效果，有效提高施工项目质量，提高施工企业经济社会效益。

2.主要施工技术难点及解决措施

2.1提早进行技术储备

铝合金模板早拆体系在韩国及欧美建筑施工中应用成熟，具有保证结构质量、经济性高、专业化操作、保证安全文明施工及工期等诸多优势，但我们并不能单纯地通过文章或媒体的了解而草率确定。

载体工程因建设方原因拖延开工时间达8个月，这也给了较长的考察及确定方案的时间。采用价值工程的评价方式，通过多个模板厂家的考察及技术比对，最终确定了基于铝合金模板早拆体系的结构施工一体化施工方式，并提早确定合作方式，开始设计深化、方案讨论，该过程约耗时2个半月，其中铝合金模板加工周期约为50天。预期通过形成一种专业化、标准化、工业化程度较高的方式，提高项目内部技术管理人员的综合管理能力，项目控制能力，进而在增强安全、质量的前提下，加快工期，满足各方的需求[3]。

2.2与铝合金模板设计优化

（1）减少抹灰用量。后期施工中结构与二次结构交接部位，因需挂钢丝网抹灰，在交接部位每侧预留5mm厚，100mm宽抹灰面，从而使抹灰后与结构面平整一致，减少大量抹灰作业，需注意在拆除该部位铝模时小心谨慎，减少5mm缩尺部位阳角缺棱掉角现象。

（2）模板设计前考虑部分构造柱及过梁提前浇筑。楼内存在较多≤300mm的构造柱及过梁，按照传统工艺该部分构造柱及过梁需在二次结构施工时浇筑，但施工质量难以得到保证，针对该问题，在模板设计前将长度300mm构造柱及过梁与结构一体施工。经施工验证，质量好，满足建筑图纸要求。

（3）铝合金模板传料预留洞的优化。常规做法为每单元设置传料口，由于每个单元的建筑面积较小，模板操作工人及模板使用量并不太高，所以，将传料口按图示样式进行布置。传料口为铝模倒运的通道，利用专用破口模具预埋，浇筑后后植筋方式封堵，因后植筋打孔不能水平，不利于植筋质量保证，施工中采用预留钢筋，弯起保护，待封堵时恢复的方案，有利于传料口的质量保证。

（4）非标层的铝模板设计。通常因铝模的可变性较差，用于标准层较多。该工程首层与顶层均高于标准层80mm、100mm，为保证地上结构质量一致，首层与顶层墙体加高相应厚度工字钢的方式解决标高不一致的问题，施工中控制较好。

2.3施工工艺及效果

（1）铝合金模板仅需进行一层模板材料、三层独立支撑备料，施工时实现快拆，可使工期缩短至每层3.5～4d，但施工中为保证结构质量特意延长至每层5d。

（2）脱模剂的选用是保证结构质量的重要关键因素之一。铝合金材料与传统模板材料不同，为保证它的特殊性能完好，需使用专有脱模剂才能使混凝土观感质量达到清水效果。当前，国内的铝模技术仍不够成熟，自有的脱模剂仍很难达到进口水平，进口脱模剂虽质量好但成本较高。施工现场分别对水性脱模剂和油性脱模脱模剂的效果进行了比对，新模板应当先进行油性脱模剂，再用水性脱模剂效果较好[4]。工程中1～5层采用油性脱模剂，五层施工完成后，混凝土观感质量逐渐变好，此时铝合金模板表面已形成保护膜，从六层起改用水性脱模剂，此种方法使工程的实体质量满足创奖要求。

（3）通过深化后的图纸，列出工程所需的模板型号和配件清单，在工厂经严格质量管理体系和工艺控制完成生产，并对每个模板和配件进行编码。在加工厂内模拟施工现场情况进行整体预拼装，解决掉了所有可能发生的问题与误差，有效地保证了现场的施工质量和施工效率，同时大大减轻了管理人员工作压力。

3.未来发展前景

未来建筑业的发展方向必将向专业化、标准化、工业化的方向发展，随着建筑市场竞争激烈，铝合金模板体系较传统模板体系成本优势明显，同时专业化公司能够提高生产效率，降低了成本，保障施工质量，在大力发展工业化生产的今天，铝合金模板将在民建高层施工中大放光芒[5]。

4.小结

铝合金模板安装主要严格按施工工艺进行操作，并对模板的强度、刚度、支撑稳定性进行验算，严格按确定的模板支架拆除顺序和时间进行拆除，是能够保证主体结构施工安全的。铝模板与木胶合模板、钢模板相比，在耐久性、经济性、工效等方面均有明显优势。虽然铝合金模板前期投资较大，但由于铝模板可重复利用300次以上，均摊成本极低，大大抵消了前期较高的投入，因此能够有效节约建筑模板成本，具有良好的经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]王尚伟.铝合金模板体系早拆技术研究及工程应用[J].建筑工程技术与设计.2015，15（8）:68-69.

[2]朱永辉.早拆、高强铝合金模板施工技术探讨[J].建筑工程技术与设计.2016，21（9）:87-88.

[3]李刚红.全铝合金早拆模板体系施工技术及在高层住宅中的应用[J].城市建设理论研究.2016，28（8）:99-101.

[4]王悦江.混凝土楼板铝合金模板早拆体系施工技术[J].四川建筑.2016，24（2）:47-48.

[5]李文良.铝合金模板早拆体系施工重难点分析及应对措施[J].科技创新导刊.2016，28（8）:35-36.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3ab5951bca6258c740dcd79f.html