# 基于分段传递函数的输电线路接地故障在线监测方法研究

### 论文摘要

随着电网规模不断扩大,电网结构也不断复杂,输电电压等级也不断提高,输电线故障发生的概率也在增加。若故障无法及时排除将会给国民经济带来巨大损失,也会给人民的日常生活带来不便。系统运行的可靠性直接受到输电线故障的影响,对故障及时进行排除有利于减小停电损失,既有很大的经济效益,也有很大的社会效益。据统计,在配网线路故障中,单相接地故障发生的次数几乎占绝大部分。所以寻求一种输电线路接地故障在线监测的有效方法对输电线安全可靠运行非常重要。本文针对架空输电线路的接地故障在线监测提出一种基于分段传递函数的输电线路接地故障在线监测新方法,实现输电线路接地故障的在线监测。本文将传递函数引入输电线路接地故障监测中,给出了2个新的定义,由此推导出了分段传递函数的模值的相对偏差Ei,通过对Ei的分析,得出基于分段传递函数的输电线接地故障检测原理,并将Ei确定为能正确反映输电线路接地故障征兆的故障特征量。运用基于分段传递函数的输电线接地故障检测原理,建立了相应的基于分段传递函数的输电线接地故障监测算法。通过有关文献的数据,给出了本文要仿真的10kV、LGJ-70型号的钢芯铝绞线架空输电线路各等效电路参数。基于SIMULINK建立了架空输电线路电力载波仿真模型,为基于分段传递函数的架空输电线路的接地故障在线监测提供了有效仿真平台。通过分析研究,得出了选择电力载波频率的一些基本原则,并根据这些基本原则,本文最终选择的电力载波频率为95.5kHz。然后对架空输电线路的低阻接地故障、高阻故障进行了仿真分析研究。仿真实验结果表明,对于架空输电线路的低阻接地故障、高阻接地故障,基于分段传递函数的输电线接地故障监测算法都能有效、正确的识别出故障发生位置,验证了基于分段传递函数的输电线路接地故障在线监测方法的有效性。最后研究了输电线路负载阻抗的变化对基于分段传递函数的输电线接地故障监测算法的影响,寻找到了本文所提方法的一些不足之处,为以后的更深入的研究提供参考。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 输电线路故障在线监测研究意义

- 1.2 输电线路故障检测的国内外研究现状

- 1.2.1 行波法

- 1.2.2 故障分析法

- 1.2.3 智能化测距法

- 1.2.4 输电线高阻故障的特点

- 1.3 本文的主要研究内容

- 2 基于分段传递函数的输电线接地故障检测原理

- 2.1 概述

- 2.2 输电线路等效模型

- 2.3 分段传递函数的导出

- 2.4 基于分段传递函数的输电线接地故障检测原理

- 2.5 基于分段传递函数的输电线接地故障监测算法

- 2.6 小结

- 3 架空输电线路接地故障在线监测

- 3.1 架空线参数

- 3.2 基于电力载波输电线路的仿真模型

- 3.3 电力载波频率的选择

- 3.4 小结

- 4 架空输电线路接地故障的在线监测与诊断方法研究

- 4.1 基于分段传递函数的架空输电线路正常运行状态的特征分析

- 4.2 输电线低阻接地故障的仿真分析

- 4.2.1 过渡电阻为 50Ω 时的输电线接地故障仿真

- 4.2.2 过渡电阻为200Ω 时的输电线接地故障仿真

- 4.3 输电线高阻接地故障的仿真分析

- 4.3.1 过渡电阻为1000Ω 时的输电线接地故障仿真

- 4.3.2 过渡电阻为1800Ω时的输电线接地故障仿真

- 4.4 负载阻抗变化对本方法的影响

- 4.5 小结

- 5 结论与展望

- 5.1 主要结论

- 5.2 后续工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].关于求解复杂传递函数的方法讨论及原则归纳[J]. 电子世界 2019(24)

- [2].弹体振动传递函数测试及其数据应用[J]. 现代防御技术 2009(04)

- [3].动态载荷识别位置优化的传递函数相干法[J]. 振动工程学报 2011(01)

- [4].传递函数方法在复杂曲梁计算中的应用[J]. 机械设计与制造 2011(02)

- [5].体绘制中多维传递函数的交互实现[J]. 小型微型计算机系统 2011(03)

- [6].传递函数计算方法在水工程健康动力诊断的应用研究[J]. 安徽建筑 2019(08)

- [7].无超调不限阶数的M型次多容惯性标准传递函数[J]. 中国测试 2013(02)

- [8].多容惯性标准传递函数的建立与比较[J]. 上海电力学院学报 2011(05)

- [9].利用地铁振动确定场地传递函数的方法探究[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [10].电荷灵敏前置放大器功率传递函数的计算方法研究[J]. 核电子学与探测技术 2015(06)

- [11].预混火焰传递函数的测量与分析[J]. 工程热物理学报 2011(01)

- [12].传递函数在振动检测中的应用研究[J]. 电子测量技术 2018(04)

- [13].《自动控制原理》课程中闭环脉冲传递函数算法研究[J]. 办公自动化 2012(06)

- [14].基于深神经网络的线性回波抵消与不完全传递函数的凸重构[J]. 计算机测量与控制 2020(06)

- [15].厚壁圆筒热应力问题的传递函数方法[J]. 强度与环境 2008(01)

- [16].基于机舱传递函数的风机功率曲线研究[J]. 华电技术 2020(05)

- [17].甚宽频带地震计二阶传递函数的精确测定方法研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2008(07)

- [18].基于头相关传递函数实现三维声场多普勒效应仿真[J]. 信息系统工程 2019(12)

- [19].基于空域的光学动像传递函数数学模型建立方法研究[J]. 国外电子测量技术 2012(02)

- [20].双螺杆挤出机动态特性的传递函数试验研究[J]. 化工自动化及仪表 2020(01)

- [21].载荷对轮胎模态和传递函数影响的研究[J]. 时代汽车 2018(01)

- [22].不含大气的在轨传递函数测试方法[J]. 光学学报 2016(07)

- [23].近场结构化头相关传输函数的测量与分析[J]. 数据采集与处理 2014(02)

- [24].周期热作用下房间辐射传递函数实验研究[J]. 节能技术 2015(01)

- [25].压电式快速反射镜系统建模与传递函数辨识[J]. 上海航天 2019(01)

- [26].振动试验机电传递函数的结构动特性分析[J]. 噪声与振动控制 2016(05)

- [27].地震观测传递函数的精度问题[J]. 地震地磁观测与研究 2010(06)

- [28].近场头相关传递函数的数值计算与特性分析[J]. 应用声学 2010(03)

- [29].极点互异的真有理传递函数阵的最小实现[J]. 电气电子教学学报 2009(01)

- [30].基于偏最小二乘回归的与头相关传递函数的个人化[J]. 电子与信息学报 2008(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3ad0612466fdfae36ac686ff.html