# 镍锌铁氧体薄膜的制备及其性能研究

### 论文摘要

尖晶石型化合物作为一种新型半导体光催化材料,具有带隙能量低,可见光利用效率高,组成结构可调变性大等特点,有望筛选出更为高效、稳定的可见光催化剂。近年钛、镓、锰以及铁尖晶石已经应用于分解水及降解有机染料的研究中,表现出良好的可见光催化性能。其中铁尖晶石（铁氧体）的光催化性能研究仅限于ZnFe204和ZnFe204/Ti02复合体系,而铁氧体薄膜的研究报道则更少。另外,以太阳光作为光源,可以大幅度降低光催化技术的运行成本,这也是光催化剂能否得到更广泛应用的关键所在。因此,发展和完善铁氧体薄膜可见光催化剂的制备技术具有深远的意义。本论文以阴离子层状化合物（LDHs）为前驱体,采用涂敷热分解法制备得到NiZn及Co2+掺杂NiZn铁氧体薄膜（Co1-xNi0.2ZnxFe2O4）。运用XRD、FT-IR、TG-DTA、SEM、EDS、VSM以及UV-Vis等测试手段对所得铁氧体薄膜的结构、组成、形貌及性能进行表征,并以亚甲基蓝及罗丹明B为模拟污染物,考察其可见光催化降解效果。（1）采用单滴法制备得到不同[Ni2+]/[Zn2+]投料比、稳定的Ni-Zn-Fe（Ⅱ）-Fe（Ⅲ）-SO42- LDHs浆液,然后采用浆料涂敷技术在基片上制备得到Ni-Zn-Fe（Ⅱ）-Fe（Ⅲ）-SO42- LDHs涂层,经过600-1000℃焙烧得到系列化学计量Ni1-xZnxFe2O4颗粒薄膜。考察了不同[Ni2+]/[Zn2+]投料比及不同焙烧温度对Ni1-xZnxFe204颗粒薄膜的表面结构和性能的影响,结果表明,高焙烧温度有利于多孔结构的铁氧体薄膜形成,有利于提高其磁学性能。其中,[Ni2+]/[Zn2+]投料比为2/2的铁氧体薄膜各方面性能最佳,900℃焙烧的薄膜磁性最佳,并具有最佳的可见光催化能力。（2）采用单滴法制备得到不同[Co2+]/[Ni2+]/[Zn2+]投料比、稳定的Co-Ni-Zn-Fe（Ⅱ）-Fe（Ⅲ）-SO42- LDHs悬浆液,然后采用浆料涂敷技术在基片上制备得到了Co-Ni-Zn-Fe（Ⅱ）-Fe（Ⅲ）-SO42-LDHs涂层前体,经过600-800℃焙烧得到了系列化学计量Co1-xNi0.2ZnxFe2O4颗粒薄膜。考察了不同投料比对Co1-xNi0.2ZnxFe2O4颗粒薄膜的结构和性能的影响,结果表明,随着Co2+掺杂量的增加,薄膜粒子的孔隙度逐渐增大；随着焙烧温度的升高,薄膜的催化能力有所降低,600℃焙烧的颗粒薄膜具有最佳的可见光催化能力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 光催化技术研究现状

- 1.1.1 光催化原理

- 1.1.2 光催化材料的分类

- 1.1.3 光催化材料的制备

- 1.1.4 光催化材料的应用

- 1.1.5 光催化材料的现状及发展方向

- 1.2 尖晶石型催化剂研究现状

- 1.2.1 尖晶石型化合物的晶体结构

- 1.2.2 尖晶石型化合物的制备方法

- 1.2.3 尖晶石型化合物的应用

- 1.3 尖晶石铁氧体薄膜的研究现状

- 1.3.1 尖晶石薄膜的简介

- 1.3.2 尖晶石薄膜的制备

- 1.4 层状化合物的研究概况

- 1.4.1 层状化合物的历史及发展现状

- 1.4.2 层状化合物的结构

- 1.4.3 层状化合物的制备方法

- 1.4.4 层状化合物的应用

- 1.5 论文的目的和意义

- 1.6 论文的研究内容

- 第2章 实验部分

- 2.1 实验药品和仪器

- 2.1.1 试剂规格及来源

- 2.1.2 仪器型号及厂家

- 2.2 样品的表征方法

- 2.2.1 X射线衍射分析（XRD）

- 2.2.2 红外光谱分析（FT-IR）

- 2.2.3 元素分析（ICP）

- 2.2.4 扫描电镜分析（SEM、EDS）

- 2.2.5 紫外可见光谱分析（UV-vis）

- 2.2.6 震动样品磁强计（VSM）

- 2.3 可见光催化性能实验设计

- 2.3.1 目标污染物的选择

- 2.3.2 目标污染物最大吸收波长的确定

- 2.3.3 可见光催化反应装置

- 2.3.4 可见光催化反应过程

- 2O4薄膜的制备-及其性能研究'>第3章 NiZnFe2O4薄膜的制备-及其性能研究

- 3.1 前言

- 42-LDHs薄膜的制备及性能研究'>3.2 Ni-Zn-Fe（Ⅱ）-Fe（Ⅲ）-SO42-LDHs薄膜的制备及性能研究

- 3.2.1 LDHs薄膜的制备

- 3.2.2 LDHs薄膜的表征与结果讨论

- 2O4薄膜的制备、表征与结果讨论'>3.3 NiZnFe2O4薄膜的制备、表征与结果讨论

- 2O4薄膜的制备'>3.3.1 NiZnFe2O4薄膜的制备

- 3.3.2 结果与讨论

- 3.4 本章小节

- 2+掺杂NiZnFe2O4薄膜的制备及其性能研究'>第4章 Co2+掺杂NiZnFe2O4薄膜的制备及其性能研究

- 4.1 前言

- 42-LDHs薄膜的制备'>4.2 Co-Ni-Zn-Fe（Ⅱ）-Fe（Ⅲ）-SO42-LDHs薄膜的制备

- 4.2.1 LDHs前体浆液的制备

- 4.2.2 LDHs薄膜的制备

- 2O4薄膜的制备、表征与结果讨论'>4.3 CoNiZnFe2O4薄膜的制备、表征与结果讨论

- 2O4薄膜的制备'>4.3.1 CoNiZnFe2O4薄膜的制备

- 4.3.2 结果与讨论

- 4.4 本章小节

- 第5章 结论

- 本论文创新点

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 附录

### 相关论文文献

- [1].专利集锦[J]. 磁性材料及器件 2020(04)

- [2].W型铁氧体掺杂在M型铁氧体中的应用研究[J]. 金属功能材料 2018(01)

- [3].纳米锌铁氧体研究现状及发展前景[J]. 无机盐工业 2016(12)

- [4].钴掺杂对纳米镝铁氧体结构和磁特性的影响[J]. 中国稀土学报 2017(02)

- [5].EDTA对溶胶-凝胶法制备Z型铁氧体的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2016(03)

- [6].Z型铁氧体的制备与应用进展[J]. 中国粉体技术 2016(04)

- [7].热处理条件对于Z型铁氧体晶相的影响[J]. 材料导报 2016(S1)

- [8].3mm波铁氧体高速开关仿真设计[J]. 磁性材料及器件 2016(05)

- [9].铁氧体及其复合材料去除水体中有机污染物的研究进展[J]. 材料导报 2015(05)

- [10].铁氧体法处理锂电池废液及其产物臭氧催化性能[J]. 环境工程学报 2018(01)

- [11].电磁加热用MnZn铁氧体磁条结构与工艺优化研究[J]. 通讯世界 2018(07)

- [12].降低锰锌功率铁氧体功耗指标的方法探讨[J]. 佛山陶瓷 2017(09)

- [13].氧化钆掺杂钇铟铝复合石榴石铁氧体的结构与性能[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [14].铁氧体复合吸波材料研究现状[J]. 材料导报 2014(15)

- [15].E型铁氧体自动分料装置的设计[J]. 机械工程师 2014(10)

- [16].常温中和铁氧体法处理高浓度含铜废水的研究[J]. 工业水处理 2013(05)

- [17].镧掺杂镍锌铜铁氧体-聚苯胺复合材料的制备[J]. 航空科学技术 2012(02)

- [18].MnO_2掺杂Ni-Zn铁氧体的微观结构及磁性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(01)

- [19].W型钡锌铁氧体相形成过程及其电磁特性[J]. 材料科学与工程学报 2010(01)

- [20].超高频软磁——平面六角铁氧体和铁氧体复合材料研发动态[J]. 磁性材料及器件 2010(03)

- [21].多元掺杂对锌铁氧体吸波性能的影响[J]. 中国陶瓷 2010(10)

- [22].化学共沉淀-铁氧体法对含铬废水的处理工艺[J]. 净水技术 2010(06)

- [23].铁氧体法处理含铬废水的研究[J]. 兰州交通大学学报 2009(03)

- [24].超声波-铁氧体法处理含镍废水实验研究[J]. 广州化工 2009(08)

- [25].谐振式无线电能传输中铁氧体屏蔽特性[J]. 兰州理工大学学报 2020(02)

- [26].稀土铕掺杂铁氧体的制备及表征[J]. 山东化工 2019(13)

- [27].MnZn铁氧体的制备及其吸波性能研究[J]. 中国陶瓷 2018(06)

- [28].某铁氧体环棒高效加工工艺研究[J]. 科技展望 2014(08)

- [29].常温还原铁氧体法处理含铬废水[J]. 环境工程学报 2015(08)

- [30].掺Li_2O-B_2O_3-ZnO玻璃低温烧结钇铁氧体及其磁性能研究[J]. 热加工工艺 2013(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3aeab90c1c69adb88791f31c.html