# LDPC编码在OFDM系统中的应用与性能分析

### 论文摘要

由于无线数据和多媒体业务的需求，Beyond3G以及4G移动通信系统的目标是实现无所不至、高质量、高速率的移动多媒体传输。它要求在高载频和宽带上支持2Mbit／s至数十兆比特／秒的高速率传输。而如何保证数据通信的可靠性就显得非常重要，为了实现这一目标，需要克服很多技术难点。其中主要为无线衰落信道中的多径传播和散射引起的信号衰落，以及大的多径时延而引起的符号间干扰。正交频分复用（OFDM）技术将信道分成许多正交子信道，数据可以在子信道中并行传输，这样可以做到高速率传输。为了避免子载波在传输中的差错，许多纠错编码技术被应用于OFDM系统，例如卷积码、R-S码、Turbo码等等。上世纪60年代提出的低密度校验码，是一种校验矩阵为稀疏矩阵的线性分组码。90年代中后期的重新研究发现，它采用迭代译码算法时表现出接近香农限的优异性能，且译码算法可以并行操作，在信息可靠传输中的良好应用前景引起了学术界和IT业界的高度重视，已经成为当今信道编码领域最受瞩目的研究热点之一。B3G移动通信的主流调制技术将是OFDM技术，而将LDPC编码应用于OFDM系统中构成的LDPC-COFDM系统有着广阔的应用前景。本文构建了LDPC-COFDM系统的仿真模型，并对LDPC码应用于OFDM的系统进行了以下几个方面的研究：1)码长对LDPC-COFDM系统性能的影响；2)码率对LDPC-COFDM系统性能的影响；3)编码规则对LDPC-COFDM系统性能的影响；4)交织模式对LDPC-COFDM系统性能的影响；5)调制方式对LDPC-COFDM系统性能的影响。仿真结果表明：在多径衰落信道下，通过合理选择码长，码率，编码规则，调制方式以及交织技术的应用，基于LDPC码的COFDM系统性能将会非常优越，特别适合在未来移动通信系统中推广使用。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文结构

- 第二章 正交频分复用（OFDM）技术

- 2.1 OFDM历史及发展现状

- 2.2 OFDM系统的优缺点

- 2.3 OFDM系统的关键技术

- 2.4 OFDM的基本原理

- 2.4.1 子载波调制

- 2.4.2 离散傅立叶变换（DFT）的实现

- 2.4.3 保护间隔、循环前缀和子载波数的选择

- 2.5 OFDM系统中的编码技术

- 第三章 低密度奇偶校验码

- 3.1 线性分组码基础

- 3.2 低密度校验码的构造以及编码

- 3.2.1 低密度校验码构造

- 3.2.2 校验矩阵的构造方法和矩阵中的周期

- 3.3 低密度校验码的译码

- 3.3.1 信息传递（MP）算法

- 3.3.2 置信传播（BP）算法

- 第四章 移动信道模型

- 4.1 移动信道环境的特点

- 4.2 移动信道的分类

- 4.3 移动信道的数学模型

- 4.4 移动衰落信道的仿真

- 第五章 LDPC-COFDM系统性能的仿真分析

- 5.1 仿真系统模型

- 5.2 仿真系统的构建

- 5.3 码长对 LDPC-COFDM系统性能的影响

- 5.4 码率对 LDPC-COFDM系统性能的影响

- 5.5 编码规则对 LDPC-COFDM系统性能的影响

- 5.6 数据交织对 LDPC-COFDM系统性能的影响

- 5.7 调制方式对 LDPC-COFDM系统性能的影响

- 5.8 小结

- 第六章 结束语

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的论文

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3afc2630f5562147527bc14e.html