# 竹节部切屑形成机理的研究

### 论文摘要

随着对竹类资源利用的日益增加,特别是竹材人造板的广泛应用,竹材机械加工中的各种现象已引起广泛关注。竹材的切削加工是其中至关重要的一个环节,在竹材的切削中,常会遇到和木材切削不同的问题。对竹材切削原理的研究已是竹材加工利用领域急需开展的一项任务。 本文运用压电测力技术测量竹材切削过程中的切削力,采用CCD 摄像技术拍摄切削过程,然后分析切削力和切削区变形以及切屑形成之间的关系。 选用炭化和本色两种竹材并分别制作了专门的竹节部和节间材试件,对竹材的纵向、 横向及端向(每个方向又分为径向和弦向两个不同切削方向)等三个主要切削方向的切削过程分组加以研究。在每个小组内,运用正交试验设计方法安排试验,研究了在不同切削厚度、含水率和刀具前角下切削竹材的切削力和切屑形成情况。 纵向切削和横向切削都能形成三种切屑类型,而端向切削只能形成二种切屑类型。 采用准平衡悬臂梁的力学模型,提出了在上述三个方向进行切削时各类切屑形成的机理及判据,得出了形成各类型切屑的条件。 在试验条件相同的情况下,对竹节部和节间材切削,会形成相同类型的切屑,即其切屑形成机理相同。但由于竹节部维管束排列方向的特殊性,在某些情况下,竹节部的切削力、切屑形态以及加工表面质量都和节间材有所差异。 炭化竹材力学性能较本色竹材有一定降低,导致炭化竹材的切削力要较本色竹材略小,加工表面质量略有降低,但切削炭化竹材和本色竹材形成的切屑类型是一致的。 竹材的大部分力学性能在径向和弦向差异并不大,其它试验条件相同时,在这两个方向上切削形成的切屑类型是一致的,切削力差异也不显著。 在竹材的纵向、横向及端向切削试验中,切削厚度对切削力的影响都是同样显著的,切削力随着切削厚度增加而增大;在竹材的纵向、横向及端向切削试验中,竹材含水率对切削力的影响也都是同样显著的,当竹材含水率从绝干增加到平衡含水率时,切削力随含水率的增加而增大,而从平衡含水率增加到饱和含水率时,切削力则随含水率的增加而减小。在竹材的纵向、横向及端向切削试验中,刀具前角对切削力的影响都不显著。

### 论文目录

- 1绪论

- 1.1 课题来源

- 1.2 木材及竹材切削原理的研究现状

- 1.3 研究内容及手段

- 1.4 研究的理论及实际价值

- 2试验装置

- 3试验

- 3.1 术语说明

- 3.2 刀具

- 3.3 试材

- 3.4 切削速度

- 3.5 试验设计

- 3.6 试验进行

- 4纵向切削试验

- 4.1 试验结果

- 4.2 切屑分类

- 4.3 切屑形成的力学分析

- 4.4 各组试验结果的比较

- 4.5 试验因素对切削力的影响

- 4.6 结论

- 5横向切削试验

- 5.1 试验结果

- 5.2 切屑分类

- 5.3 切屑形成的力学分析

- 5.4 各组试验结果的比较

- 5.5 试验因素对切削力的影响

- 5.6 结论

- 6端向切削试验

- 6.1 试验结果

- 6.2 切屑分类

- 6.3 切屑形成的力学分析

- 6.4 各组试验结果的比较

- 6.5 试验因素对切削力的影响

- 6.6 结论

- 7结论和设想

- 7.1 结论

- 7.2 设想

- 8参考文献

### 相关论文文献

- [1].钻削高强度钢的切屑形态仿真及试验研究[J]. 制造技术与机床 2020(03)

- [2].切削速度对切屑形态和加工表面微观形貌的影响[J]. 组合机床与自动化加工技术 2020(05)

- [3].基于ABAQUS的带状切屑有限元仿真研究[J]. 轻工机械 2017(01)

- [4].切屑形态演化对切削力影响的实验研究[J]. 现代商贸工业 2017(12)

- [5].钢材小余量车削加工中切屑控制的刀具优化[J]. 工具技术 2020(11)

- [6].高速切削硬质铝合金锯齿状切屑的几何形状预测[J]. 机械设计 2020(S1)

- [7].切削速度对钛合金切屑形貌和剪切带的影响研究[J]. 机械设计与制造 2020(10)

- [8].控制切屑成型,塑造美好未来[J]. 工具技术 2014(12)

- [9].关于防止加工切屑缠绕的研究[J]. 职业 2011(36)

- [10].深孔钻削切屑形态的研究[J]. 新技术新工艺 2010(02)

- [11].45钢深孔枪钻切削试验与切屑形态分析[J]. 工具技术 2020(02)

- [12].枪钻切屑变形对孔表面质量影响研究[J]. 工具技术 2017(10)

- [13].1Cr18Ni9Ti不锈钢锯齿切屑失稳试验研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2015(02)

- [14].不锈钢1Cr18Ni9Ti切屑形态研究[J]. 铸造技术 2015(04)

- [15].高速小直径深孔钻削过程中的切屑形态分析[J]. 制造技术与机床 2014(02)

- [16].高速切削淬硬钢切屑类型的影响因素研究[J]. 煤矿机械 2012(09)

- [17].车削加工过程切屑形态分析及仿真[J]. 机电工程技术 2010(07)

- [18].切削参数变化对切屑断裂应变的影响[J]. 机械工程师 2009(06)

- [19].对铝切屑进行流水式压缩处理[J]. 现代制造 2008(41)

- [20].连续采煤机切屑图可视化研究[J]. 煤矿机电 2008(04)

- [21].石油套管车削切屑缠绕问题的改进[J]. 工具技术 2020(06)

- [22].车镗铝合金壳体法兰端面防止切屑划伤已加工面的措施[J]. 金属加工(冷加工) 2017(10)

- [23].基于滑移线理论的切屑上卷半径计算与分析[J]. 机械设计 2013(12)

- [24].车削加工切屑形状分析及合理断屑方法[J]. 职业 2014(09)

- [25].巴氏合金切屑的回收再利用[J]. 甘肃冶金 2010(01)

- [26].锯齿形切屑变形表征与其形态演化研究[J]. 农业机械学报 2010(11)

- [27].切屑数值模拟研究之中碳钢的高速加工[J]. 中国新技术新产品 2009(13)

- [28].基于流固耦合的深孔枪钻加工冷却液对切屑成形的影响（英文）[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 2020(03)

- [29].环形排屑装置的设计与应用[J]. 装备制造技术 2017(05)

- [30].切削参数对粉末冶金材料切屑形貌的影响[J]. 装备制造技术 2017(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3b00e6c2394428bb2ad3308f.html