# 纳米掺杂聚酰亚胺薄膜电、热老化性质研究

### 论文摘要

聚酰亚胺（PI）作为一种功能材料,在高温状态下具有良好的介电性,优良的力学特性等,已经被广泛应用于变频系统以及电机绝缘中。但是由于PI材料本身具有老化的固有特征,如何采取积极的防护措施延长寿命就成为人们关注的话题。无机纳米掺杂聚酰亚胺是近年来研究的热点,其耐电晕老化性质具有很大的提高,但其老化击穿机理以及热老化寿命的预测等问题目前还没有被解决。本文利用自制的电晕老化装置对Dupont耐电晕聚酰亚胺（100-CR）薄膜进行老化处理10小时。借助扫描电镜,原子力显微镜（AFM）和能谱EDS等测试手段,从薄膜微结构以及元素含量的变化对耐电晕薄膜的老化击穿机理进行了探讨。结果表明:薄膜分为三层结构,外面两层含有大量的无机元素铝,内层为纯PI,整体属于有机-无机连续结构。其老化击穿过程分为三个阶段,潜伏期,树枝化的扩展,崩溃性击穿。电晕老化起始时属于电老化类型,可能由于有纳米无机组分的影响,最终发展成为了热击穿类型。通过TG热分析方法研究了自制的纳米无机掺杂聚酰亚胺的热稳定性,据此得出结论:Al2O3掺杂量为8wt%的PI的热稳定性要优于4wt%的。利用Coats-Redfern方法计算分解动力学参数,并用Kissinger方法进行验算,求得含量为4wt%和8wt%的掺杂PI在氮气及空气氛围下的热分解活化能（E）分别为91.18 kJ/mol,86.83 kJ/mol,105.53 kJ/mol,100.88 kJ/mol。同时计算出相应的碰撞系数（A）值,以及反应级数（n）值。按照材料热分解动力学与热老化之间的关系,绘制出了纳米无机杂化PI空气气氛和氮气气氛下的热老化寿命曲线图。结果表明Coats-Redfern方法是预测杂化PI材料热老化寿命的可靠方法之一。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 高聚物绝缘材料的电老化

- 1.1.1 放电老化

- 1.1.2 电痕老化

- 1.1.3 树枝化老化

- 1.2 高聚物绝缘材料的热老化

- 1.2.1 热老化机理研究

- 1.2.2 耐热性的测定

- 1.3 聚酰亚胺材料简介

- 1.3.1 聚酰亚胺材料的性能

- 1.3.2 纳米杂化聚酰亚胺的发展前景

- 1.4 论文的主要研究内容

- 第2章 聚酰亚胺电晕老化性质的研究

- 2.1 基本原理

- 2.1.1 高聚物介电击穿的机理

- 2.1.2 耐电晕老化机理

- 2.2 电晕老化实验

- 2.2.1 实验装置

- 2.2.2 实验方案

- 2.3 实验结果分析

- 2.3.1 测试结果分析

- 2.3.2 100-CR 薄膜的电晕老化机理的探讨

- 2.3.3 纳米粒子在老化过程中所起的作用

- 2.4 本章小结

- 第3章 聚酰亚胺热老化性质的研究

- 3.1 基本原理

- 3.1.1 化学反应动力学

- 3.1.2 热老化寿命公式的推导

- 3.2 TG 实验

- 3.3 实验结果分析

- 3.3.1 反应级数n 的确定

- 3.3.2 分解活化能E 和碰撞系数A 的确定

- 3.3.3 绘制热老化寿命曲线图

- 3.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].光热老化对常见彩绘文物蛋白胶料GC-MS鉴定分析影响的研究[J]. 西北大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [2].电力变压器油纸绝缘热老化现象的研究[J]. 科技与创新 2016(06)

- [3].元素偏析对核电站用17-4PH马氏体不锈钢热老化行为的影响[J]. 中国原子能科学研究院年报 2016(00)

- [4].爱运动、打激光,小心你被热老化了![J]. 家庭生活指南 2014(11)

- [5].超稳Y分子筛水热老化过程中的结构变化规律[J]. 石油学报(石油加工) 2016(02)

- [6].聚丙烯/竹纤维复合材料水热老化研究[J]. 塑料科技 2015(04)

- [7].热老化模式对纸张性能的影响[J]. 文物保护与考古科学 2013(03)

- [8].聚酰亚胺热老化寿命的一种估算方法[J]. 广州化工 2012(22)

- [9].换油对油纸绝缘热老化特性参数的影响研究[J]. 变压器 2020(04)

- [10].丝织品的热老化及其寿命预测[J]. 纺织学报 2020(07)

- [11].电线电缆热老化寿命标准分析[J]. 信息技术与标准化 2014(05)

- [12].模拟工况热老化对核电不锈钢力学性能的影响[J]. 西安工业大学学报 2017(04)

- [13].聚对苯二甲酸乙二醇酯水热老化过程中的物理和化学变化[J]. 塑料 2011(05)

- [14].沥青绝氧热老化行为与机理研究[J]. 新型建筑材料 2008(07)

- [15].催化裂化催化剂水热老化装置影响因素研究[J]. 石化技术与应用 2014(01)

- [16].退火对热老化308L不锈钢焊材显微结构的影响[J]. 金属学报 2019(05)

- [17].静态热老化对润滑脂皂纤维缠结及恢复性能的影响[J]. 润滑与密封 2016(12)

- [18].低温品种氟橡胶的长期燃油老化与热老化[J]. 有机氟工业 2009(02)

- [19].聚富马酸丁二酯的水热老化行为研究[J]. 高分子学报 2014(12)

- [20].修补涂料中光稳定剂的热老化研究[J]. 涂料工业 2013(09)

- [21].涤纶篷盖织物热老化后的力学性能研究[J]. 现代纺织技术 2011(04)

- [22].电缆热老化寿命预测[J]. 武警学院学报 2009(08)

- [23].热老化对聚偏氟乙烯结构与性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2019(06)

- [24].竹纤维增强聚己内酯复合材料热老化性能研究[J]. 中国塑料 2017(04)

- [25].核电厂1E级设备热老化寿命模型的建立方法[J]. 电气应用 2017(08)

- [26].激光打印字迹人为热老化表观特征研究[J]. 河北北方学院学报(自然科学版) 2012(05)

- [27].融合科研成果的综合创新实验教学探讨[J]. 实验技术与管理 2020(11)

- [28].核电厂用1E级干式变压器热老化寿命的评估[J]. 变压器 2013(06)

- [29].油纸绝缘不同老化的微观特征分析研究[J]. 中国测试 2019(12)

- [30].不同温度热老化条件下交联聚乙烯电缆绝缘热性能和力学性能的劣化趋势研究[J]. 绝缘材料 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3b3612338615c88d4278cd2e.html