# 基于OR1200的特定词汇语音识别系统的研究

### 论文摘要

语音识别在智能家居、人机交互、军事应用、工业控制等领域有着广阔的应用前景。语音识别系统一般由端点检测、特征提取和模式匹配三部分组成,特征提取是最核心部分,主要有梅尔频率倒谱系数提取、线性预测倒谱系数提取等算法,这些算法运算量都比较大,基本上都是基于PC机用软件的形式实现的；目前国内外基于硬件实现的语音识别系统主要是基于嵌入式系统,实现中小词汇量的语音识别,可以嵌入到其他系统里作为人机交流的接口,实时地实现语音与硬件系统简单的交互功能。研究应用于智能家居、工业控制等领域的低成本特定词汇的语音识别芯片,有着广泛的应用前景。基于硬件实现的语音识别系统目前主要有3种方案：1.用专用芯片(ASIC)实现；2.基于片上系统(SOC)采用软硬件相结合方式实现；3.基于硬件系统实现。其中SOC方案因其具体很大的灵活性,在语音识别系统还不太成熟的时候被多数人所采用。本文采用软硬件相结合的方法,基于OR1200处理器,研究设计了语音识别SOC芯片。语音识别算法部分主要由端点检测、特征提取和模式匹配三个模块组成。其中特征提取部分用硬件实现,端点检测和模式匹配部分用OR1200软件实现。特征提取部分采用梅尔频率倒谱提取方案,其中时频转换部分采用了128点FFT算法,128点FFT采用2*8*8混合基结构,此结构数据流畅,便于用流水线方式处理,数据吞吐量大；端点检测计算简单,运算量小,而模式匹配部分计算复杂,结构不规则,这两个模块采用软件方式实现。语音识别硬件模块通过.Wishbone,总线与OR1200处理器连接,形成SOC芯片的核心部分。经系统仿真证明,可以实现少量特定词汇的语音识别。本文研究了使用32位开源处理器OR1200作为核心处理器、结合Wishbone总线外挂各功能模块的方法,来设计SOC芯片。该设计方法兼顾了芯片应用的灵活性、系统运行速度以及系统开发成本等方面,有利于芯片的应用与推广。但所研究的系统目的应用于智能家居等领域,对芯片成本等有较高要求。整个系统的研究还有很长的路要走,本论文的研究为整个系统的研究提供了一个基础,为日后的研究提供了一个思路,为今后设计SOC芯片提供了一个可参考的方案。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 课题研究意义

- 1.2 语音识别历史与现状

- 1.2.1 国内现状

- 1.2.2 国外现状

- 1.3 本文的组织结构

- 第二章 系统组成与研究内容简介

- 2.1 系统组成

- 2.1.1 硬件组成

- 2.1.2 软件组成

- 2.2 研究内容

- 2.2.1 研究方法

- 2.2.2 硬软件设计流程

- 2.2.3 主要工作

- 2.3 本章小结

- 第三章 双门限端点检测

- 3.1 算法研究

- 3.1.1 理论基础

- 3.1.2 算法介绍

- 3.2 软件实现

- 3.3 仿真实现

- 3.4 本章小结

- 第四章 梅尔频率倒谱系数特征提取

- 4.1 算法简介

- 4.1.1 MFCC的理论基础

- 4.1.2 MFCC的算法过程

- 4.1.3 算法调整

- 4.2 硬件实现

- 4.2.1 快速傅立叶变换（简称FFT）

- 4.2.2 Mel滤波器组

- 4.2.3 对数器的设计-坐标旋转数字计算机

- 4.2.4 快速离散余弦变换（FDCT）-奇偶分解法

- 4.3 本章小结

- 第五章 隐马尔可夫模型

- 5.1 算法背景

- 5.1.1 理论基础

- 5.1.2 拓扑结构

- 5.1.3 HMM模型中的三个问题

- 5.1.4 算法推导

- 5.1.5 算法调整-K均值聚类

- 5.2 软件实现

- 5.2.1 软件实现流程

- 5.2.2 k均值聚类

- 5.2.3 初始化HMM模型

- 5.2.4 模型参数的计算

- 5.2.5 参数重估

- 5.3 本章小结

- 第六章 SOC架构设计

- 6.1 OR1200简介

- 6.2 Wishbone片上总线

- 6.2.1 Wishbone总线简介

- 6.2.2 Wishbone总线互联类型

- 6.2.3 Wishbone总线接口信号

- 6.2.4 功能仿真

- 6.3 GPIO输入输出

- 6.3.1 结构设计

- 6.3.2 功能仿真

- 6.4 存储器控制模块

- 6.5 MFCC特征提取模块

- 6.5.1 结构设计

- 6.6 本章小结

- 第七章 仿真验证

- 7.1 软件编译

- 7.2 交叉编译环境

- 7.3 软硬件综合仿真结果

- 7.4 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 在读期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3b4ce77ac2972c8441beef1a.html