# 济钢中厚板产线作业管理系统的分析和设计

### 论文摘要

济钢中厚板产线作业管理系统是济钢MES生产制造执行系统一个子系统,是位于上层的计划管理系统与底层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统,它为操作人员、管理人员提供计划的执行、跟踪以及资源(人、设备、物料、客户需求等)的当前状态。它是面向生产执行的工厂层信息系统,为ERP和控制系统提供关键的联结,能自动执行计划层指定的生产计划,从收集的实时数据中提取ERP系统所需的正确信息,使企业中需要互相联系的各信息系统和以产品为纽带的各部门紧密联系、协调运作,使企业获得最大的利益。本文结合济钢中厚板产线的信息化建设情况,针对中厚板产线作业管理系统的设计实施,深入研究了钢铁企业分厂级作业管理系统的特点、功能、关键技术以及成功实施的条件。在此基础上,根据济钢中厚板生产线实际状况,提出了适合的实施策略、系统方案和体系结构,采用自顶向下的设计思想定义了系统管理软件的各个功能模块。应用面向对象的技术,分析并提炼出了轧钢作业管理、精整作业管理、轧辊管理、运行实绩管理和报表的查询等功能,并有效用于系统实现。主要描述了以下几个问题的实现:1.应用面向对象的方法对作业管理系统进行需求分析根据中厚板厂生产工艺流程的特点,对业务流程进行数据分析和模型分析,实现功能的模块化管理,进行各工序的需求分析,运用UML建模的方法,用用例图清晰的表示了各功能的相互关系及参与人员,总结出了作业管理系统的功能性需求和非功能性需求。2.根据中厚板产线的设备工艺特点,设计了系统的网络结构、软件体系结构。并根据功能性的需求分析要求设计了作业管理系统的功能结构。3.设计并实现了作业管理系统各功能模块的界面和应用功能根据中厚板产线作业管理的特点,提炼出了轧钢作业管理、精整作业管理、中厚板运行实绩、板坯库管理、作业指示查询、轧辊管理、其它管理等七个大部分,从需求分析到详细的用例设计,包括界面的设计,功能的实现以及相互的逻辑关系,对系统的功能实现作了详足说明。例如分析了轧钢作业管理模型,主要介绍了装炉计划编制、加热炉装炉实绩等两部分;分析了轧辊作业管理模型,主要介绍了:轧辊入库、轧辊装配等两部分;分析了作业指示的生成算法和调度策略的实现;提炼了调度日报的报表功能,均给出了具体的设计和实现。4.作业管理系统与PCS以及ERP系统的数据交换设计与实现提出了济钢中厚板产线作业管理系统与ERP、作业管理系统与PCS之间的数据接口的设计和数据传输的实现,具体分析了传递信息的模型及报文设计,并给出了具体的实现。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 项目开发背景与意义

- 1.1.1 钢铁行业MES国内外发展现状

- 1.1.2 济钢 MES系统概述

- 1.1.3 济钢 MES中的中厚板产线作业管理系统

- 1.2 本文的主要工作

- 1.3 本文的组织结构

- 第2章 系统需求分析

- 2.1 业务模型

- 2.1.1 中厚板产线工艺流程

- 2.1.2 中厚板产线业务流程

- 2.1.3 中厚板产线作业管理的业务流程

- 2.2 功能性需求

- 2.2.1 轧钢作业管理

- 2.2.2 精整作业管理

- 2.2.3 轧辊管理

- 2.2.5 运行实绩管理

- 2.2.6 板坯库管理

- 2.2.7 作业指示管理

- 2.2.8 其它管理

- 2.3 非功能性需求

- 第3章 系统架构设计

- 3.1 系统网络结构

- 3.2 系统功能结构

- 3.3 软件体系结构

- 第4章 系统详细设计与实现

- 4.1 数据库设计

- 4.1.1 数据库表单的设计

- 4.1.2 数据库数据模型的设计

- 4.2 轧钢作业管理的设计与实现

- 4.2.1 装炉计划编制

- 4.2.2 加热炉装炉作业处理

- 4.2.3 加热炉出炉作业处理

- 4.2.4 加热炉缺号处理

- 4.2.5 精轧机作业处理

- 4.3 轧辊管理的设计与实现

- 4.3.1 轧辊入库处理

- 4.3.2 轧辊装配处理

- 4.3.3 轧辊磨削处理

- 4.4 调度日报的设计与实现

- 第5章 作业管理系统与ERP及L2系统的接口设计

- 5.1 数据接口的信息描述

- 5.1.1 ERP系统与作业管理系统的信息传送

- 5.1.2 L2系统与作业管理系统的信息传送

- 5.2 数据交换设计

- 5.2.1 ERP系统与作业管理系统接口设计与实现

- 5.2.2 作业管理系统与 L2的接口设计与实现

- 第6章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].基于铁路消防工程的维保作业管理系统软件研发及应用[J]. 科技创新与应用 2020(17)

- [2].管道企业直接作业管理系统研究与应用[J]. 化工管理 2020(17)

- [3].分层教学思想在作业管理系统中的应用[J]. 科学咨询(科技·管理) 2019(10)

- [4].基于位置坐标的铁路作业管理系统[J]. 现代工业经济和信息化 2016(24)

- [5].作业管理系统中数据放置子系统设计[J]. 软件导刊 2016(12)

- [6].计算机公修课网上作业管理系统的技术研究[J]. 数字技术与应用 2017(01)

- [7].烟草移动作业管理系统研究与应用[J]. 科技广场 2017(06)

- [8].课后作业管理系统的设计与实现[J]. 企业技术开发 2015(15)

- [9].以减负增效为导向 构建高效化学作业管理系统[J]. 化学教学 2011(01)

- [10].高效电子作业管理系统的设计[J]. 内江科技 2015(07)

- [11].基于在线作业管理系统的并发测试研究[J]. 计算机安全 2013(03)

- [12].智能化标准作业管理系统的开发应用[J]. 内蒙古科技与经济 2012(19)

- [13].基于内容分割的在线作业管理系统[J]. 计算机工程与设计 2008(05)

- [14].工务现场作业管理系统的设计与实现[J]. 哈尔滨铁道科技 2014(02)

- [15].电子作业管理系统的设计与实现[J]. 计算机与现代化 2012(10)

- [16].高校作业管理系统的开发与应用[J]. 科技信息 2012(34)

- [17].基于ASP.NET的作业管理系统的设计与实现[J]. 南阳理工学院学报 2012(04)

- [18].课程作业管理系统的设计[J]. 电脑知识与技术 2010(13)

- [19].基于ASP.NET的学生作业管理系统的设计[J]. 科技广场 2009(03)

- [20].高校公共课网上作业管理系统的设计与实现[J]. 计算机与现代化 2009(06)

- [21].超级计算机作业管理系统概述[J]. 数码世界 2018(08)

- [22].现场标准化作业管理系统的设计与应用[J]. 电力学报 2009(03)

- [23].多媒体专业的网上作业管理系统的设计与研究[J]. 福建电脑 2009(09)

- [24].一种轻量级分布式作业管理系统的设计与实现[J]. 科研信息化技术与应用 2019(01)

- [25].基于云平台的在线作业管理系统的设计与实现[J]. 软件工程 2016(07)

- [26].电子作业管理系统的可行性设计与实现[J]. 安徽电子信息职业技术学院学报 2012(02)

- [27].高校电子作业管理系统的设计与实现[J]. 软件 2012(09)

- [28].农村电网标准化作业管理系统的设计[J]. 农业科技与装备 2009(03)

- [29].集群并行作业管理系统自动生成器的原理与实现[J]. 信息安全与技术 2015(03)

- [30].中职美术设计学生作业管理系统的设计与实现[J]. 现代交际 2014(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3b7e906ac4c4b26335613dda.html