# 非标电磁环境下的辐射目标快速重构与机理描述

### 论文摘要

随着高速数字印刷电路、无线射频识别系统以及射频器件的迅速发展,电子设备产生的大量辐射电磁干扰噪声严重影响其它设备的正常运行,甚至出现误操作等问题。目前基于标准电磁环境(如电波暗室)的分析方法通常较难判定噪声机理且实验准入门槛高；另一方面,大量民用产品受经济与技术条件限制,一般仅注重功能设计与制造而较难采用电波暗室等分析条件,因此在电磁兼容上出现了所谓“低端产品、高端技术”矛盾。针对上述问题,本文开展了“非标电磁环境下的辐射目标快速重构与机理描述”研究,包括以下三个部分：(1)提出了非标电磁环境下的辐射目标快速重构方法,包括结合电路参数分析与电磁场分析,提出了PCB分布电容及辐射线缆输入电容修正方法、辐射线缆共模电流的全波分析模型以及辐射线缆共模阻抗修正方法。(2)提出了非标电磁环境下的辐射干扰机理描述方法,包括建立了共模、差模辐射模型,利用亥姆霍兹方程和洛仑兹条件分析了共模、差模辐射特性,并提出基于波阻抗原理的辐射干扰机理描述方法。(3)采用上述方法,分析并研究了基于RFID芯片的智能读卡器、电力线载波通讯装置、无线通讯设备、无线扩音器和商用电子秤产生的辐射电磁干扰噪声,并提出了相应的辐射噪声抑制策略。理论分析与实验结果表明,采用本文方法能够有效地提取辐射目标特征,诊断辐射噪声生成机理,据此设计的噪声抑制策略能够有效地降低电子设备产生的辐射电磁干扰,并通过GB 9254标准。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 电磁兼容技术背景

- 1.2 辐射电磁干扰（辐射发射）标准及其测试环境

- 1.2.1 辐射电磁干扰（辐射骚扰）测试标准

- 1.2.2 辐射电磁干扰（辐射骚扰）测试环境

- 1.3 辐射目标重构国内外研究现状

- 1.4 干扰目标辐射机理描述国内外研究现状

- 1.5 本课题的研究意义与研究内容

- 第2章 非标电磁环境下的辐射目标快速重构

- 2.1 电压驱动模型

- 2.2 PCB分布电容及辐射线缆输入电容修正方法

- 2.3 辐射线缆共模电流的全波分析模型

- 2.4 辐射线缆共模阻抗修正方法

- 2.4.1 电偶极子辐射模型

- 2.4.2 细长直天线辐射模型

- 第3章 非标电磁环境下的辐射干扰机理描述

- 3.1 辐射噪声源建模

- 3.1.1 电偶极矩模型（共模模型）

- 3.1.2 磁偶极矩模型（差模模型）

- 3.2 辐射噪声机理诊断方法

- 3.3 辐射特性分析

- 第4章 辐射电磁干扰噪声综合分析、诊断与抑制

- 4.1 基于RFID芯片的智能读卡器辐射噪声分析、诊断与抑制

- 4.1.1 问题描述

- 4.1.2 射频识别系统辐射干扰特征提取

- 4.1.3 射频识别系统辐射电磁干扰噪声抑制方法

- 4.1.4 实验结果与分析

- 4.2 基于铁氧体磁环的辐射噪声抑制方法

- 4.2.1 PLC线缆共模电流提取

- 4.2.2 基于铁氧体磁环的PLC辐射噪声抑制方法

- 4.2.3 PLC线缆共模电流提取验证实验

- 4.2.4 PLC线缆共模电流抑制验证实验

- 4.2.5 PLC辐射噪声抑制验证实验

- 4.3 基于共模限流线圈的无线通讯设备辐射噪声抑制方法

- 4.4 无线扩音器辐射噪声机理诊断

- 4.5 商用电子秤辐射噪声分析、诊断与抑制

- 第5章 结论

- 参考文献

- 在读期间发表的学术论文及研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电磁环境认知一般方法的思考[J]. 航天电子对抗 2020(01)

- [2].舰船系统电磁环境效应要求与试验评估[J]. 火控雷达技术 2020(01)

- [3].海上电磁环境监测现状研究与应用展望[J]. 中国海事 2020(09)

- [4].电磁环境测试浅析[J]. 中国无线电 2018(05)

- [5].“电磁环境效应与防护技术研究”专题序言[J]. 装备环境工程 2017(04)

- [6].系统电磁环境效应要求和试验评估研究[J]. 装备环境工程 2019(09)

- [7].复杂电磁环境效应分析及环境控制实现与研究[J]. 电子世界 2018(14)

- [8].维护空中电波秩序,营造和谐电磁环境[J]. 信息化建设 2014(06)

- [9].典型雷达电磁环境效应特征数据模拟系统[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2019(04)

- [10].城市典型区域电磁环境调查与研究[J]. 甘肃科技 2018(19)

- [11].电磁环境复杂度量化及展现方法[J]. 电子信息对抗技术 2018(06)

- [12].浅析民航导航台站电磁环境的保护[J]. 科技风 2019(11)

- [13].高效率一体化电磁环境测试平台的设计和应用[J]. 中国无线电 2015(10)

- [14].基于区间数理论的考场电磁环境评价[J]. 西南民族大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [15].机动通信系统的电磁环境效应分析与控制[J]. 通信技术 2013(07)

- [16].一种改进的电磁环境复杂度定量评估方法[J]. 微波学报 2011(06)

- [17].电磁环境效应内涵研究[J]. 中国电子科学研究院学报 2010(03)

- [18].检测电磁环境的构建与评估方法研究[J]. 通信技术 2010(11)

- [19].基于电磁环境与用频设备相关性的复杂度评估[J]. 通信对抗 2017(03)

- [20].威胁电磁环境适应性试验与评估技术[J]. 航天电子对抗 2017(01)

- [21].暗室内电磁环境效应试验场构建研究[J]. 中国无线电 2009(11)

- [22].威胁电磁环境的分级方法[J]. 航天电子对抗 2013(06)

- [23].复杂网络电磁环境构设应把握三个关键环节[J]. 国防科技 2014(02)

- [24].复杂电磁环境认知研究综述[J]. 航天电子对抗 2020(02)

- [25].机场电磁环境的评估方式之研究[J]. 数字通信世界 2018(10)

- [26].宽频带电磁环境监测系统的设计与实现[J]. 中国无线电 2017(07)

- [27].江苏参与电磁环境测试 保障边境安全[J]. 上海信息化 2012(11)

- [28].电磁环境要求对城市输电线路建设的制约[J]. 云南电力技术 2016(02)

- [29].武器装备电磁环境适应性分析方法研究[J]. 通信对抗 2010(02)

- [30].关于电离层测高仪电磁环境测试方法的研究[J]. 中国无线电 2015(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3b8f1d4be5d9c6970fd0e80e.html