# 掺铕硼酸盐玻璃制备与光谱性能研究

### 论文摘要

研究采用高温熔融法合成了不同系统和组成的掺铕玻璃材料,利用透过-吸收光谱、激发光谱和荧光光谱光谱仪测试分析了该系列材料的透射光谱、吸收光谱、激发光谱和荧光光谱,并结合J-O理论研究分析了硼酸盐玻璃系统的光谱性能。研究发现,铕在硼酸盐玻璃系统的荧光性能较好,其后依次是硅酸盐玻璃和磷酸盐玻璃,但是硅酸盐玻璃中Eu3+离子的荧光峰蓝移。在此基础上,详细研究了铕硼酸盐玻璃系统的光谱性能。选择玻璃的主要成分为SiO2-Al2O3-B2O3,通过加入不同的碱金属氧化物（Li2O、Na2O、K2O）、碱土金属氧化物（MgO、CaO、SrO）和稀土共掺氧化物（Y2O3、Dy2O3、Tb2O3）来改善玻璃材料的光谱性能。结果表明,硼酸盐玻璃荧光材料的荧光光谱主要由5D0→7F1（590nm）、5D0→7F2（617nm）和5D0→7F4（699nm）组成,主发射峰为5D0→7F2的跃迁发射;材料的激发光谱主要由240nm～300nm的电荷迁移带、7F0→5DJ及以上能级的跃迁吸收,其中以7F0→5L6（390nm）的激发峰值最大,监测波长为618nm。研究还发现碱土金属氧化物和碱金属氧化物对三价铕的红色光发射（5D0→7F2）影响很大,其荧光强度按着SrO→CaO→MgO和K2O→Li2O→Na2O逐渐增强。稀土共掺氧化物对玻璃的光谱性能影响很大,单掺Dy3+和Y3+可以获得增强的Eu3+离子荧光发射,尤其以Dy3+的增强最大;共掺时,Eu3+离子的荧光发射减弱;而且除了Y3+以外,在可见光区有发射的稀土离子在该系统中具有荧光发射,影响了Eu3+离子的荧光色性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 基础理论

- 1.1 稀土元素基础

- 1.2 固体发光基础

- 1.3 发光材料特性及表征

- 第二章 铕掺杂玻璃及制备

- 2.1 铕掺杂玻璃的研究状况

- 3+离子的能级结构及光谱特点'>2.2 EU3+离子的能级结构及光谱特点

- 2.3 铕掺杂玻璃的制备方法

- 2.4 论文研究目的和内容

- 2.5 试验设计

- 3+离子光谱性能研究'>第三章 不同玻璃系统EU3+离子光谱性能研究

- 3+磷酸盐玻璃光谱性能研究'>3.1 EU3+磷酸盐玻璃光谱性能研究

- 3+离子光谱性能研究'>3.2 硅酸盐玻璃EU3+离子光谱性能研究

- 3+离子光谱性能研究'>3.3 硼酸盐玻璃中EU3+离子光谱性能研究

- 3.4 小结

- 3+掺杂SiO2-AL2O3-B2O3硼酸盐玻璃研究'>第四章 EU3+掺杂SiO2-AL2O3-B2O3硼酸盐玻璃研究

- 4.1 玻璃制备

- 4.2 玻璃物理性能

- 4.3 碱土金属氧化物对玻璃光谱性能的影响

- 4.4 碱金属氧化物对玻璃光谱性能的影响

- 2O3 对玻璃光谱性能的影响'>4.5 Y2O3对玻璃光谱性能的影响

- 4.6 镧系稀土共掺杂对玻璃光谱性能的影响

- 2O3 含量对玻璃光谱性能的影响'>4.7 EU2O3含量对玻璃光谱性能的影响

- 2O3 含量对玻璃光谱性能的影响'>4.8 B2O3含量对玻璃光谱性能的影响

- 4.9 分析讨论

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3bad2f11c620aebce0b16ccb.html