# 基于聚苯胺及其纳米复合物为信号放大器件电化学免疫传感器研究

### 论文摘要

免疫传感器是利用抗原对抗体（抗体对抗原）的特异性识别功能而制成的,它不仅减少了分析时间,而且以其高灵敏度、特异性、和稳定性,已逐渐应用于医药、环境、食品检测领域。电化学免疫传感器因为灵敏度高,仪器设备简单等优点,引起大家广泛的兴趣。本论文以肿瘤标志物中的癌胚抗原（CEA）、促甲状腺激素（TSH）、免疫球蛋白G （IgG）为模型,建立基于聚苯胺及其纳米复合物为信号放大器件电化学免疫传感器研究,其主要内容包括以下四章：第一章：绪论。主要包括了（1）电化学免疫传感器的介绍及应用前景；（2）肿瘤标记物的介绍和本论文中检测物CEA、 TSH、 IgG的介绍；（3）聚苯胺和聚苯胺纳米复合材料的介绍及其在电化学免疫传感器中的应用；（4）主要研究内容的介绍。第二章：我们应用聚苯胺纳米纤维和辣根过氧化氢酶作为生物分子标记物,固定有癌胚抗原抗体的核壳型Au/Fe3O4磁性复合纳米材料作为免疫探针,同时应用磁控的流动注射设备来制得一种新型的均相夹心式免疫传感器。在优化的条件下,该免疫传感器对癌胚抗原在1.0pgmL-1～50 ngmL-1的浓度范围内呈现良好的线性关系,检测限为0.1 pgmL-1。第三章：我们合成了纳米金掺杂聚苯胺纳米微球（GPG）作为生物分子标记物,来制备检测促甲状腺激素的电化学免疫传感器。在优化的条件下,该免疫传感器对促甲状腺激素检测的线性范围是0.01～20μIUmL-1,检测限为0.005 μIU mL-1第四章：本实验通过合成聚苯胺纳米复合材料（GPG）作为信号放大器件构建电化学免疫传感器来检测免疫球蛋白G。信号放大机制是基于GPG中的金纳米粒子在NaBH4的作用下还原对硝基苯酚（NP）为对氨基苯酚（AP）,然后AP在电子媒介体的作用下被氧化为对胺醌（QI）, QI在NaBH4的作用下又被还原为AP。该免疫传感器对免疫球蛋白G检测的线性范围是0.01 pg mL-1～100 ng mL-1,检测限为1.0fgmL-1。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 免疫传感器简介

- 1.1.1 电化学免疫传感器的原理

- 1.1.2 电化学免疫传感器的分类

- 1.1.3 电化学免疫传感器中生物分子的固定方法

- 1.1.4 电化学免疫传感器的发展前景

- 1.2 肿瘤标志物

- 1.3 聚苯胺及其复合纳米材料在电化学免疫分析中的应用

- 1.3.1 聚苯胺的结构

- 1.3.2 聚苯胺的合成方法

- 1.3.3 聚苯胺纳米复合材料

- 1.3.4 聚苯胺及其纳米复合材料在电化学免疫传感器中的应用

- 1.4 本论文的研究内容

- 第二章 聚苯胺纳米纤维作为信号放大器件癌胚抗原电化学免疫传感器研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 材料与试剂

- 2.2.2 仪器与设备

- 3O4磁性复合纳米材料的制备和功能化'>2.2.3 核壳型Au/Fe3O4磁性复合纳米材料的制备和功能化

- 2.2.4 聚苯胺纳米纤维（MPANF）的制备和生物分子的组装

- 2.2.5 流动注射电化学免疫分析

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 材料的表征

- 2.3.2 免疫传感器的电化学表征

- 2.3.3 实验条件的优化

- 2.3.4 传感器的性能

- 2.3.5 免疫传感器的重现性、选择性和稳定性

- 2.3.6 实际样品的检测

- 2.4 小结

- 第三章 纳米金掺杂聚苯胺微球作为信号放大器件促甲状腺激素电化学免疫传感器研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 材料与试剂

- 3.2.2 仪器与设备

- 3.2.3 纳米金掺杂的聚苯胺微球（GPG）的制备

- 3.2.4 聚苯胺复合纳米材料标记物（GPG/HRP-anti-TSH）的制备

- 3.2.5 电化学免疫传感器的构建

- 3.2.6 电化学检测方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 复合纳米材料的表征

- 3.3.2 免疫传感器的电化学表征

- 3.3.3 不同信标抗体的比较

- 3.3.4 实验条件的优化

- 3.3.5 免疫传感器对TSH的电化学响应

- 3.3.6 免疫传感器的重现性、选择性和稳定性

- 3.3.7 实际样品的检测

- 3.4 小结

- 第四章 无酶电催化聚苯胺纳米复合物作为信号放大器件IgG电化学免疫传感研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 材料与试剂

- 4.2.2 聚苯胺纳米复合材料（GPG）的制备及生物分子的标记

- 4.2.3 免疫传感器的制备

- 4.2.4 电化学检测方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 聚苯胺复合纳米材料（GPG）的表征

- 4.3.2 电极的电化学阻抗表征

- 4.3.3 聚苯胺纳米复合材料（GPG）对对硝基苯酚（NP）的催化过程表征

- 4.3.4 免疫传感器对免疫球蛋白G的电化学响应

- 4.3.5 免疫传感器的重现性、选择性和稳定性

- 4.3.6 回收率的检测

- 4.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历和在读期间发表的学术论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3baed6486ba48515d960b909.html