# 液相环境下飞秒激光烧蚀金属靶材的机理

### 论文摘要

飞秒激光与材料相互作用产生的一些奇妙现象引起了研究者的极大关注。当飞秒脉冲激光以材料烧蚀阈值附近的能量密度入射到靶材表面时,会发生激光烧蚀,产生纳米粒子。纳米粒子的大小和激光能量密度,脉冲宽度,波长等参数有关,但是在气相环境之制备的金属纳米颗粒大小不易控制,易团簇,而且实验条件要求比较高。因此在液相环境下激光烧蚀制备纳米粒子成为人们研究的热点。然而对液相环境下飞秒激光的烧蚀机理以及液体对激光烧蚀的影响还不清楚,因此研究液体对飞秒激光烧蚀的影响及其机理有助于进一步研究如何制备更好的纳米粒子提供理论支持。本文首先介绍了飞秒激光技术概况、飞秒激光与物质相互作用的原理及其表现出来的新特征、然后概述了飞秒激光的主要应用以及飞秒激光烧蚀靶材制备纳米粒子的研究进展,飞秒激光与物质相互作用的理论研究概况以及在液体环境下飞秒激光烧蚀制备纳米粒子的研究现状。其次介绍了飞秒激光与金属相互作用机理的理论模型,并在经典双温模型的基础上,建立了描写液相环境下飞秒激光烧蚀金属材料修正模型。然后以铜靶为例,对水膜环境下飞秒激光烧蚀金属靶材的动力学过程进行了数值模拟,并分析讨论了在不同水膜深度下电子和晶格温度随时间演化的规律,以及水膜深度和激光能量密度对飞秒激光烧蚀金属靶材制备纳米粒子的形貌的影响。结果表明:水膜深度越深,激光能量损失越多,晶格的耦合时间越短,越有利于制备小粒径的纳米粒子;激光能量密度越大,电声耦合时间越长,越不利于制备小粒径的纳米粒子。由于水对激光的吸收特性,在实验中必须选择合理的水膜深度和激光能量密度,才能发生烧蚀,产生纳米粒子。通过对液相环境下飞秒激光烧蚀金属靶材的研究,建立的液体环境下的双温模型较好的说明了水膜下的金属靶材的动力学过程,不仅能解释水膜深度对烧蚀的影响,而且说明了能量密度对烧蚀的影响,为制备高质量的纳米粒子提供了理论线索。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 激光烧蚀金属靶材制备纳米粒子的研究现状

- 1.3 飞秒激光与金属相互作用的理论研究概况

- 1.4 本文研究的主要内容

- 2 飞秒激光烧蚀位于液体中的金属靶材的机理

- 2.1 液态环境下激光烧蚀金属靶材的热过程

- 2.2 液态环境下飞秒激光烧蚀靶材的修正双温模型

- 2.3 水膜深度对飞秒激光烧蚀金属靶材的影响

- 2.4 液体环境下飞秒激光能量密度对烧蚀特性的影响

- 3 总结与展望

- 3.1 总结

- 3.2 本文创新之处

- 3.3 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 计算程序

### 相关论文文献

- [1].一种用于微波等离子体原子发射光谱的新型激光烧蚀室的研制与应用[J]. 分析化学 2020(10)

- [2].激光烧蚀掺杂金属聚合物推力产生过程数值模拟[J]. 推进技术 2017(02)

- [3].浅谈激光烧蚀技术的应用及研究进展[J]. 科技资讯 2014(04)

- [4].激光烧蚀进样-电感耦合等离子体质谱法测定电流斑中金属元素[J]. 理化检验(化学分册) 2010(10)

- [5].强激光烧蚀铝靶实验及数值模拟[J]. 北京理工大学学报 2018(10)

- [6].木材激光烧蚀设备总体结构设计[J]. 林业机械与木工设备 2015(02)

- [7].激光烧蚀-多接收电感耦合等离子体质谱测定铀颗粒物中铀全同位素比值[J]. 分析化学 2015(05)

- [8].激光烧蚀光谱-电感耦合等离子体质谱联用技术应用进展[J]. 中国无机分析化学 2011(03)

- [9].含铝炸药在激光烧蚀下的发射光谱分布及瞬态温度测量[J]. 含能材料 2018(08)

- [10].高反射率抗激光烧蚀涂层的制备及数值模拟研究（英文）[J]. 无机材料学报 2016(08)

- [11].激光烧蚀光谱-电感耦合等离子体质谱联用技术在地质分析中的应用[J]. 质谱学报 2012(04)

- [12].飞秒脉冲激光烧蚀靶材机理的探讨[J]. 湖北第二师范学院学报 2010(08)

- [13].木材胶合界面微观结构样品制备新方法——激光烧蚀技术[J]. 林业科学 2018(04)

- [14].激光烧蚀碳掺杂液态工质推力性能实验研究[J]. 中国激光 2017(02)

- [15].激光烧蚀-多接收电感耦合等离子体质谱法测定铀颗粒物中铅杂质的同位素比值[J]. 分析化学 2016(07)

- [16].飞秒多脉冲激光烧蚀金属过程中的能量剩余现象[J]. 强激光与粒子束 2009(11)

- [17].激光驱动飞片过程中激光烧蚀深度的计算[J]. 强激光与粒子束 2010(11)

- [18].样品形态对燃煤的激光烧蚀特性影响分析[J]. 光学学报 2009(04)

- [19].纳秒激光加工和热处理对纯铝表面润湿性的影响[J]. 机械工程材料 2020(05)

- [20].飞秒脉冲激光烧蚀金属的机理分析[J]. 激光与红外 2019(04)

- [21].多脉冲飞秒激光烧蚀中反射率的变化对激光烧蚀阈值影响的研究[J]. 华北科技学院学报 2017(04)

- [22].用激光诱导击穿光谱测量铝合金的激光烧蚀阈值[J]. 强激光与粒子束 2013(03)

- [23].纳秒激光烧蚀下液态金属表面微结构的形成(英文)[J]. 中国光学 2011(01)

- [24].掺杂红外染料聚叠氮缩水甘油醚工质激光烧蚀推进性能优化探索[J]. 物理学报 2018(18)

- [25].飞秒激光烧蚀不锈钢的实验研究[J]. 机械设计与制造 2015(01)

- [26].真空条件下不同波长固体激光烧蚀单晶硅的实验研究[J]. 中国光学 2014(03)

- [27].低合金钢断口化学成分的激光烧蚀电感耦合等离子体质谱原位统计分布分析表征[J]. 冶金分析 2012(05)

- [28].激光烧蚀-电感耦合等离子体质谱法在食品接触金属材料镀层及其基材分析中的应用[J]. 理化检验(化学分册) 2019(07)

- [29].激光烧蚀微推力器聚合物靶材的烧蚀特性[J]. 中国激光 2018(07)

- [30].飞秒激光烧蚀加工恒弹性合金的规律研究[J]. 激光与红外 2015(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3bb906227d3c610538642374.html