# 涂层声学特性检测与弹性常数反演表征方法研究

### 论文摘要

涂层材料现已广泛应用于航空航天、机械、石油、化工、核电及微器件与微制造等领域，其主要功能是防腐蚀、耐摩擦、抗氧化等表面防护。鉴于涂层在工业领域的应用越来越广泛，现代工业对装备可靠性、安全性的要求不断提高，涂层强度和失效分析越来越重要，同时涂层力学性能的表征可以及时对工业镀覆技术进行改进提供指导。在需要评价的力学性能中，弹性常数是最重要的参数之一。V(f,z)分析方法是一种频域处理方法，本课题应用该分析方法对涂层材料的弹性常数进行了反演表征方法研究。主要研究内容如下：(1)针对涂层类材料弹性常数测量系统小步进、高精度要求，优化了实验室原有的小尺寸材料弹性常数测量系统，研制了水平校准装置，提高了被测试件的水平度，保证系统满足涂层类材料弹性常数测量的高精度要求。分析了V(f,z)分析方法的理论模型，并以块体不锈钢为被测试件进行了实验研究，实验结果表明，应用V(f,z)分析方法可以得到被测试件的频散曲线。(2)根据涂层试件研究需要对涂层加工原理与加工工艺进行了研究。搭建了实验室用小型电镀镍系统。优化了电镀镍的工艺流程，针对不同的基体进行了电镀镍实验，制作了半无限域涂层材料和薄板涂层材料。电镀结果表明，采用简化的电镀镍工艺，可以制作出满足测试要求的涂层材料。(3)利用涂层材料弹性常数超声无损检测系统，分别采用点聚焦PVDF探头和线聚焦PVDF探头对半无限域涂层材料和薄板涂层材料进行了实验研究。利用V(f,z)分析方法求得了涂层材料的频散曲线。通过改变涂层镍的纵波波速和横波波速，得到不同的理论频散曲线，将其与实验求得的频散曲线相拟合，进而反算出涂层镍的弹性常数。实验结果表明，应用V(f,z)分析方法求得实验频散曲线，进而反演涂层的弹性常数是可行的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状及发展趋势

- 1.2.1 谐振频谱法

- 1.2.2 纳米压痕法

- 1.2.3 拉伸试验法

- 1.2.4 弯曲试验法

- 1.2.5 超声波速法

- 1.3 本课题来源及主要研究内容

- 第2章 涂层材料超声传播特性与V（f,z）分析方法的理论建模

- 2.1 半无限域涂层材料的理论模型

- 2.2 薄板涂层材料的理论模型

- 2.3 V（f,z）分析方法

- 2.4 本章小结

- 第3章 涂层材料弹性常数超声无损检测系统

- 3.1 测量系统改进

- 3.2 基于V（f,z）分析方法的不锈钢试件弹性常数测量

- 3.3 本章小结

- 第4章 涂层试件的制备

- 4.1 涂层试件加工原理

- 4.1.1 法拉第定律

- 4.1.2 电流效率

- 4.2 电镀系统搭建及加工工艺

- 4.2.1 系统的主要功能

- 4.2.2 系统的主要技术参数

- 4.2.3 系统的操作步骤

- 4.2.4 电镀镍的工艺流程

- 4.3 电解质溶液

- 4.3.1 电解质溶液中的物质传递方式

- 4.3.2 电解质溶液的电导率

- 4.4 涂层试件加工质量研究

- 4.5 本章小结

- 第5章 涂层材料频散曲线的实验测量与弹性常数反演的实验研究

- 5.1 涂层材料频散曲线的实验测量

- 5.1.1 半无限域涂层材料频散曲线的实验测量

- 5.1.2 薄板涂层材料频散曲线的实验测量

- 5.2 涂层材料弹性常数的反演

- 5.2.1 半无限域涂层材料弹性常数的反演

- 5.2.2 薄板涂层材料弹性常数的反演

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间所获得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].硅酸盐保温节能涂层最新研究进展[J]. 中外企业家 2017(09)

- [2].二维材料调控阻氢涂层研究进展[J]. 化工学报 2017(S1)

- [3].高速电弧喷涂铝基涂层在模拟深水环境下的腐蚀行为及改进研究[J]. 天津科技 2017(10)

- [4].阻氢渗透涂层的研究现状及进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [5].基于内聚力单元的弹性涂层多颗粒冲蚀机理[J]. 中国民航大学学报 2020(01)

- [6].多弧离子镀制备氮化铬基涂层及其摩擦学性能研究[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [7].氧化物陶瓷阻氚涂层的研究进展[J]. 表面技术 2020(04)

- [8].合金化元素对微弧氧化涂层的影响[J]. 科技创新与应用 2020(12)

- [9].高耐磨甲板防滑涂层的制备及其性能研究[J]. 中国舰船研究 2020(04)

- [10].阴极保护对管道涂层腐蚀的影响[J]. 科技视界 2017(07)

- [11].涂层纺织品研究进展[J]. 纺织科技进展 2015(01)

- [12].高速电弧喷涂FeMnCrAl/Cr_3C_2涂层的组织及抗高温氧化性能[J]. 材料热处理学报 2010(12)

- [13].两种电弧离子镀Ni-Co-Cr-Al-Si-Y涂层的高温氧化行为[J]. 金属学报 2009(08)

- [14].封严涂层材料及应用[J]. 材料开发与应用 2008(04)

- [15].海洋环境设备涂层老化和失效的影响因素研究[J]. 装备环境工程 2020(02)

- [16].降低等离子喷涂涂层孔隙率的研究进展[J]. 机械工程材料 2020(05)

- [17].硅钢涂层机的改进与涂层膜厚的控制[J]. 轧钢 2016(06)

- [18].激光熔覆涂层的研究现状[J]. 中国陶瓷 2017(04)

- [19].示范快堆涂层的应用[J]. 电镀与涂饰 2020(20)

- [20].铱涂层的制备及性能[J]. 稀有金属材料与工程 2014(10)

- [21].微胶囊自修复技术及其在粘接涂层中的应用[J]. 中国胶粘剂 2010(07)

- [22].我国3LPE涂层的发展前景[J]. 油气储运 2009(05)

- [23].涂层缓释BB肥在棉花生产中的应用[J]. 磷肥与复肥 2008(05)

- [24].价值涂层、政治正确与自我规训[J]. 广州大学学报(社会科学版) 2019(06)

- [25].锆合金表面耐事故涂层研究进展[J]. 核科学与工程 2020(02)

- [26].新型内防涂层在胜利油田的适应性研究[J]. 内蒙古石油化工 2020(07)

- [27].超疏水自清洁涂层的研究进展[J]. 现代涂料与涂装 2017(03)

- [28].铜铝镍石墨可磨耗涂层热稳定性试验研究[J]. 热喷涂技术 2017(01)

- [29].零件表面耐磨耐蚀多层涂层的结构设计[J]. 企业导报 2015(05)

- [30].温度对三种含缺陷涂层耐腐性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2015(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3bc1884f73e334a6710510c0.html