# 基于FCM和模糊Petri网的变压器故障诊断方法研究

### 论文摘要

变压器是电力系统中至关重要的设备之一,其运行状态直接关系到电力系统运行的可靠性与安全性。变压器一旦发生故障,通常会引起一定的经济损失。因此,必须加强对变压器运行以及故障的监测。变压器油中溶解气体的成分和含量是变压器内部故障的直接反映,是故障诊断的直接手段之一,配合变压器预防性试验能够更精确地检测到故障的发生位置。本文针对变压器故障诊断,主要做了以下研究工作:第一,围绕变压器油中溶解气体成分和含量的分析,本文介绍了三比值法在变压器故障诊断中存在的边界敏感、编码不全等缺陷,在此基础上,引入了基于FCM算法的变压器故障分类方法。根据实际的需求,提出了对传统的FCM训练参数进行改进的方法,以达到更加完善的聚类效果。通过Matlab编程,验证了FCM算法在变压器故障分类中的应用,是高效准确的。第二,本文首次以FCM算法故障分类以及变压器预防性试验结果为基础,构建了一种模糊Petri网变压器故障定位模型,该模型可同时满足条件完备和条件不完备两种情况下的使用。完成了模糊Petri网故障定位模型的数学模型的推导以及推理算法的实现。本文构建的模糊Petri网推理算法将故障模型转化为数学矩阵,通过矩阵运算,推出最终结论。同时,本文以Matlab为编程工具,实现了该模型数学推理的仿真。通过实例证明,该模型是正确的。第三,FCM算法以DGA数据为基础,能够比较好的实现变压器故障现象的划分,但是对于故障为绕组故障还是铁芯故障不能给出确切的答案,即不能判别故障的原因;而模糊Petri网模型能够利用变压器故障的现象（包括FCM诊断结果以及预防性试验结果）,建立故障现象与故障原因相对应的诊断模型,因此,在故障现象已知的情况下,根据建立的诊断模型便能推出故障原因,不过Petri网在大宗数据处理上却存在着缺陷。因此,本文将FCM算法与模糊Petri网结合在一起,实现两种方法的互补,既实现了故障现象的分类,又实现了故障原因的分析定位。第四,本文以FCM分类算法和模糊Petri网为核心,以VC++和Matlab混合编程为基础,设计并完成了变压器故障诊断软件的开发。该软件实现了变压器故障诊断快速准确的目的,特别是满足了变压器故障定位的要求,操作简单,诊断过程清晰明确,诊断结果准确可见。通过变电站现场运行数据,验证了本系统在变压器故障分类以及定位上是准确的、实用的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 论文研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文主要研究内容

- 1.4 本文创新点

- 2 变压器故障分类及诊断方法

- 2.1 变压器故障分类

- 2.2 传统变压器故障诊断技术

- 2.2.1 DGA技术及诊断方法

- 2.2.2 预防性电气试验

- 2.3 智能诊断方法

- 2.4 本章小结

- 3 基于FCM算法的变压器故障分类

- 3.1 模糊数学概述

- 3.2 动态模糊聚类

- 3.3 FCM聚类算法分析

- 3.3.1 FCM算法流程

- 3.3.2 FCM算法的Matlab实现

- 3.4 FCM算法的变压器故障诊断实例

- 3.4.1 特征气体含量参数法

- 3.4.2 改进型特征气体含量参数法

- 3.4.3 FCM算法的优势

- 3.5 本章小结

- 4 模糊Petri网变压器故障定位模型

- 4.1 基本Petri网概述

- 4.1.1 Petri网基本概念

- 4.1.2 Petri网基本特性

- 4.1.3 基本Petri网分析方法

- 4.2 基于变压器故障诊断的模糊Petri网定义

- 4.2.1 经典模糊Petri网概念

- 4.2.2 基于故障诊断的改进模糊Petri网

- 4.3 模糊Petri网变压器诊断模型

- 4.3.1 模糊Petri网故障诊断模型

- 4.3.2 改进模糊Petri网的推理机制

- 4.3.3 推理算法的Matlab实现

- 4.4 小结

- 5 FCM算法与模糊Petri网的融合

- 5.1 FCM与模糊Petri网融合的模型

- 5.2 融合模型的算法

- 5.2.1 数学推理

- 5.2.2 Matlab实现过程

- 5.3 实例诊断

- 5.3.1 完备信息实例

- 5.3.2 不完备信息实例

- 5.3.3 正常实例

- 5.4 本章小结

- 6 基于VC++的变压器故障诊断软件设计

- 6.1 开发环境概述

- 6.2 软件开发及应用

- 6.2.1 该诊断软件的优点

- 6.2.2 程序总体流程概述

- 6.2.3 用户登录界面

- 6.2.4 操作主界面及实例应用

- 6.4 小结

- 7 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 附录Ⅰ

- 附录Ⅱ

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3bd08a506536b4b2caa3034a.html