# 超大粒径沥青混合料设计方法研究

### 论文摘要

近年来,随着交通荷载的不断提高、胎压的不断增加,沥青路面重载交通的车辙问题已成为主要问题。国内外研究表明,适当增加集料尺寸能提高路面的抗车辙能力,同时又不削弱其他方面的性能。本文参照国外的研究成果,对最大公称粒径大于等于37.5mm的超大粒径沥青混合料(SLSM)结构和性能进行研究。本文分析沥青混合料组成结构特性和强度构成机理,提出针对超大粒径沥青混合料(SLSM)的配合比设计方法,并对其体积特性、力学强度特性、路用性能、和技术经济分析进行了系统的研究。研究表明：通过级配设计可知,逐级填充法可以使超大粒径沥青混合料形成骨架密实结构；由成型方法的研究可知,不同成型方法对于超大粒径沥青混合料体积参数具有重要影响；由离散元分析可知,超大粒径沥青混合料强度与粒径大小有密切联系,并且随着粒径增大荷载传递路径愈发简单清晰；由路用性能研究可知,与普通大粒径沥青混合料相比,超大粒径沥青混合料高温稳定性能突出,低温及水稳定性能差别不大。由技术经济评价可知,与常用大粒径沥青混合料相比,超大粒径沥青混合料成本优势明显。同时本文在研究过程中,应用分形理论研究SLSM分维数与体积参数、路用性能之间的关系,提出定量的评价超大粒径沥青混合料的方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 术语及符号

- 图清单

- 表清单

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 大粒径沥青混合料的研究概况

- 1.2.1 大粒径沥青混合料的结构特性和强度构成机理

- 1.2.2 国内外大粒径沥青混合料的设计方法和设计标准

- 1.2.3 国内外大粒径沥青混合料力学特性及路用性能

- 1.2.4 国内外研究总结

- 1.3 主要研究内容及技术路线

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 1.3.3 预期目标

- 第二章 超大粒径沥青混合料（SLSM）组成设计研究

- 2.1 集料级配设计

- 2.1.1 粗细集料的划分

- 2.1.2 粗集料级配设计

- 2.1.3 细集料级配设计

- 2.2 集料级配合成

- 2.2.1 粗细集料合成级配计算

- 2.2.2 初步确定级配

- 2.2.3 沥青最佳用量

- 2.2.4 合成级配的检验

- 2.2.5 级配优化

- 2.3 SLSM成型方法研究

- 2.3.1 基于旋转压实（SGC）的SLSM成型方法研究

- 2.3.2 基于马歇尔大型击实的SLSM成型方法研究

- 2.3.3 基于振动成型的SLSM成型方法研究

- 2.3.4 不同成型方法的对比分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于分形理论的超大粒径沥青混合料（SLSM）级配分析

- 3.1 分形理论及其在沥青混合料研究中的应用

- 3.2 SLSM分维数分析

- 3.2.1 SLSM-40分维数计算

- 3.2.2 SLSM-50分维数计算

- 3.2.3 SLSM-50与SLSM-40分维数对比分析

- 3.2.4 SLSM分维数与体积参数

- 3.3 本章小结

- 第四章 超大粒径沥青混合料（SLSM）强度形成机理研究

- 4.1 沥青混合料组成结构特性和强度机理

- 4.2 基于离散元法的SLSM强度机理分析

- 4.2.1 PFC2D模型处理

- 4.2.2 模型处理数据分析

- 4.2.3 不同最大公称粒径下模型对比分析

- 4.3 SLSM强度试验分析

- 4.3.1 试验方法

- 4.3.2 无侧限抗压强度试验

- 4.3.3 劈裂试验

- 4.3.4 试验结果分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 超大粒径沥青混合料（SLSM）体积特性研究

- 5.1 SLSM-40体积指标分析

- 5.1.1 SLSM-40设计级配

- 5.1.2 试验结果分析及最佳沥青用量确定

- 5.1.3 SLSM-40沥青膜厚度对体积指标的影响

- 5.1.4 SLSM-40与AC-25体积指标对比分析

- 5.2 SLSM-50体积指标分析

- 5.2.1 SLSM-50设计级配

- 5.2.2 试验结果分析及最佳沥青用量确定

- 5.2.3 SLSM-50沥青膜厚度对体积指标的影响

- 5.2.4 SLSM-50与SLSM-40体积指标对比分析

- 5.3 SLSM体积参数与级配组成关系研究

- 5.3.1 级配类型对空隙率的影响

- 5.3.2 级配组成对体积参数的影响

- 5.4 本章小结

- 第六章 超大粒径沥青混合料（SLSM）路用性能研究

- 6.1 SLSM高温稳定性

- 6.1.1 试件制备

- 6.1.2 试验结果分析

- 6.2 SLSM低温抗裂性

- 6.3 SLSM水稳定性

- 6.4 SLSM路用性能与分维数关系研究

- 6.5 本章小结

- 第七章 超大粒径沥青混合料（SLSM）技术经济特性分析

- 7.1 路用性能优势分析

- 7.1.1 AC-25路用性能分析

- 7.1.2 性能对比分析

- 7.2 SLSM成本优势分析

- 7.2.1 材料成本分析

- 7.2.2 超大粒径沥青混合料路面全寿命周期经济分析

- 7.3 本章小结

- 第八章 结论与展望

- 8.1 结论

- 8.2 主要创新点

- 8.3 展望

- 附录A 原材料技术性能

- A.1 集料

- A.2 沥青

- A.3 填料

- 附录B 本论文试验方法

- B.1 常规试验方法

- B.1.1 成型方法

- B.1.2 Superpave技术标准及试验方法

- B.1.3 强度及力学特性试验

- B.1.4 路用性能试验

- 附录C PFC2D模型处理数据

- 攻读学位期间取得的研究成果

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].节能低排放型温拌沥青混合料在寒冷地区的应用前景[J]. 吉林交通科技 2012(04)

- [2].融雪剂盐冻侵蚀作用对沥青混合料性能影响及劣化机理研究[J]. 新型建筑材料 2019(12)

- [3].公路施工中温拌沥青混合料施工要点分析[J]. 城市建筑 2019(24)

- [4].高寒地区成品橡胶沥青混合料的低温性能及评价方法[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [5].温拌沥青混合料的应用研究[J]. 城市道桥与防洪 2019(12)

- [6].冻融循环条件下两种环保型透水沥青混合料的性能衰变分析[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [7].沥青胶结料对浇筑式沥青混合料指标影响分析[J]. 公路 2020(01)

- [8].基于能量法的浇注式沥青混合料疲劳特性分析[J]. 青海交通科技 2019(06)

- [9].复合浇筑式沥青混合料在钢桥面铺装中的应用研究[J]. 市政技术 2020(01)

- [10].沥青混合料动态模量主曲线方法对比分析[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [11].路桥施工中沥青混合料试验检测方法[J]. 四川建材 2020(03)

- [12].基于劲度模量分析的橡胶沥青混合料疲劳寿命研究[J]. 工程力学 2020(04)

- [13].高粘沥青与沥青混合料性能对比研究[J]. 四川水泥 2020(02)

- [14].排水沥青混合料与常规上面层沥青混合料技术性对比分析[J]. 西部交通科技 2019(12)

- [15].延庆崇礼高速公路沥青混合料低温性能试验研究[J]. 科学技术与工程 2020(14)

- [16].注重理论与实践结合的《沥青与沥青混合料》教学改革探讨[J]. 科技视界 2020(14)

- [17].温拌沥青及温拌沥青混合料性能研究[J]. 交通科技 2020(02)

- [18].温拌沥青混合料在生产阶段的节能减排量化分析[J]. 材料导报 2020(S1)

- [19].细集料沥青混合料的微观形貌及界面黏附性能[J]. 筑路机械与施工机械化 2020(06)

- [20].基于高黏剂改性透水沥青混合料的工艺对比研究[J]. 中外公路 2020(03)

- [21].基于沥青损伤等效的沥青混合料火烧评价方法研究[J]. 中外公路 2020(03)

- [22].基于不同温拌机理的沥青混合料性能研究[J]. 山东交通科技 2020(03)

- [23].盐雾环境作用周期变化对沥青混合料性能影响研究[J]. 公路工程 2020(04)

- [24].麦秸秆增强沥青混合料性能及机理研究[J]. 筑路机械与施工机械化 2020(08)

- [25].冷拌沥青混合料在干线公路上面层的应用及跟踪观测研究[J]. 运输经理世界 2020(03)

- [26].温拌沥青混合料施工技术在公路工程中的应用[J]. 工程技术研究 2020(16)

- [27].温拌沥青混合料在路面工程中的应用研究[J]. 建筑技术开发 2020(16)

- [28].基于加速加载试验的温拌沥青混合料长期性能研究[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [29].高分子裂解物半温拌沥青混合料压实特性研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(06)

- [30].高模量沥青混合料抗车辙性能研究[J]. 福建交通科技 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3beac5fefe8f80254332cf7d.html