# 单元式玻璃幕墙设计与施工技术探讨

（深圳市方大建科集团有限公司，广东深圳518000）

摘要：单元式玻璃幕墙近年在我国城市迅速发展，单元式玻璃幕墙以其灵动、简捷、低廉的特点占据着幕墙的优势地位，只有掌握其设计和整个施工过程中的要点，才能确保玻璃幕墙工程的结构安全和重要使用功能。

关键词：单元式玻璃幕墙；设计；施工技术

所谓的单元式幕墙，是指由各种墙面权与支承框架在工厂制成完整的幕墙结构基本单位，直接安装在主体结构上的建筑幕墙。而单元式幕墙作为建筑物的一种外围护结构，对提高建筑的整体美观效果有着极大帮助，因而在建筑施工中得到广泛应用。基于此，本文就单元式玻璃幕墙设计与施工技术探讨。

1单元式幕墙的概念及其特点

所谓的单元式幕墙，就是以单元组件为基础通过插接的方式，组成一个整体的外围护墙，在建筑主体结构上设置竖框对单元组件进行支撑，构成幕墙的每个组件都是工厂中加工好的，并组装成形施工的时候只要将组装好的幕墙进行安装即可。随着现代化建设的普及，幕墙这种施工技术也更加完善，使用幕墙的建筑在外观上都很时尚，富有个性，同时也能够满足人们的生活与工作的需求。但是，这种技术也存在一个缺陷，那就是存放十分不方便，占地面积大，并且组装过程中很容易受到破坏。

2单元式玻璃幕墙的设计重点

2.1单元式玻璃幕墙节能设计

现代建筑的噪声污染、光源污染、热量损失对建筑质量和环境有较大危害。玻璃采用LOW-E镀膜中空玻璃，玻璃幕墙的反射比不大于0.3。密封材料采用三元乙丙胶条，通过胶条把主框和面板分开，有效阻止室内外热量的传递，达到节能要求。通过密封胶条密封，提高单元式玻璃幕墙水密性、气密性等节能要求。

2.2单元式玻璃幕墙气密性能设计

单元式玻璃幕墙系统中，单元左、右竖框设计了三道密封胶条。单元上、下横梁衔接处设计了三道密封胶条。单元式玻璃幕墙的插接面设计三道密封胶条分别为：尘密封胶条、水密封胶条、气密封胶条。单元式玻璃幕墙竖框、横梁分别形成了两个密封腔，满足单元式玻璃幕墙的气密性能要求。采用特殊工艺，将密封胶条准确定位，不会因为温度的变化产生伸缩保持密封可靠。

2.3单元式玻璃幕墙抗震性能设计

幕墙抗震性能指在设计所依据的抗震设防烈度下地震发生时，幕墙构件不发生破坏。单元式玻璃幕墙竖向主受力竖框是由左、右竖框采用插接的机械构造组成一体。一个单元板块的左右两根竖框共同承担一个板块的荷载组合。满足在地震环境影响下不同方向变形及位移要求。单元式玻璃幕墙的主受力竖框和水平插接的横梁要满足变形、位移要求。当地震作用时，按照规范取值，玻璃幕墙要满足抗震要求。

3幕墙在施工过程中的关键环节和一些施工难点

3.1控制要点

通常来说建筑工程中单元式幕墙施工技术的控制要点主要包括了确保防水材料的应用是符合我国相关的施工规范，并且防水材料自身的密封性也应当能够达到我国相应的施工要求。除此之外，建筑工程中单元式幕墙施工技术的控制要点还包括了在在不同的方向上对板块的安装进行调整，即有效提升板块安装的精确性，同时确保相应的接缝质量。

3.2单元式玻璃幕墙的吊装

玻璃幕墙在场内组装完成，被运输到施工地点之后，是通过吊装这个环节实现安装的。在屋面或层间设置卷扬机系统为主要垂直运输，外围安装轨道平行运输，通过卷扬机将版块运输至安装楼层部位通过换钩将板块转移到副钩，通过副钩系统横向移动板块，实现了垂直及水平的全方位移动体系，在完成了整个幕墙的吊装之后，防风拉绳的设置不可忽视。在单元体慢慢就位的时候，上面与下面挨着的两个层次，必须要专门的施工人员监督，帮助施工人员完成两层的对接。

3.3单元式玻璃幕墙的调整

当单元式玻璃幕墙的单元体吊装到既定位置时，即可进行单元式玻璃幕墙的调整。由于转接件的安装在单元式玻璃幕墙的单元体吊装之前进行，且己经做了精确的调整，所以，在对单元式玻璃幕墙进行调整时，只需要对己经完成吊装的单元体的横挺的标高及竖挺的垂直度进行进一步的复核。如在误差允许的范围内，则不需再调整；如不在误差允许范围内，则需做简单调整，直到达到验收标准。

4单元式幕墙的主要施工技术探讨

4.1施工准备

严格遵循相关施工图纸与现场施工实际情况进行材料准备工作，并进行详细材料订货供应计划的编制。施工机械设备应在施工前期进行全方面的彻底质量检测，确保施工过程中施工机械能够正常运作，在确保各项机械设备配件齐全的前提下，应做好调试与维护作业，避免机械运作中出现任何意外，造成工期延长与降低工作效率。

4.2测量放线

按照土建单位提供的轴线与标高位置进行准确测量放线工作。并遵循幕墙施工图及建筑结构图及确定的基准点进行基准控制线的设置，并在各个楼层进行控制网格线的安装，随后按照每层轴线的位置进行预埋件中心线的准确定位，这样可以为安装螺栓与牛腿提供便利。

4.3预埋件施工

预埋件主要是将幕墙单元板块上的荷载向主体结构转移的构件。通过测量放线可以对预埋件位置进行准确定位，每两只预埋件必须焊接楼层避雷环。遵循测量放线的高度与中心位置，在模板与钢筋上面进行预埋件施工位置的标注。设置预埋件后，随后应进行点焊施工并校对与固定。拆除模板后，应对预埋件位置进行复测，要求预埋件锚边长偏差最大为2毫米，锚筋中心线误差应控制在2毫米以下。

4.4支座及基层骨架安装

4.4.1支座与立柱的连接

考虑到施工安装的安全性及可操作性，立柱在安装前将支座在楼层内用螺栓与立柱连接，支座与立柱接触处加设隔离垫，隔离垫的面积不小于连接件与立柱接触的面积。支座与立柱连接完毕，用吊装设备吊出楼层，进行就位安装。

4.4.2立柱的分格安装控制

立柱的安装需依据竖向钢直线以及横向鱼丝线进行调节安装，立柱安装后进行轴向偏差的检查，直至各尺寸符合《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JUJ/T139-2001）简称《标准》）要求。

4.5玻璃单元板块及铝板单元板块安装

4.5.1将玻璃或铝板单元板块的槽口轻轻地卡在基层铝龙骨的槽口内，利用垂直分格钢丝线实施调节，调整好后采用不锈钢自攻钉卡住单元板块槽口的另一端。

4.5.2玻璃或铝板单元板块在安装调整过程中，相邻两块板高低差控制在<1mm，缝宽控制在士1mm。

4.5.3玻璃或铝板单元板块依据板块编号图进行安装，严禁将不同编号的板块进行互换。玻璃单元板块还应注意内外片的关系，防止安装后产生颜色变异。安装完后，应及时对整体标高及缝宽进行检查，确保安装成形后符合《标准》要求。

5结语

单元玻璃玻璃幕墙，完美的结合了建筑功能方面与幕墙的优越性能，不仅外形美观，而且结构新颖，但是玻璃幕墙从设计到安装都需要进行非常专业的设计，以及大量的专业人员，一旦其中一个环节出现问题，必然会影响整个工程的质量，因此为确保单元式幕墙的施工质量，就要运用先进合理的施工工艺，掌握单元式幕墙施工技术的要点和重点。

参考文献

[1]熊志勇.浅谈玻璃幕墙的设计要求及施工要点[J].江西建材，2008.

[2]黄友江.单元式玻璃幕墙设计与施工技术探讨[J].建筑知识，2016，36(01):11.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3bf133ca6613177df1665541.html