# 农田水利灌溉节水技术要点分析张珂

聊城市位山灌区管理处山东省聊城市252000

摘要：节水技术体系是为了充分利用农用水资源，提高灌溉水的利用率和利用效率，使农作物达到高产高效而采取的技术措施。它是由水资源、工程、农业、管理等环节的节水技术组成的综合技术体系：科学的运用这一技术体系，可有效的提高农用水资源的整体利用率、增加单位面积和总体面积农作物的产量，提高综合效益，促进农业经济的持续稳定发展。

关键词：节水灌溉技术；方法.辅助措施

前言：节水灌溉技术是比传统的灌溉技术明显节约用水和高效用水的灌水方法。我国发展节水灌溉技术的历史几乎与我国近代灌溉的历史一样长，因为只要灌溉就应当考虑节水。现在我国采用过的和正在研究或推广使用的节水灌溉技术有数十种之多。各种技术都各有利弊，各有不同的适用条件。只不过有些技术成熟一些，有些技术还有待进一步研究，有些技术优点更多些，适用范围更广些，而有些技术稍逊而已。

一、当前农业节水灌溉存在的主要问题

1.1工农业高速发展，用水过多，超过了水资源承载能力，加剧城乡用水矛盾，破坏生态平衡。

1.2建设规模过大，投资能力不足，许多灌溉工程未建成即投入生产运用；投产之后，又由于资金缺乏，设备不能正常维修养护，有效灌溉面积呈衰减趋势。

1.3建成的灌溉项目管理制度不健全，管理单位无自主权，使工程效益不能充分发挥。

1.4水利院校的教育和教材内容重视水工结构的设计理论，忽视管理科学与实践。加上部分水利建设项目常以形象工程表现政绩，而对项目管理及其效果缺乏监测制度和评价指标；所以，就形成“重工程、轻管理，重大型、轻小型，重骨干、轻配套，重建设、轻效益”的社会思潮。由此可见，农业节水灌溉项目建设，需要政府加大工程续建配套的财政投入，从长远发展考虑，最根本的办法是培养具有新知识和新思维的后继人才。

二、农田节水灌溉要点

2.1做好中低产田节水灌溉

选择适当的节水灌溉技术，因地制宜的制定发展规划，切忌盲目引进，盲目搞不适合当地推广的“样板工程”。中低产田改造已列为今后农业的主攻方向，向中低产田要效益，扩大节水灌溉面积。

2.2合理规划

灌区地下潜水层可视为一个调节水库，其补给量包括降雨补给，渠道、排水沟渗漏补给，区外地下水侧向补给，区内地下水越层补给以及人工回灌等；其消耗量包括蒸发、出流与开采。两种水源统一调度，可按区域均衡法或地下水非稳定流方法进行均衡分析；在一定的开采布局条件下，以确定合理的开采强度，或在一定开采强度下确定地表水对地下水的补给量及相应的补给区域，或根据补给方式和开采强度确定区域内开采布局。在冲积平原或河流的中下游，地下水位较高，外引水源可靠性低时，当然要发展井灌，以井补渠；若地下水严重超采，就要减少用水或统一控制上游引水，修建当地蓄水工程，利用河流水源引水存蓄或回灌地下水。

2.3考虑农业节水

为了抗旱保丰收和增加粮食产量，人们一方面在打更多、更深的井，另一方面节水灌溉省下的水又被用来扩大灌溉面积，并非真正意义上的资源型节水。为此，要站在可持续发展的高度，从更宏观的角度统筹考虑农业节水。因为农业节水不仅仅是一个工程问题、技术问题，而且是一个社会问题、经济问题。它涉及农业种植结构调整、农村家庭联产承包责任制经营方式、产业结构调整、种粮效益和农民的切身利益等诸多方面。

2.4农业节水技术体系是一个综合性很强的体系，它涉及多学科技术领域，其实质是解决农业用水和农作物需水及单位水量产生的粮食产量和价值。

三、农业节水措施

3.1农业节水工程措施

农业节水灌溉工程措施很多，受水区内普遍应用的主要节水技术与措施有渠灌区的渠道防渗、井灌区的垄沟衬砌、低压管道输水灌溉、喷灌、微灌（包括滴灌、渗灌等）、节水型地面灌水技术以及井渠结合节水技术等。目前，喷滴灌是一项应用比较广泛且效果很明显的节水工程措施。喷灌是当今世界上最主要的节水灌溉技术之一。按照作物需要，通过管道系统与安装在末级管道上的灌水器，将水和作物生长所需要的养分以较小的流量，均匀、准确地直接输送到作物根部附近土壤的一种灌水方法。与传统的全面积湿润的地面灌和喷灌相比，它只以较小的流量湿润作物根区附近的部分土壤，用水量更少。

滴灌即滴水灌溉，是将压力水有管道系统输送到毛管，再通过安装在毛管上的滴头、孔口或滴灌带等将水以水滴的方式均匀而缓慢地滴入土壤，以满足作物生长需要的灌溉技术。可以采用滴灌技术进行灌溉的作物种类很多，如茶叶、葡萄、苹果、梨、番茄、黄瓜、茄子等。同时，滴灌也有它的局限性，滴灌容易产生的问题是管道滴头容易堵塞，影响灌水的均匀性，严重时会导致整个系统报废。还有投资相对比较高、局部地区容易产生盐分积累，并影响植物的根系分布等。

3.2田间节水的辅助措施

各种灌水方法都是湿润作物根系活动层的土壤，以便于作物吸收。这样多数都要湿润表面，不可避免的就有一部分未被作物吸收而直接从土表蒸发到空中去，这一部分水基本是浪费掉了。因此为了节水许多地方曾采取各种辅助措施来减少土表蒸发。常用的方法有中耕保墒，麦杆覆盖等。中耕保墒是在每次灌后将土表耙松，这样可以切断毛细管，使表面以下土中的水分不会在毛管作用下送到表面而蒸发掉。麦杆覆盖，是将麦杆(或其他植物茎叶)切碎后铺在土表，这样也可以有效地减少土表水分的蒸发。

四、农业节水灌溉的基本原则

4.1立足当前，着眼长远

节水灌溉是为农业建设服务的，因此，它只能是在现有的基础上进行改造；另一方面，节水灌溉的发展本身是有阶段性的，国家、地方、农民的投人能力和灌区的管理水平均有阶段性。无论是工程措施，还是非工程措施，都要从实际出发，量力而行；都要处理好先进性与实用性以及速度与效率的关系，并为今后的进一步发展创造条件。

4.2因地制宜，讲究实效

发展节水灌溉。首先要有科学的态度。否则，不可能体现科学性。应该避免唯节水论、唯工程论，更应避免搞运动、走形式。我国的灌溉排水在国际上享有很高的声誉，我国的节水灌溉也有许多成功的经验，并引起了国际上的广泛关注。这些经验正是因地制宜的产物。在农业节水灌溉中，不仅不应照搬国外经验，南方灌区与北方灌区、山丘区灌区与平原区灌区、自流灌区与提水灌区、水稻为主的灌区与旱作物为主的灌区，其节水策略、节水技术措施的运用均应有区别。在大型灌区内部，灌区上、下游的节水策略也不尽相同。

4.3社会效益、经济效益、环境效益并重

灌区本身的生命力不仅取决于灌溉管理部门的经济效益.也取决于地区经济发展和生态环境的良性循环。灌区的经济效益与社会效益、环境效益相互制约、相互促进。在节水灌溉中，水土资源的配置、节水技术的采用均应充分考虑社会效益和环境效益。

结束语：

综述，发展节水灌溉农业对我国农业的意义重大，它不仅是发展高产高效农业的必经之路，同时也是加快我国成为真正的农业大国的重要举措。大力研究和推广农田水利节水灌溉技术是发展新型农业的必然选择，实践中应该加大节水灌溉技术的应用面积与范围，不断推进我国节水灌溉事业的可持续发展进程，从而实现更大的经济效益、社会效益和环境效

参考文献：

[1]裴蕴春.滦县实施沙地改造发展节水灌溉的实践[J].河北水利，2012（4）：20-21.

[2]李福泽.葡萄基地节水灌溉方案设计[J].农业科技与信息，2011（9）：21-22.

[3]赫荣花.农田水利灌溉工程改造浅析[J].黑龙江科技信息，2013（28）：234.

[4]刘景华，王秀娟，孙德强，黄合义.大型灌区节水改造技术研究[J].水利规划与设计.2015（02

[5]宁伟东，曹辉.关于农田水利工程节水灌溉技术的探讨[J].科技创新与应用，2015（11）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3c2be6b6d5d5c07e4748f82c.html